# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

# （报批稿）

项目名称：扩建年产20万吨环保型固体废旧沥青再生生产线

建设单位（盖章）：宁都辉煌沥青有限公司

编制日期：             2023年3月

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 扩建年产20万吨环保型固体废旧沥青再生生产线 |
| --- | --- |
| 项目代码 | / |
| 建设单位联系人 | 赖辉华 | 联系方式 | 135 7675 9977 |
| 建设地点 | 江西省赣州市宁都县固厚乡观下村 |
| 地理坐标 | （ 116 度 4 分 26.885 秒， 26 度 20 分 19.118 秒） |
| 国民经济 行业类别 | C3099 其他非金属矿物制品制造 | 建设项目 行业类别 | 二十七、非金属矿物制品业30，石墨及其他非金属矿物制品制造309 |
| 建设性质 | (新建（迁建） (改建 (扩建 (技术改造 | 建设项目 申报情形 | √首次申报项目 (不予批准后再次申报项目 (超五年重新审核项目 (重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） |  | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） |  |
| 总投资（万元） | 2000 | 环保投资（万元） | 50 |
| 环保投资占比（%） | 0.56 | 施工工期 | 6个月 |
| 是否开工建设 | √否 (是： | 用地（用海） 面积（m2） | 6600 |
| 专项评价设置情况 | 按《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行），土壤、声环境不开展专项评价，其余参照专项评价设置原则表，项目专项评价设置情况说明见表1-1。 表1-1 专项评价设置原则说明表 专项评价的类别 设置原则 本项目情况 设置情况 大气 排放废气含有毒有害污染物1、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标2的建设项目。 项目涉及苯并[a]芘，且厂界外500米范围内有环境空气保护目标。 是 地表水 新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂。 本项目废水不外排。 否 环境风险 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量3的建设项目。 项目Q<1 否 生态 取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目。 不涉及 否 海洋 直接向海排放污染物的海洋工程建设项目。 不涉及 否 地下水 涉及集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区的开展地下水专项评价工作。 不涉及 否 注：1.废气中有毒有害污染物指纳入《有毒有害大气污染物名录》的污染物（不包括无排放标准的污染物）。 环境空气保护目标指自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域。 临界量及其计算方法可参考《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169）附录 B.附录 C。 根据表1-1，本项目涉及专项评价内容，设置大气专项评价。 |
| 规划情况 | 无 |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 无 |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策及用地相符性分析 （1）产业政策符合性分析 本项目主要进行再生沥青混凝土生产。对照《产业结构调整指导目录（2019年本）》，再生沥青混凝土属于“鼓励类”第四十三条 环境保护与资源节约综合利用中的第26条再生资源、建筑垃圾资源化回收利用工程和产业化，属于鼓励类项目，符合国家和地方产业政策。 此外，项目生产中使用的原材料、设备、生产工艺均不属于《产业结构调整指导目录》（2019本）中限制类及淘汰类项目，也不存在《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010 年本）》所列的工艺装备和产品。因此，本项目建设符合国家产业政策要求。 （2）用地符合性分析 本项目为非金属废料和碎屑加工处理项目，用地全部为林地，根据《关于发布实施<限制用地项目目录（2012年本）>和<禁止用地项目目录（2012年本）>的通知》（国土资发〔2012〕98号）的相关要求，本项目不属限制及禁止用地项目的范畴。 2、建设项目与所在地“三线一单”相符性分析如下 （1）与赣州市“三线一单”生态环境分区管控方案的衔接情况 根据《赣州市“三线一单”生态环境分区管控方案》，本项目位于江西省赣州市宁都县一般管控单元-宁都县固厚乡，环境管控单元编码为ZH36073030001。 2020年12月31日，赣州市人民政府发布《关于印发赣州市“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（赣市府字（2020）95号），方案指出，坚持生态优先，绿色发展，以改善环境质量为核心，以生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线为基础，通过划分环境综合管控单元，制定环境综合管控单元生态环境准入清单，把生态环境管控要求落实到具体管控单元，建立覆盖全市的生态环境分区管控体系。 方案划分了环境管控单元，从生态环境保护角度，将全市行政区域划分为优先保护、重点管控和一般管控三类环境管控单元共232个。本项目位于江西省赣州市宁都县一般管控单元-宁都县固厚乡，环境管控单元编码为ZH36073030001。本项目与赣市府字【2020】95号相符性分析见下表： 表1-2与赣市府字【2020】95号相符性分析 赣府发[2020]95号文相关要求 本项目情况 是否相符 一般管控单元主要任务是永久基本农田保护及管理、农业农村污染治理和农村人居环境改善，执行生态环境保护的基本要求。涉及生态保护红线的，按照国家和省相关规定进行管控。 本项目不在生态红线范围内，项目三废有效处理后不会对周边环境造成影响。 符合 根据上表，本项目建设符合《赣州市“三线一单”生态环境分区管控方案》的要求。 （2）与生态保护红线的相符性分析 本项目位于江西省赣州市宁都县固厚乡，依据宁都县生态保护红线规划分区管控分区，本项目不在江西省生态保护红线管控区范围内，符合生态保护红线要求。 （3）环境质量底线的相符性分析 根据《长江经济带战略环境评价江西省“三线一单”研究报告》、《长江经济带战略环境评价江西省赣州市“三线一单”划定技术报告》，宁都县大气环境质量、水环境质量及土壤环境风险防控底线要求详见标1-3。 表1-3江西省、赣州市“三线一单”中关于宁都县环境质量底线目标 环境质量底线要求 2020年 2025年 2035年 大气环境质量底线 PM2.5浓度目标（μg/m3） 28 28 28 大气污染物运行排放量（t/a） SO2 1602 1557 1557 NOX 2672 2634 2634 一次细颗粒物 12833 12435 12435 VOCs 597 581 581 氨 3089 2935 2935 水环境质量底线 断面名称 2020年 2025年 2035年 梅江-下员布 Ⅲ类 环境空气质量底线：根据江西省生态环境厅发布的2020年赣州市宁都县环境质量状况年报中大气环境质量现状内容，宁都县六项污染物年均值已达到环境空气质量二级标准限值要求，PM2.5浓度已达到“三线一单”中的环境质量底线要求。经过相关的大气污染防治措施，本项目废气可满足《工业窑炉大气污染物排放标准》（GB9078-1996）中表2的二级标准及《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的二级标准及无组织排放监控浓度限值，不会对区域大气环境造成明显影响。 水环境质量底线：距离本项目最近水体为梅江、会同河，根据赣州市生态环境局公布的《赣州市2022年5月地表水监测月报》，梅江下员布断面可满足《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）中Ⅲ类标准，同时本项目对会同河进行了现状监测，监测结果均满足《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）中Ⅲ类标准。且本项目生活污水设置化粪池处理后定期清掏用于灌溉周边林地，不外排，不会对水环境造成影响。 本项目采取治理措施后，项目运营期噪声排放可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2类标准，不会对周边环境造成严重影响。同时本项目固体废物均可妥善处置，不直接排入外环境。 综上，项目三废均能有效处理，不会明显降低区域环境质量现状；本项目建设不会对当地环境质量底线造成冲击。 （4）资源利用上线 本项目供水依托宁都县市政自来水，用电来源于市政供电系统。本项目通过内部管理、设备选择、原辅材料的选用和管理、废物回收利用、污染治理等多方面采取可行的防治措施，以“节能、降耗、减污”为目标，有限地控制污染，项目的水、电等资源利用不会突破区域的资源利用上线。 （5）生态环境准入清单 根据《关于印发<赣州市生态环境总体准入要求>及<赣州市环境管控单元生态环境准入清单>的通知》（赣市环委办字〔2021〕5号），本项目属于江西省赣州市宁都县一般管控单元-宁都县固厚乡，环境管控单元编码为ZH36073030001。本项目与该文件的相符性分析见表1-4及1-5。 表1-4 与赣州市生态环境总体准入要求相符性分析 维度 清单编制要求 准入要求 相符性分析 空间布局约束 禁止开发建设活动的要求 1、禁止新建、改扩建《产业结构调整指导目录》规定的淘汰类产业。 本项目主要进行再生沥青混凝土生产。对照《产业结构调整指导目录（2019年本）》，再生沥青混凝土属于“鼓励类”第四十三条 环境保护与资源节约综合利用中的第26条再生资源、建筑垃圾资源化回收利用工程和产业化，属于鼓励类项目。 2、大余县、上犹县、崇义县、龙南市、全南县、定南县、安远县和寻乌县禁止新建、改扩建江西省国家重点生态功能区产业准入负面清单（第一批）中禁止类项目；石城县禁止新建、改扩建江西省国家重点生态功能区产业准入负面清单（第二批）中禁止类项目。 本项目位于宁都县，且本项目为非金属废料和碎屑加工处理，不属于江西省国家重点生态功能区产业准入负面清单（第二批）中禁止类项目。 3、东江（定南水）源、东江（寻乌水）源、赣江（章江）源、赣江（贡江）源源头区内禁止新建污染企业等不符合源头保护区生态功能定位的活动。 不涉及 4、不得引进产业规划禁止类项目进入园区。 不涉及 5、禁养区内禁止建设规模化养殖场或养殖小区。 不涉及 6、自然保护区核心区原则上禁止人为活动。 不涉及 空间布局约束 限制开发建设活动的要求 不得新建规模不符合各行业准入条件的项目。 无规模限制 不得新建《国家淘汰落后生产能力、工艺和产品的目录》等名录中淘汰工艺和装备。 本项目不属于《国家淘汰落后生产能力、工艺和产品的目录》等名录中淘汰工艺和装备。 1、江西省国家重点生态功能区产业准入负面清单（第一批）中限制类项目，大余县、上犹县、崇义县、龙南市、全南县、定南县、安远县和寻乌县按准入条件建设；江西省国家重点生态功能区产业准入负面清单（第二批）中限制类项目，石城县按准入条件建设。 本项目位于宁都县，不属于江西省国家重点生态功能区产业准入负面清单（第一批、第二批）中限制类项目。 2、矿产资源禁止开采区：区内实行生态环境保护优先，原则上不得新设固体矿产的矿业权。对生态环境无影响或影响较小的地热、矿泉水等液体矿产，在征得相关部门同意后可设置矿业权。建立动态巡查和监管制度，有效防止违法违规采矿活动。 不涉及 禁止在饮用水水源一级保护区内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目。 本项目不位于饮用水水源一级保护区内 不符合空间布局要求活动的退出要求 1、现有生态红线内不符合生态功能活动限期退出或关停。 本项目不位于生态红线范围内 2、现有饮用水水源一级保护区内与供水设施和保护水源无关的建设项目拆除或关闭。 不涉及 3、现有禁养区内的畜禽养殖场（小区）和养殖业户应限期退出或关停。 不涉及 环境风险防控 联防联控要求 1、积极参与和龙岩市区域大气污染防治联防联控合作及和广东省跨界河流水污染联防联控协作工作，推动省界生态环境特征相似区域环境管控要求协调统一。 不涉及 2、严格管控农用地，不得在污染地块种植水稻等特地农产品。 不涉及 3、纳入疑似污染地块的，应当依法开展土壤污染环境质量状况调查，确定为污染地块后，经治理与修复，并符合相应规划用地土壤环境质量标准要求后，方可进入用地程序。 不涉及 环境风险防控 联防联控要求 4、工业园区应建立三级环境风险防控体系。 不涉及 5、紧邻居住、科教、医院等环境敏感点的工业用地，禁止规划环境风险等级高的建设项目。 不涉及 6、生产、存储危险化学品及产生大量废水的企业，应配套有效措施，防止因渗漏污染地下水、土壤，以及因事故废水直排污染地表水体。产生、利用或处置固体废物（含危险废物）的企业，在贮存、转移、利用、处置固体废物（含危险废物）过程中，应配套防扬散、防流失、防渗漏及其他防止污染环境的措施。 不涉及 表1-5 与赣州市环境管控单元生态环境准入清单相符性分析 名称 文件要求 相符性分析 江西省赣州市宁都县一般管控单元-宁都县固厚乡，环境管控单元编码为ZH36073030001 空间布局约束 禁止开发建设活动的要求 1、生态保护红线范围执行生态保护红线的有关管理规定。2、禁养区禁止建设养殖场或禁止建设有污染物排放的养殖场。 不涉及 限制开发建设活动的要求 兴国县画眉坳（CX001）限制开采区：区内严格执行限制开采区相关管理规定。 不涉及 不符合空间布局要求活动的退出要求 1、经生态保护红线优化后不符合生态功能活动的，限期退出依法关停。2、不合法的矿产资源开发应限期退出或关停。 不涉及 环境风险防控 用地环境风险防控要求 严格管控类农用地环境风险防控要求 严格管控农用地，不得在污染地块种植水稻等特地农产品。 不涉及 资源利用效率要求 水资源利用效率要求 水资源利用效率和强度要求 农业灌溉水利用系数不低于0.505 不涉及 综上，本项目建设符合《关于印发<赣州市生态环境总体准入要求>及<赣州市环境管控单元生态环境准入清单>的通知》（赣市环委办字〔2021〕5号）的要求。 3、环境负面清单相符性分析 本项目为非金属废料和碎屑加工处理，根据江西省发展和改革委员会关于印发《江西省第一批国家重点生态功能区产业准入负面清单》的通知（赣发改规划[2017]448号）以及江西省发展改革委关于印发《江西省第二批重点生态功能区产业准入负面清单》的通知（赣发改规划[2018]112号），本项目不在该文件的划定范围内，符合相关规划和要求。 4、《江西省长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022年版）》（赣长江办〔2022〕7号）相符性分析 表1-6 与《江西省长江经济带发展负面清单实施细则（试行,2022年版）》符合性分析 项目 具体要求 项目情况 相符情况 严格岸线河段管控 第四条 禁止建设不符合国家和省级港口布局规划以及港口总体规划的码头项目。禁止建设不符合《长江干线过江通道布局规划》的长江过江通道项目。 本项目属于其他非金属矿物制品制造，不属于码头、长江过江通道项目。 符合 第五条 禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。 本项目建设地点位于江西省赣州市宁都县固厚乡观下村，不在自然保护区核心区、缓冲区内。 符合 第六条 禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内开展以下行为： （一）开山、采石、开矿、开荒、修坟立碑等破坏景观、植被和地形地貌的活动。 （二）修建储存爆炸性、易燃性、放射性、毒害性、腐蚀性物品的设施。 （三）违反风景名胜区规划，建设与风景名胜区资源保护无关的设施 本项目建设地点位于江西省赣州市宁都县固厚乡观下村，不在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内。 符合 第七条 禁止在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内开展下列行为： （一）新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目；已建成的与供水设施和保护水源无关的建设项目，由县级以上人民政府责令拆除或者关闭。 （二）禁止在饮用水水源一级保护区内从事网箱养殖、旅游、游泳、垂钓或者其他可能污染饮用水水体的活动。 本项目建设地点位于江西省赣州市宁都县固厚乡观下村，不在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内。 符合 第八条 禁止在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内开展下列行为： （一）新建、改建、扩建排放污染物的建设项目；已建成的排放污染物的建设项目，由县级以上人民政府责令拆除或者关闭。 （二）在饮用水水源二级保护区内从事网箱养殖、旅游等活动的，应当按照规定采取措施，防止污染饮用水水体。 本项目建设地点位于江西省赣州市宁都县固厚乡观下村，不在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内。 符合 第九条 禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内水域新建维湖（河）造田（地）等投资建设项目。单位和个人在水产种质资源保护区内从事水生生物资源调查、科学研究、教学实习、参观游览、影视拍摄等活动，应当遵守有关法律法规和保护区管理制度，不得损害水产种质资源及其生存环境。 本项目建设地点位于江西省赣州市宁都县固厚乡观下村，不在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内。 符合 第十条 除国家规定的外，禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内挖沙、采矿以及任何不符合主体功能定位的投资建设项目。 本项目不在国家湿地公园的岸线和河段范围内。 符合 第十一条 禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以为的项目。 本项目建设地点不在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区内。 符合 第十二条 禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。 本项目建设地点不在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内。 符合 严格区域活动管控 第十三条 禁止未经许可在长江干支流及湖泊新设、改设或扩大排污口。 本项目无废水外排入水环境。 符合 第十四条 禁止在长江干流江西段、鄱阳湖和《率先全面禁捕的长江流域水生生物保护区名录》中的水生生物保护区开展生产性捕捞。 不涉及 符合 第十五条 禁止在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。 本项目不属于化工项目。 符合 第十六条 禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。 不涉及 符合 第十七条 禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。 本项目不属于钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等项目 符合 严格产业准入 第十八条 禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。 本项目不属于石化、现代煤化工等项目。 符合 第十九 条禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目，严格执行《产业结构调整指导目录》中淘汰类和限制类有关规定，禁止开展投资建设属于淘汰类的项目及其相关活动，禁止开展投资新建、扩建属于限制类的项目及其相关活动。对于属于限制类的现有生产能力，允许企业在一定期限内采取措施改造升级，严禁以改造为名扩大产能。 本项目不属于《产业结构调整指导目录》中的限制类、淘汰类项目。 符合 第二十 禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的钢铁、电解铝、水泥熟料、平板玻璃、船舶等严重过剩产能行业项目。严格执行《国务院关于化解产能严重过剩矛盾的指导意见》，各地各部门不得以任何名义、任何方式新增产能；对确有必要建设的，必须严格执行产能置换实施办法，实施减量或等量置换，依法依规办理有关手续。 本项目不属于钢铁、电解铝水泥熟料、平板玻璃等严重过剩产能项目。 符合 第二十一条 禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目。严格执行《江西省人民政府办公厅关于严格高耗能高排放项目准入管理的实施意见》（赣府厅发〔2021〕33号），加强项目审查论证，落实等量、减量替代要求，规范项目行政审批。 本项目符合《江西省人民政府办公厅关于严格高耗能高排放项目准入管理的实施意见》（赣府厅发〔2021〕33号）要求。 符合 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目组成 本项目选址于江西省赣州市宁都县固厚乡观下村，厂址中心地理坐标为东经116°4′26.885″，北纬26°20′19.118″。项目总投资2000万元，总占地面积为6600m2，建设内容主要为生产车间、原料仓库、道路、绿化等配套设施。项目建设内容详见表2-1。 表2-1 项目主要建设内容一览表 工程内容 规模 主体工程 生产车间 主要用于烘干、搅拌等工序，生产区域占地4000m2 辅助工程 综合楼 依托现有工程 储运工程 原料仓库 占地面积约2000m2 柴油储罐 占地面积约20m2 公用工程 供水系统 市政供水 供电系统 市政供电 环保工程 废气 砂石卸料、矿粉卸料、上料 建设"三封闭"生产车间；喷雾抑尘。 筛分、烘干、重油燃烧（DA004） 集气罩+袋式除尘器+15m高排气筒 柴油燃烧（DA005） 8m高排气筒 沥青加热搅拌（DA006） 集气罩+袋式除尘器+15m高排气筒 柴油储罐 加强厂区绿化 废水 生活污水 依托现有化粪池（日处理量为3m3） 噪声 减震隔声 固废 新建一间危废暂存间（3m2）、新建一般固废暂存间（15m2） 2、产品方案 本项目共设计一条生产线，扩建年产20万吨环保型固体废旧沥青，项目产品方案详见表2-2。 表2-2 项目主要产品方案 序号 产品名称 产品产量（万t/a） 备注 产品标准 1 环保型固体废旧沥青 20 8万t再生沥青混凝土 《再生沥青混凝土》（GB/T25033-2010） 注：①根据建设单位提供的资料，再生沥青混凝土是由40%的废旧沥青混凝土+60%的骨料组成，在严格控制条件下拌制而成的混合料，主要用于市政道路及公路的路面面层铺装。 3、主要生产设施 项目生产设备详见表2-3。 表2-3 项目主要设备清单 一 AMP3000-C沥青搅拌系统 数量 1 冷料斗（其中两个配备壁振器） 5个 2 皮带喂料器（变频调速） 5套 3 水平皮带输送机 1套 4 倾斜皮带输送机 1套 5 双层保温干燥筒（摩擦驱动） 1套 6 中压、低噪音比例调节燃烧器（重油/轻油） 1套 7 一级双筒旋风除尘、螺旋输送机、烟道、烟囱 1套 8 二级布袋除尘机 1套 9 粉料仓及螺旋输送机 1套 10 回收矿粉仓 1套 11 粉料提升机 2套 12 热料提升机 1套 13 振动筛（5层） 1套 14 溢料管及废料仓 1套 15 热料仓（5仓） 1个 16 阻旋式料位器 7只 17 连续式料位器 5套 18 搅拌缸 1套 19 减振器 2套 20 石料计量装置 1套 21 粉料计量装置 1套 22 沥青计量装置 1套 23 机架、平台、扶梯、栏杆 1套 24 空压机 6台 25 气缸、空气输送管理、电磁阀 1套 26 强电系统及微机控制系统 1套 27 PLC 1套 28 测温仪 1套 29 称量控制器 3个 30 摄像头 4个 31 监控系统显示器21” 1个 32 控制系统显示器19” 2个 33 打印机 1台 34 操作室配备冷暖空调 2台 35 YYW-940Y整体式燃油炉（80万大卡） 1套 36 50m³沥青罐 2只 37 50m³沥青搅拌罐 2只 38 2.5m³沥青卸油罐及沥青泵 1套 39 50m³重油罐 1只 40 2.5m³重油卸油罐及重油泵 1套 41 500m³沥青贮罐 1只 42 30m³柴油罐 1只 43 系统阀门、管道 1套 44 200t保温成品仓筒体 1个 45 小车、轨道、喷淋装置、防离析装置控制系统 1套 二、热再生系统 序号 项目名称 数量 1 冷旧料配料斗（配壁振器） 2只 2 皮带喂料器（带称重装置） 2套 3 冷料输送带 1条 4 冷旧料提升机 1套 5 旋转式燃烧加热炉膛 1台 6 低压、低噪音比例调节热再生专用燃烧器 1套 7 烘干滚筒 1套 8 热旧料储仓 1套 9 计量装置 1套 10 热旧料输送装置 1套 11 气动系统（包括各执行气缸、气阀、管路） 1套 12 强电系统及微机控制系统 1套 13 称量控制器 2个 14 烟气平衡分配器 1套 4、项目原辅材料及能源消耗 项目原辅材料、能源情况详见下表。 表2-4 主要原辅材料及能源消耗一览表 序号 名称 年消耗量t/a 最大储存量t 备注 碎石 49400 500 粒径0-5cm，外购，含水率10%。 碎石 35300 30 粒径5-13cm，外购，含水率10%。 碎石 35300 200 粒径13-25cm，外购，含水率10%。 石粉 6000 100 外购 沥青 6000 100 外购 导热油 8 8 外购 重油 1200 50 外购 柴油 200 20 外购 再生沥青混合料 80000 300 外购 废气处理 活性炭 1 / 外购 能源 水（m3） 7088.4 / 由市政管网供给 电（kW·h） 200万 / 由市政管网供给 注：①本项目使用的碎石以石灰岩等碱性岩石为主，严禁使用含重金属及放射性的岩石。 ②废旧沥青混合料是沥青路面剥离出来含沥青、碎石的混合料。 表2-5 主要原辅材料理化性质 序号 名称 理化性质 1 碎石 由天然岩石、卵石或矿石经机械破碎、筛分制成的，粒径大于4.75mm的岩石颗粒。 2 矿粉 沥青混合料中的一种添加材料，又叫填料，是粒径小于0.075mm的矿物质粉末，主要是采集石灰岩经矿粉生产设备研磨而成。矿粉在沥青混合料中起填充的作用，能促进混合料之间的机体结合，减少混合料空隙，增加混合料的密度。 3 沥青 本项目使用的沥青为石油沥青，不含氟及其化合物。由不同分子量的碳氢化合物及其非金属衍生物组成的黑褐色复杂混合物，是高黏度有机液体的一种，呈液态，表面呈黑色。沥青是一种防水防潮和防腐的有机胶凝材料。石油沥青检测报告详见附件八。 4 柴油 石油焦化等过程生产的柴油馏分调配而成，也可由页岩油加工和煤液化制取。用作转速不低于960r/min的压燃式高速柴油发动机的燃料，也可用做各种柴油燃烧器的燃料。硫含量＜1mg/kg，柴油检测报告详见附件九。 5 重油 重油是原油提取汽油、柴油后的剩余重质油，暗黑色液体，其特点是分子量大、黏度高。重油的比重一般在0.82～0.95，比热在10.000～11.000kcal/kg左右，其成分主要是碳氢化合物，硫分0.2%，重油检测报告详见附件十。 6 废旧沥青混合料 沥青路面剥离出来含沥青、碎石的混合料。 5、平衡分析 5.1水平衡 （1）项目供水：项目用水由市政供水管网供给，项目主要用水为生活用水、雾化降尘喷淋用水、车辆清洗用水、废气处理冷凝用水、场地清洗用水。 ①生活用水 项目新增劳动定员20人，人均用水量按100L/d计，年工作300d，则用水量为2m3/d（600m3/a），产污系数按80%计，则生活污水产生量为1.6m3/a（480m3/a）。 ②雾化降尘喷淋用水 项目在料场、上料仓、破碎机等地点采用雾化喷淋的方式进行抑尘，全厂拟设置15个雾化喷头，单个喷头用水量为1.5L/min，每天喷淋时间按4h计，年工作300d，则喷淋用水量为5.4m3/a（1620m3/a），喷淋水全部损耗。 ③车辆清洗用水 建设单位拟在厂区进出口处设置一座洗车平台，对运输车辆的底盘和轮胎进行清洗，参照《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2003）（载重汽车-高压水枪清洗），汽车清洗用水定额为80~120L/（辆·次），本报告计算取100L/（辆·次），进入厂区的车辆约为20辆/天，年工作300d，则用水量为2m3/d（600m3/a），蒸发损耗量按10%计，补充水量为0.2m3/d（60m3/a），车辆清洗废水主要污染物为SS、石油类，经车辆清洗水沉淀池沉淀后回用。 ④场地清洗用水 项目场地清洗区域为生产区及厂区主要道路，面积约为2000m2，道路浇洒用水量按2.0L/（m2·d）计，年工作300d，则用水量为4m3/d（1200m3/a），采用人工进行洒水，单位面积用水量不大，清洗水不在厂区内漫流按全部损耗计。 5.2项目供电：由市政供电管网供给，满足日常需求。 5.3项目排水：项目设置“雨污分流、清污分流”制。初期雨水经厂区雨水沟排入厂区初期雨水收集沉淀池，经沉淀后回用于场地清洗；车辆清洗水、废气处理冷凝用水循环使用，不外排；生活污水经化粪池处理达标后，定期清掏用于周边林地灌溉。 5.4初期雨水 初期雨水量计算如下： 厂区内露天面积按占地面积，约为6600m2，按收集15mm最大初期降雨考虑，最大初期收集水量为：6600m2×(15mm÷1000)=99m3。项目配套建设100m3的初期雨水收集沉淀池，初期雨水经厂区雨水沟排入厂区初期雨水收集沉淀池，经沉淀后回用于场地清洗。 项目运营期无生产废水产生，生活污水经化粪池处理后定期清掏用于周边林地灌溉，车辆清洗废水经一座沉淀池（5m3）沉淀后回用于车辆清洗，雾化降尘喷淋用水、场地清洗用水全部挥发，废气处理喷淋用水循环使用，定期补充损耗。 项目水平衡表见表2-7，水平衡图见图2-1。 表2-6 项目营运期水平衡表 单位：m3/a 用水点名称 总用水量 给水 排水 新水 循环/回用水 排放量 循环/回用水 损耗量 生活用水 600 600 0 480 0 120 雾化降尘喷淋用水 1620 1620 0 0 0 1620 车辆清洗用水 600 60 540 0 540 60 场地清洗用水 1200 1200 0 0 0 1200 合计 4020 3480 540 480 540 3000 图2-1 项目营运期水平衡图（m3/a） （2）物料平衡 项目物料平衡详见表2-7。 表2-7 物料平衡表（单位：吨/年） 投入 产出 名称 数量 名称 数量 碎石（粒径0-5cm） 49400 产品（环保型固体废旧沥青） 199950.0577 碎石（粒径5-13cm） 35300 沥青烟气 0.238 碎石（粒径13-25cm） 35300 苯并（a）芘 0.0000657 石粉 6000 非甲烷总烃 0.545 沥青 6000 颗粒物 2.4838 再生沥青混合料 80000 除尘器收集的粉尘 45.5954 废石料 1.08 烘干过程水分蒸发 12000 合计 212000 212000 7、劳动员工及工作制度 本扩建项目新增劳动定员20人，实行三班制，每班8小时。再生沥青混凝土年工作300天，项目不提供食宿。 8、项目总平面布置 根据厂址自然条件及周边环境因素，在充分利用场地，合理安排生产线，力求功能分区明确，充分满足生产工艺需要，避免重复交叉，避免人流、物流线路的相互干扰，便于生产组织与管理，并力争做到环境美化，便于物流的合理流向，尽可能提高场地及生产车间面积的利用率。 项目建设地点位于江西省赣州市宁都县固厚乡观下村，厂区内主要生产区和储运区相对集中，以减少原材料运输工作量，各生产流程分工明细，满足生产要求，生产流程顺畅；办公等布置在厂区的适当位置，项目生产区和办公生活区相对分开，并在厂区内搞好绿化，美化环境；项目总体功能分区明确，生产分工详细，相互协调。总体来看，项目总平面布置较合理。 综上，从环保角度来看，项目选址可行。因此，本项目平面布置合理。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 一、施工期工艺流程 图2-2 施工期工艺流程图 （1）基础工程施工 包括土方（挖方、填方）、地基处理与基础施工。在施工阶段会有弃土产生；挖掘机、打夯机、装载机等运行时将主要产生噪声，同时施工阶段还产生扬尘。 （2）主体工程及附属工程施工 混凝土输送泵、混凝土振搅棒、卷扬机、钢筋切割机等运行会产生噪声，在场地清扫、建材搬运和汽车运输过程中会产生扬尘等环境问题。 （3）装饰工程施工 在对构筑物的室内外进行装修时（如表面粉刷、油漆、喷涂、裱糊、镶贴装饰等），混凝土搅拌机、钻机、电锤、切割机等噪声，油漆和喷涂产生废气、废弃物料及污水。 从上述污染工序说明可知，施工期环境污染问题主要是：建筑扬尘、施工弃土、施工期噪声、废气、施工期生活污水、施工期生活垃圾。这些污染发生于整个施工过程，但不同污染因子在不同施工段污染强度有所不同。 二、运营期工艺流程图 项目生产工艺及产污环节详见图2-3。 图2-3 项目再生沥青混凝土生产工艺流程及产污节点图 生产工艺流程说明： 再生沥青混凝土是将旧沥青混凝土路面铣刨后运到厂区内，根据旧料中的沥青含量、沥青老化程度、集料级配等情况，掺入一定数量的骨料进行热态拌和，使混合料达到规定的各项指标，并按热拌沥青混合料的施工工艺重新铺筑路面。 1、骨料预处理 项目骨料为外购的不同粒径的碎石，项目外购不同规格粒径的碎石，由汽车运入厂区后直接堆放在料场，生产时将骨料从料场送入冷料仓，通过皮带输送机输送至干燥滚筒（此过程采用完全封闭的输送方式），骨料搅拌前需要经过干燥滚筒加热处理，使沥青搅拌产品不至于因过快冷却而带来运输上的不便，干燥滚筒为逆流干燥方式，重油燃烧产生的热气与其直接加热干燥，加热过程中干燥滚筒不停地转动，使骨料受热均匀，烘干温度为160~200℃。加热后的骨料通过骨料提升机送到骨料筛选系统内经过振动筛筛分，让符合产品要求的骨料通过，经计量系统计量后送入搅拌系统即完成骨料预处理。不符合规格的被分离由专门的出口排出，收集后送回堆场，干燥滚筒、筛分系统均在密闭条件下进行，其产生的粉尘经袋式除尘器处理。 该过程会产生G1碎石卸料粉尘、G2矿粉卸料粉尘、G3上料废气、G4烘干废气、G5重油燃烧废气、G6筛分废气、S1废石料、N噪声。 2、再生沥青预处理 废旧沥青混合料外购进厂时为固体状态，通过皮带输送机输送至加热筒中加热，所需热量由燃烧柴油导热油炉提供，加热过程中加热筒不停地转动，使废料受热均匀，加热温度为120℃（废旧沥青软化即可），随后加热的废料经计量系统计量后送入搅拌系统即完成再生沥青预处理。 该过程会产生G7柴油储罐废气、G8柴油燃烧废气、G9沥青混凝土加热废气、N噪声。 3、搅拌 进入搅拌系统的骨料、废旧沥青混合料经桨叶搅拌机搅拌后成为产品再生沥青混凝土，整个过程都在密闭系统中进行，搅拌完成后，再自落式卸出落入专用沥青混凝土运输车中外运，出料口温度为110~170℃，出料口设置全封闭。该过程会产生G9沥青混凝土搅拌废气、N噪声。 表2-8 再生沥青混凝土产污情况一览表 项目 编号 产生工序 污染物 废气 G1 碎石卸料 颗粒物 G2 矿粉卸料 颗粒物 G3 上料 颗粒物 G4 烘干 颗粒物 G5 重油燃烧 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物 G6 筛分 颗粒物 G7 柴油储存 非甲烷总烃 G8 重油燃烧 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物 G9 沥青加热搅拌废气 非甲烷总烃、苯并[a]芘、沥青烟、臭气浓度 固废 S1 筛分 废石料 噪声 N 机械设备 噪声 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 现有工程于2018年7月31日已取得宁都县环境保护局关于对《宁都辉煌沥青有限公司年产5万吨沥青搅拌站建设项目环境影响报告表》的批复（宁环建字【2018】27号）；2019年5月17日进行了竣工环境保护验收；于2020年6月30日取得了排污许可证：编号：91360730MA3800XC87001U。 1、现有工程概况 现有工程建设内容如下： 表2-9 工程内容及规模 序号 分类 建构筑物名称 数量 建筑面积（m2） 1 主体工程 整套设备系统 1 / 2 辅助工程 厕所 1 / 3 公共工程 供水 / / 供电 / / 4 储运工程 原料仓库 4 500/个 5 环保工程 废气处理设施 除尘设备、脱硫设备 / 固废处理设施 固废堆场、垃圾桶 / 噪声 减震、种树 / 废气处理及排放 通过排气筒达标排放 / 固废处理及排放 危废放入沥青搅拌缸混合后铺路，生活垃圾由当地环卫部门处理，零排放 / 2、现有工程产品方案 年产5万吨沥青的生产能力。 表2-10 产品方案 序号 产品名称 产品规格 数量（万吨） 1 沥青 沥青 5 合计 5 3、现有工程主要原辅材料年消耗量 现有工程主要原辅材料、动力年消耗情况见表2-11 表2-11 主要原辅材料消耗表 序号 名称 单位 年消耗量 1 矿粉 吨 1000 2 碎石 吨 46500 3 石油沥青 吨 2500 4 重油 吨 250 5 柴油 吨 125 6 水 吨 25 7 电 万度 1.25 4、现有工程主要生产设备 现有工程主要生产设备情况详见表2-12。 表2-12 主要生产设备一览表（设备型号 2000型间歇式） 序号 设 备 名 称 规格型号 数量 单位 1 冷料供给系统 冷料斗 容量16m 一整套型号为2000型间歇式的设备 给料机 功率2.2×5kw 集料皮带机 生产能力170t/h，功率5.5kw，皮带宽度700mm 皮带输送机 生产能力170m3/h，功率5.5kw，皮带宽度600mm 2 干燥机系统 干燥滚筒 φ2.3m×7.5m，功率45kw， 燃烧器 / 3 热料提升机系统 提升能力170t/h，电机功率22kw，提升高度20m。 4 振动筛分系统 振动筛筛分能力180t/h，筛网层数6层，筛网种类6种，筛网面积21m2，电机功率11KW×2。 5 热料仓系统 1、双仓设备热料储仓分成5个仓，总计12m3；2、单仓设备热料储仓分成5个仓，总计28m3。分别装有上、下料位仪。 6 粉料仓系统 石粉仓采用料位计，高压破拱，机械振动破拱，石粉输送机2台，冷粉φ273×4500，热粉φ273×2290，功率4KW，粉料提升机2台，功率2.2KW，输送能力30t/h。 7 计量系统 配有高精度传感器，骨料最大称量范围2500kg；粉料秤称量范围0-500kg；沥青秤称量范围0-500kg 8 搅拌系统 卧式双轴强制搅拌器，叶片和耐磨衬板采用高铬耐磨材料，每批次搅拌能力2000kg，每小时160t/h，电机功率2×30KW。 9 除尘系统 一级旋涡除尘器一套，二级布袋除尘一套，集尘回收系统。脉冲反吹系统，超温自动保护装置，布袋主体、螺旋输料器一个，110KW引风机一台，空压机一台，除尘管路、烟道、烟囱等。 10 沥青喷射泵 喷射流量30t/h，电机功率7.5KW。 11 成品储仓系统 成品料仓为下置式，设溢料仓和废料仓 12 导热油加热和沥青供给系统 80万大卡卧式（一体化）导热油炉一台，燃烧器一台，最高工作温度280℃，导热油泵两台 13 附加环保系统 等离子UV光氧处理一体机、粉尘吸收系统 5.现有工程工艺 图2-4 现有工程工艺流程图 工艺简述： 沥青混凝土由石油沥青和骨料（碎石）、矿粉混合拌制而成。其一般流程可分为沥青预处理和骨料预处理，而后进入拌缸拌合后即成为成品。 沥青预处理流程：沥青是石油气工厂热解石油气原料时得到的副产品，由专用石油沥青输送车将沥青通过密封沥青管道送至沥青储罐，使用导热炉的导热油将其加热至150～180℃，由沥青泵输送到沥青计量器，按一定的配比重量后通过专门管道输入沥青混凝土搅拌主楼的拌缸内与骨料、矿粉混合。 骨料预处理流程：外购供应商已冲洗的骨料，由汽车运入厂区后堆放在骨料堆棚，生产时将满足产品需要规格的骨料从骨料堆棚送入冷骨料斗，然后通过皮带输送式冷料给料机自动给料。为使沥青混凝土产品不至于因过快冷却而带来运输上的不便，骨料在上沥青前需要经过加热处理。骨料（碎石）由皮带输送式冷料给料机送入烘干滚筒内，烘干滚筒采用逆料流加热方式，燃烧器火焰自烘干滚筒出料口一端喷入，热气流逆着料流方向穿过滚筒时被骨料吸走热量后，废气从排气筒排出。逆流加热时烟气温度有350℃。为了使骨料受热均匀，烘干滚筒不停地转动，滚筒内的提升叶片将入筒内的冷骨料不断地升起和抛下。随后，将加热的骨料通过骨料提升机送到粒度检控系统内经过振动筛筛分，让符合粒径要求的骨料通过，经计量装置计量后送入拌合缸；少数不合规格的骨料被分离后经专门出口排出，由骨料供应商回收破碎后重新利用；烘干滚筒、粒度控制筛都在密闭的设备内工作。同时进入拌缸的还有矿粉（主要成分是石灰石），矿粉通过给料机、提升机、计量装置后进入拌缸。 搅拌混合工序：进入拌缸的骨料、矿粉等经与油罐送来的热石油沥青拌合后成为成品，整个过程中都在密封系统中进行。成品由汽车运输至施工场地，生产出料过程为间断式。 五个冷料斗完成几种砂石冷骨料的贮存，流放给五个给料机，完成初级配，几种材料混合起来由皮带集料机传给皮带运输机再送入干燥滚筒。干燥加热后的热料由热料提升机送进振动筛分机，筛分后得到不同粒度范围的热料分别归到五个热料仓内，超粒度热料排出仓外。由各个热料仓供料计量秤分别累计称量砂石热料，按比例实现精级配。石粉和沥青分别经称量，按比例加入，搅拌机混合搅拌均匀后由斗车运输给成品储料仓，贮存待外运使用。 （4）现有工程三废排放 根据《宁都辉煌沥青有限公司年产5万吨沥青搅拌站建设项目环境影响报告表》，三废排放见表2-13。 表2-13 现有工程三废排放一览表 种类 污染物名称 产生量(t/a) 削减量(t/a) 排放量(t/a) 废水 废水量 67.5 67.5 0 废气 烟（粉）尘 54.2925 53.5027 0.7898 SO2 6.1275 6.0852 0.0423 NOx 1.8088 0.45 1.3588 沥青烟气 0.1406 0.13249 0.00811 苯并（a）芘 3.13*10-4 3.068*10-4 6.2*10-6 燃油烟气 2.23×106m3/a 0 2.23×106m3/a 固体废物 粉尘 50.62 50.62 0 废骨料 50 50 0 废活性炭 1.725 1.725 0 滴漏沥青、拌和残渣 0.0275 0.0275 0 维修固废 4.78kg 4.78kg 0 生活垃圾 0.75 0.75 0 （5）与本项目有关的原有污染问题 根据现场踏勘，与本项目有关的原有污染问题如下： （1）未设置单独的危废间。 建议整改如下： （1）设置单独的危废间，按《危险物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及2013年修改单要求建设，并且做好“三防”要求，即防渗漏、防流失、防扬散，同时做好防腐处理。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 一、环境空气质量 （1）基本六项污染物 根据《2021年江西省各县（市、区）六项污染物浓度年均值》，2021年宁都县环境空气质量统计结果见下表。 表3-1 2021年宁都县环境空气质量统计表 污染物 年评价指标 现状浓度（μg/m3） 标准值/（μg/m3） 占标率/% 达标情况 SO2 年平均质量浓度 11 60 18.33 达标 NO2 年平均质量浓度 13 40 32.50 达标 PM10 年平均质量浓度 35 70 50.00 达标 PM2.5 年平均质量浓度 17 35 48.57 达标 CO 日均值95%位数值 1.1mg/m3 4mg/m3 27.50 达标 O3 日最大8小时90%位数值 110 160 68.75 达标 由上表可知，2021年宁都县环境空气质量状况良好，满足《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）及2018年修改单二级标准。因此，宁都县属于城市环境空气质量达标区域。 （2）特征污染物 本项目特征因子为TSP、非甲烷总烃及苯并[a]芘，为了解项目所在区域大气环境质量现状，本次评价委托江西中皓检测技术有限公司对项目所在地进行大气环境质量现状监测（监测日期：2023年3月2日~2023年3月8日）。 监测布点情况详见下表： 表3-2 大气环境质量监测布点设置说明 测点号 地名 方位 距离（米） 功能 监测项目 A1 项目所在地 下风向 临近 现状 TSP、氮氧化物、非甲烷总烃、苯并[a]芘 评价方法采用单因子指数法进行评价，其计算公式如下： 式中： ——为第i种污染物的单因子污染指数值； ——为第i种污染物的实测浓度值（µg/m3）； ——为第i种污染物的环境空气质量评价标准（mg/m3）。 现状监测及评价结果详见下表： 表3-3 大气环境质量监测结果 单位：mg/m3 污染物 监测结果 标准限值 最大单因子指数 超标率（%） TSP 0.019~0.028 0.3 009 0 非甲烷总烃 0.09~0.14 2 0.07 0 氮氧化物 0.025~0.039 0.25 0.16 0 苯并[a]芘 <0.0000001 0.0000025 / 0 备注：<表示检测结果低于方法检出限。 由上表可知，评价区域内监测点TSP、非甲烷总烃、氮氧化物、苯并[a]芘单项标准指数均小于1，因此项目所在地环境空气质量良好。 由上表3-2可见，项目区域环境质量良好，区域环境空气TSP、氮氧化物、苯并[a]芘满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)及2018年修改单中二级标准，非甲烷总烃的环境空气质量满足《大气污染物综合排放标准详解》中限值要求。 二、地表水环境质量现状 本项目纳污水体为梅江河，根据赣州市生态环境局官方网站2022年3月25日发布的《赣州市2022年2月地表水监测月报》中内容显示，梅江各监测断面水质环境达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水域水质要求。 表3-4 2022年2月赣州市梅江河水质评价一览表 序号 所在河流 断面名称 水质类别 1 梅江 梅江江口 Ⅲ类 2 梅江 留金坝电站 Ⅲ类 3 梅江 于都王布组 Ⅲ类 4 梅江 瑞金青山背 Ⅲ类 5 梅江 下员布 Ⅱ类 从表3-4的统计结果来看，评价的水域中各断面的水质均能够满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中III类水域水质要求。 三、声环境质量现状 项目厂界噪声现状引用2022年第一季度例行检测报告中数据，监测时间为2022年3月10日。 (1)点位 在项目地厂界外东、南、西、北侧1m处共布设4个噪声监测点。 (2) 监测频率与方法 频率及分析方法：监测频率为监测1天，昼夜各一次，监测方法按《环境监测技术规范》和《声环境质量标准》（GB 3096-2008）执行，采用积分声级计或具有相同功能的测量仪器测量等效连续A声级。 (3)监测结果：声环境质量现状监测统计结果列于表3-5。 表3-5 厂界噪声现状一览表 点位 位置 监测时间 监测结果 Leq （dB(A)） 评价标准Leq(A) 达标情况 昼间 夜间 昼间 夜间 N1 厂界东侧 2022.3.10 55.0 47.0 60 50 达标 N2 厂界南侧 53.6 45.4 60 50 N3 厂界西侧 54.5 42.0 60 50 N4 厂界北侧 54.1 44.1 60 50 根据监测结果，项目东、南、西、北厂界监测点位的昼间及夜间声环境质量均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）2 类标准。 四、生态环境质量现状 本项目所在区域为宁都县固厚乡观下村，区域内植被类型简单，周边生态环境质量一般。 五、电磁辐射 本项目不涉及电磁辐射，因此不开展电磁辐射现状监测与评价。 六、地下水、土壤环境 根据现场踏勘，本项目厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。项目附近村庄土围村居民用水已接通自来水，村庄内分布少量水井，地下水主要用于洗衣、拖地和灌溉等。 |
| --- | --- |
| 环境保护目标 | （1）大气环境 本项目厂界外500米范围内无自然保护区、风景名胜区、幼儿园等环境保护目标，项目周边主要环境保护目标见表3-6。 表3-6 大气环境保护目标一览表 环境要素 名称 相对厂界距离/m 保护对象 相对方位 规模（人） 环境功能 大气环境 东侧居民点 385 居民 东侧 约25 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准 西南侧居民点 436 居民 西南侧 约30 注：以项目中心坐标为原点（0,0）。 （2）地表水环境 项目用地范围不涉及饮用水水源保护区、饮用水取水口、自然保护区、风景名胜区，重要湿地、永久基本农田、重点保护与珍稀水生生物的栖息地、重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道，天然渔场等渔业水体，以及水产种质资源保护区等敏感目标。 （3）声环境 本项目厂界外50m范围内不存在声环境保护目标。 （4）地下水环境 本项目厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。项目附近村庄土围村居民用水已接通自来水，村庄内分布少量水井，地下水主要用于洗衣、拖地和灌溉等。 （5）生态环境 项目用地范围内无生态环境保护目标。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 废气 导热油炉柴油燃烧产生的颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、烟气黑度执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2中燃油锅炉排放限值。 沥青储罐废气中非甲烷总烃、苯并[a]芘、沥青烟执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级排放限值，臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2排放限值。 再生沥青加热工序、搅拌工序及原生沥青搅拌工序产生的臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2排放限值，非甲烷总烃、苯并[a]芘、沥青烟执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级排放限值；筛分、烘干工序产生的颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级排放限值；烘干工序重油燃烧产生的烟气黑度执行《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）表二加热炉中非金属加热炉二级排放限值，二氧化硫执行《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）表4中燃油炉窑二级排放限值，氮氧化物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级排放限值。 筒仓产生的颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级排放限值。 无组织废气颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、非甲烷总烃、苯并[a]芘、沥青烟执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放限值，臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1排放限值，具体详见下表： 表3-7 有组织废气排放标准 废气名称 最高允许排放浓度（mg/m3） 最高允许排放速率（kg/h） 执行标准 排气筒高度（m） 二级 矿粉筒仓废气 颗粒物 120 15 3.5 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 导热油炉柴油燃烧废气 颗粒物 30 8 / 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014） 烟气黑度（林格曼黑度，级） 1 / 二氧化硫 200 / 氮氧化物 250 / 再生沥青混凝土生产废气 二氧化硫 850 15 / 《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996） 烟气黑度（林格曼黑度，级） 1 / 颗粒物 120 3.5 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 氮氧化物 240 0.77 非甲烷总烃 120 10 苯并[a]芘 0.30×10-3 0.050×10-3 沥青烟 75 0.18 臭气浓度 2000（无量纲） / 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93） 沥青储罐废气 非甲烷总烃 120 15 10 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 苯并[a]芘 0.30×10-3 0.050×10-3 沥青烟 75 0.18 臭气浓度 2000（无量纲） / 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93） 注：筛分、搅拌及重油燃烧过程均会产生颗粒物，其中筛分、搅拌工序产生的颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996），标准限值为：120mg/m3，重油燃烧产生的颗粒物执行《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996），标准限值为200mg/m3，因多股废气共同排放，颗粒物择严执行，因此生产废气中颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级排放限值。 表3-8 无组织废气排放标准 无组织排放监控位置 污染物 排放限值（mg/m3） 执行标准 周界外浓度最高点 颗粒物 1.0 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 二氧化硫 0.40 氮氧化物 0.12 非甲烷总烃 4.0 苯并[a]芘 0.008（μg/m3） 沥青烟 生产设备不得有明显的无组织排放存在 臭气浓度 20（无量纲） 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93） 废水 项目无生产废水产生，生活污水经化粪池处理达到《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）中旱作灌溉标准后，定期清掏用于周边林地灌溉。 表3-9 废水排放标准（单位：mg/L，pH无量纲） 序号 污染物 《农田灌溉水质标准》（GB 5084-2021）表1旱地作物标准 1 pH 5.5~8.5 2 COD 200 3 BOD5 100 4 SS 100 5 NH3-N / 3、噪声 施工期场界噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）排放标准； 运营期噪声排放执行《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。 表3-10 厂界噪声排放标准（dB(A)） 项目 昼间 夜间 执行标准 施工期 70 55 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011） 运营期 60 50 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 4、固废 运营期一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）中的相关规范及标准要求；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单中的相关规范及标准要求。 |
| 总量 控制 指标 | 据国家相关要求，确定项目的污染物排放总量控制因子为VOCs、NOx、COD、NH3-N。 （1）废水污染物总量 项目无生产废水产生，生活污水经化粪池预处理后定期清掏用于周边林地灌溉，故本项目无需申请CDD、NH3-N总量控制指标。 （2）大气污染物总量 A.NOx ①重油燃烧产生的NOx 根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中4430 工业锅炉（热力生产和供应行业）产污系数表-重油工业锅炉，SO2产生系数以19Skg/t-原料（“S指其中含硫量（S％）是指燃油收到基硫分含量，以质量百分数的形式表示。例如燃料中含硫量（S％）为 0.1％，则 S=0.1，本项目S取值0.1）计，颗粒物产生系数以3.28kg/t-原料计，NOx产生系数以3.6kg/t-原料计。 本项目重油使用量为1200t/a，则重油燃烧废气颗粒物产生量为3.936t/a，SO2产生量为2.28t/a，NOx产生量为4.32t/a。重油燃烧废气通过引风机引入集气总管，共用上述布袋除尘器（风机风量约10000m3/h，颗粒物处理效率高于99%）处理后通过15m高、0.6m 内径排气筒（DA004）排放。 重油燃烧废气与物料直接接触，与烘干废气共同经管道收集后入集气总管，收集效率按100%计，颗粒物处理效率按99%计，则重油燃烧废气有组织排放颗粒物、SO2、NOx分别为0.0394t/a、2.28t/a、4.32t/a；年工作7200h计，颗粒物、SO2、NOx排放速率分别为0.0055kg/h、0.3167kg/h、0.6kg/h。 ②柴油燃烧废气产生的NOx 根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中4430 工业锅炉（热力生产和供应行业）产污系数表-柴油工业锅炉，SO2产生系数以19Skg/t-原料（“S指其中含硫量（S％）是指燃油收到基硫分含量，以质量百分数的形式表示。例如燃料中含硫量（S％）为 0.1％，则 S=0.1，本项目S取值0.1）计，颗粒物产生系数以0.26kg/t-原料计，NOx产生系数以3.03kg/t-原料计。 柴油燃烧产生的热量与导热油间接加热，加热后的导热油对沥青进行间接加热，导热油炉炉膛保持微负压操作，因此，本环评柴油燃烧废气按100%收集进行环境影响评价。本项目柴油使用量为200t/a，则柴油燃烧过程颗粒物产生量为0.052t/a，SO2产生量为0.38t/a，NOx产生量为0.606t/a，年工作7200h。则颗粒物、SO2、NOx排放速率分别为0.0072kg/h、0.0528kg/h、0.0842kg/h；柴油燃烧废气通过引风机引入一根高8m、内径0.4m排气筒（DA005）排放。 综上，NOx排放量为4.926t/a。 B.非甲烷总烃 ①柴油储罐废气（以非甲烷总烃计） 参照《散装液态石油产品损耗》（GB11085-1989），石油产品中煤油、柴油、润滑油采用立式金属储罐储存时的损耗率为0.01%。因此，本项目柴油使用量为200t/a，柴油储罐损耗量为0.02t/a，该部分废气呈无组织排放。 ②沥青加热搅拌过程产生的非甲烷总烃 石油沥青在加热过程中产生的非甲烷总烃量约为0.01%，本项目沥青使用量为6000t/a，再生沥青使用量为80000t/a（沥青约5%、骨料约95%），折算后沥青总用量为10000t/a，则非甲烷总烃产生量约为1t/a。 沥青加热搅拌废气使用袋式除尘器+等离子UV光氧一体机处理后，经一根高15m、内径0.6m排气筒（DA006）排放。废气收集效率按95%计，沥青烟去除效率按99%计，非甲烷总烃去除效率按50%计，苯并[a]芘去除效率按50%计，则沥青混凝土加热搅拌过程有组织废气沥青烟、非甲烷总烃、苯并[a]芘排放量分别为0.038t/a、0.475t/a、0.0000594t/a，排放速率分别为0.0053kg/h、0.066kg/h、0.0000082kg/h；无组织废气沥青烟、非甲烷总烃、苯并[a]芘排放量分别为0.2t/a、0.05t/a、0.0000063t/a，排放速率分别为0.0278kg/h、0.0069kg/h、0.0000009kg/h。 根据工程分析，沥青加热搅拌过程产生的非甲烷总烃有组织排放量为0.475t/a，无组织排放量为0.05t/a。 综上，本项目全厂非甲烷总烃有组织排放量为0.475t/a，无组织排放量为0.07t/a 因此，本项目需要申请的总量为NOx：4.926t/a；VOCs(以非甲烷总烃计)0.545t/a。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工期环境保护措施 | 1、施工期大气环境保护措施 （1）施工扬尘 为了减轻施工期扬尘对周边敏感点生活环境产生污染影响，针对施工期扬尘环境问题，在施工期拟采取如下控制措施： ①在场地平整、地基开挖等施工过程中，作业场地四周设置1.8～2.5m高围挡，以减少扬尘扩散；围挡对减少扬尘对环境的污染有明显作用，当风速为2.5m/s时可使影响距离缩短40%。 ②安排专职员工对施工场地进行洒水，采取随挖随洒水，保持一定湿度，最大限度减少扬尘量，洒水次数根据天气状况而定，一般每天早、午、晚各洒水1次，若遇大风或干燥天气可适当增加洒水次数。施工场地洒水与否对扬尘的影响很大，场地洒水后，扬尘量将降低75%以上，可大大减少其对环境的影响。 ③对运载建筑材料及建筑垃圾的车辆加盖篷布以减少洒落，车辆行驶线路应避开居民区及中心区。施工场地出口设一座车辆清洗池，车辆驶出施工场地前，应将车厢外和轮胎冲洗干净，避免车辆将泥土带到道路上产生二次扬尘，冲洗水沉淀后循环使用。 ④在施工场地设置专人监管建筑垃圾、建筑材料的堆放、清运和处置，必要时加盖篷布或洒水，防止二次扬尘污染。 ⑤对建筑垃圾及时处理、清运，以减少占地，防止扬尘污染，改善施工场地的环境。 ⑥施工现场禁止烧煤、沥青、油毡、橡胶、塑料、皮革、垃圾及其他产生有毒、有害烟尘或恶臭气体的物质。 ⑦坚决查处超载行为，防止路面受损。同时尽量选择对周围环境影响较小的运输路线，并限制施工区内运输车辆的车速，将卡车在施工场地的车速减至10km/h，其他区域减至30km/h。 （2）施工机械废气 以燃油为动力的施工机械、运输车辆等在施工场地附近排放一定量的废气，因施工点较为分散，且施工场地周围空旷，施工机械废气易扩散，很难积累。因此，只要加强设备维护，控制排放未完全燃烧的黑烟，对周围环境空气将不会有较大的影响。 （3）有机废气 项目设计中未涉及建筑及装修材料的具体细节，而正确选择建筑及装修材料可有效防止日益突出的环境空气污染现象的发生。建设单位应合理选择建筑及装修材料，以避免环境空气污染现象的发生。 2、施工期水环境保护措施 项目施工期间产生的废水主要包括施工人员的生活污水、建筑施工废水。 （1）施工人员生活污水 项目现场不设施工营地，大部分为周边居民，施工人员产生的生活污水依托租房现有的生活污水处理设施进行处理，不会产生明显的影响。 （2）施工废水 根据项目设计，项目方拟购买商品混凝土，可以大大减少施工废水的产生，因此，施工废水主要来自施工机械的冲刷、楼地及墙面的冲洗、构件与建筑材料的保潮、墙体的浸润、材料地洗刷以及桩基础施工中排出的泥浆等。由于施工期施工废水排放不易收集和管理，废水的排放方式和排放时间具有一定的随意性，往往不受重视而随意排放，施工废水还包括少量含油废水。含油废水主要为机械维修及车辆冲洗废水，对这部分废水，施工单位采用将废水多级沉淀池沉淀处理，去除SS，少量的废油被隔沉淀池内，定期收集池内水面上的油污，排水则用于场地洒水。从而减轻周边水体造成影响。 3、施工期声环境保护措施 为了降低本项目施工噪声影响，建设单位在施工过程还应采取如下措施： ①鉴于施工期噪声对环境产生的影响，建设单位必须对施工时段作统筹安排，尽量避免高噪源同时进行施工； ②施工期间必须按《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)进行施工时间、施工噪声的控制，夜间禁止施工。如根据工况要求必须连续作业，必须得到当地生态环境部门的许可方可施工，并可在必要时采用柔性吸声屏替代目前通用的尼龙质地的围挡； ③根据《江西省环境污染防治条例》，本项目建设应从规范施工秩序着手，高噪声设备应安排在白天（除中午12:00~14:00）使用，夜间禁止使用高噪声设备（20:00~次日8:00）； ④选用施工设备时将设备噪声作为一项重要的选取指标，尽量选用低噪声设备，并对产生噪声的施工设备加强维护和维修工作，以减少机械故障噪声的产生； ⑤制定合理的运输线路，车辆运输应尽量避开居民区。结合本项目周边敏感点的分布情况，在施工期安排合理的运输路线以避开居住区，汽车途经居住区时应减速慢行，晚间运输用灯光示警，禁鸣喇叭； ⑥与施工单位签订控噪协议，督促和监督其施工控噪工作的有效实施； ⑦夜间施工作业必须向周边居民公布施工的时间，并征求附近易受影响居民对工程建设的意见和建议，协调好与周边居民及单位之间的关系，取得民众的理解，避免引起噪声投诉。 建设单位落实以上防治措施后，可使噪声对项目周围敏感点环境保护目标的影响降至最小。施工结束，影响即消失，不会对周边环境造成大的影响。 4、施工期固体废物环境保护措施 本项目施工期固体废物主要为少量建筑垃圾、施工弃土、施工人员产生的生活垃圾。 建筑垃圾主要为施工期建设过程中产生的碎砖等。对施工期产生的固体废弃物如不及时清理和清运，或在运输时产生遗洒现象，这些都将对市容卫生、公众健康及道路交通产生不利影响。生活垃圾主要为施工人员的日常生活将产生一定数量的生活垃圾。本工程生活垃圾、建筑垃圾和弃土堆场均在项目施工红线内，若不经及时收集处理和合理措施将会对施工现场及周边环境产生一定的影响。 为降低施工固体废物的环境影响，建设单位应采取如下措施： （1）施工单位配备管理人员对渣土垃圾的处置实施现场管理； （2）施工开挖产生的泥浆经沉淀池沉淀后作为建筑垃圾送至消纳场； （3）施工现场采取封闭式管理，场内设置洗车槽，保证车辆外皮、轮胎冲洗干净； （4）及时清理工地的生活垃圾和剩余建筑垃圾，生活垃圾及建筑垃圾应分别收集，其中生活垃圾交由市政环卫部门统一收集后处理，建筑垃圾根据其分类和用途由市政渣土部门统一调配至清运或利用。 （5）项目不设专门的取弃土场，在项目建设红线内设临时堆土场。 （6）为防止运输车辆在运输渣土过程中产生的影响，本次评价要求建设单位应明确要求运输车辆应在夜间进行渣土运输作业，运输车辆尽量避绕敏感点多的路段。同时做好车辆覆盖工作，控制运输车辆时速，同时在大风、大雨天气做好车辆运输密闭工作，减少运输渣土过程中对沿线道路产生的环境影响。 在采取上述有效技术和管理措施后，生活垃圾、施工垃圾对环境的影响可以降至最低。 |
| --- | --- |
| 运营期环境影响和保护措施 | 废气 本项目运营期大气污染物主要为G1砂石卸料粉尘、G2矿粉卸料粉尘、G3上料废气、G4烘干废气、G5重油燃烧废气、G6筛分废气、G7柴油储罐废气、G8柴油燃烧废气、G9沥青加热搅拌废气。 项目涉及苯并[a]芘，且厂界外500米范围内有环境空气保护目标。因此设置大气专项评价。 环境影响和保护措施详见大气专题。 废水 （1）生活污水 项目新增劳动定员20人，人均用水量按100L/d计，年工作300d，则用水量为2m3/d（600m3/a），产污系数按80%计，则生活污水产生量为1.6m3/a（480m3/a）。 生活污水水质参照《城市污水处理技术及工程实例》（化学工业出版社）中的中等浓度水质，COD浓度为250mg/L、BOD5浓度为100mg/L、SS浓度为100mg/L、NH3-N浓度为25mg/L、动植物油为25mg/L。 项目所在区域为地表水质量达标区，生活污水经化粪池处理达到《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）中旱作灌溉标准后，定期清掏用于周边林地灌溉。 （2）雾化降尘喷淋水 项目在料场、上料仓、破碎机等地点采用雾化喷淋的方式进行抑尘，全厂拟设置15个雾化喷头，单个喷头用水量为1.5L/min，每天喷淋时间按4h计，年工作300d，则喷淋用水量为5.4m3/a（1620m3/a），喷淋水全部损耗。 （3）车辆清洗水 建设单位拟在厂区进出口处设置一座洗车平台，对运输车辆的底盘和轮胎进行清洗，参照《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2003）（载重汽车-高压水枪清洗），汽车清洗用水定额为80~120L/（辆·次），本报告计算取100L/（辆·次），进入厂区的车辆约为20辆/天，年工作300d，则用水量为2m3/d（600m3/a），蒸发损耗量按10%计，补充水量为0.2m3/d（60m3/a），车辆清洗废水主要污染物为SS、石油类，经车辆清洗水沉淀池沉淀后回用。 （4）场地清洗水 项目场地清洗区域为生产区及厂区主要道路，面积约为2000m2，道路浇洒用水量按2.0L/（m2·d）计，年工作300d，则用水量为4m3/d（1200m3/a），采用人工进行洒水，单位面积用水量不大，清洗水不在厂区内漫流按全部损耗计。 （5）初期雨水 初期雨水量计算如下： 厂区内露天面积按占地面积，约为6600m2，按收集15mm最大初期降雨考虑，最大初期收集水量为：6600m2×(15mm÷1000)=99m3。项目配套建设100m3的初期雨水收集沉淀池，初期雨水经厂区雨水沟排入厂区初期雨水收集沉淀池，经沉淀后回用于场地清洗。 2、废水监测要求 本项目无废水外排，因此不需监测。 3、废水治理设施技术可行性分析 根据《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018），生活污水防治工艺为“过滤、沉淀-活性污泥法、生物接触氧化、其他”等处理技术或其他。 本项目生活污水处理设施为化粪池，化粪池是一种利用沉淀和厌氧发酵的原理，去除生活污水中悬浮性有机物的处理设施，属于初级的过渡性生活处理构筑物，可有效处理粪便等，属于可行性技术。 4、地表水环境影响分析 项目所在区域为地表水质量达标区，本项目无生产废水产生，生活污水经化粪池处理达到《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）中旱作灌溉标准后，定期清掏用于周边林地灌溉，因此项目产生的废水不会对周边水环境产生直接影响。 5、生活污水回用灌溉可行性分析 参照《江西省农业用水定额》（DB36/T619-2017）中林业用水定额50~100m3/亩，本报告计算取75m3/亩，项目生活污水排放量为480m3/a，可灌溉面积为480÷75=6.4亩，项目周边尚未大规模开发，山林面积远大于6.4亩，因此本项目生活污水经化粪池处理达到《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）中旱作灌溉标准后可用作周边林地灌溉。 6、车辆清洗废水回用可行性分析 项目车辆清洗废水产生量为1.8m3/d（540m3/a），主要污染因子为SS、石油类，车辆清洗平台配套建设一座5m3沉淀池，5m3＞1.8m3可以完全接纳并处理产生的车辆清洗废水，确保沉淀处理后的水回用于车辆清洗。 7、初期雨水回用可行性分析 一次初期最大雨水量为99m3，项目初期雨水经厂区内雨水收集沟收集汇入初期雨水收集沉淀池（100m3），可回用于厂区场地清洗，清洗用水对水质要求不高，初期雨水的水质足以满足要求。 8、水环境影响评价结论 本项目生活污水经化粪池处理后达《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）表1中旱地作物标准后，定期清掏用于周边林地灌溉，不外排。所以本项目产生的废水不会对周围水环境造成影响。 三、噪声 1、噪声源强 项目营运期产生的噪声主要为生产过程机械设备运行产生的机械噪声。主要噪声源为风机、空压机、提升机、破碎机等设备，噪声源强在70-85dB(A)之间，噪声源分布于生产区。本次噪声影响评价按《环境影响评价技术导则-声环境》（HJ2.4-2021）要求选用点源的噪声预测模式，将所有噪声设备合成后视为一个点噪声源，在声源传播过程中，噪声受到周围树木的吸收和屏蔽，经过距离衰减和空气吸收，到达受声点，本项目噪声源主要为室外固定噪声源，项目流动声源主要为运输车辆声源，车辆进入厂区后低速行驶，禁止鸣笛，因此本评价不予考虑。 表4.1 本项目噪声源强调查清单（室内声源） 序号 声源名称 数量 声源源强 声源控制措施 空间相对位置/m 运行时段 建筑物插入损失/dB(A) 声功率级 /dB(A X Y Z 1 皮带喂料器 5套 75 选择低噪声设备、消声、基础减震、隔声等 164 262 1 24h 20 2 水平皮带输送机 1套 70 157 246 1 24h 20 3 倾斜皮带输送机 1套 70 155 244 1 24h 20 4 粉料仓及螺旋输送机 1套 70 176 248 1 24h 20 5 粉料提升机 2套 75 175 237 1 24h 20 6 热料提升机 1套 75 181 236 1 24h 20 7 振动筛（5层） 1套 80 176 229 1 24h 20 8 搅拌缸 1套 85 194 244 1 24h 20 9 空压机 6台 90 190 231 1 24h 20 10 沥青泵 1套 75 195 222 1 24h 20 11 重油泵 1套 75 182 223 1 24h 20 12 皮带喂料器（带称重装置） 2套 75 204 231 1 24h 20 13 冷料输送带 1条 70 214 231 1 24h 20 14 冷旧料提升机 1套 70 210 217 1 24h 20 15 热旧料输送装置 1套 70 100 256 1 24h 20 注：本次噪声评价以116°4′26.885″，北纬26°20′19.118″为原点坐标（0，0），正东X轴为正方向，正北Y轴为正方向建立直角坐标系。 （二）降噪措施 这些复合噪声源经相应的降噪措施处理后，通过建筑物门窗、墙壁以及绿化带的吸收、屏蔽及阻挡作用，将会大幅度地衰减。具体的降噪措施有： ①从声源上控制，选择低噪声和符合国家噪声标准的设备。 ②采用吸声技术。对于主要产生噪声的厂房的顶部和四周墙面上装饰吸声材料，如多孔材料、柔性材料、膜状与板状材料。另外，可在空间悬挂适当的吸声体，以吸收厂房内一部分反射声。 ③采用隔声降噪、局部吸声技术。对各生产加工环节中噪声较为突出的，且又难以对声源进行降噪的设备装置，应安装适宜的隔声罩、消声器等设施。对于产生噪声较大的独立设备，可采用固定或密封式隔声罩以及局部隔声罩，将噪声影响控制在较小的范围内。隔声罩的壳壁用薄钢板制成，在罩内涂刷沥青阻尼层，为了降低罩的声能密度和提高隔声效果，可在罩内附吸声层。 ④降低振动噪声。采用弹性支撑或弹性连接以减少振动，采用动力消振装置或设置隔振屏。 通过选用低噪声设备，并采取隔声、减振、消声等措施，并且通过建筑物门窗、墙壁以及绿化带的吸收、屏蔽及阻挡作用，使得噪声环境影响大幅度降低，确保厂界噪声值可达《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。 （三）预测模式选择 从噪声源到受声点的噪声总衰减量，是由噪声源到受声点的距离、墙体隔声量、空气吸收及建筑屏障的衰减综合而成，本预测只考虑距离的衰减和建筑墙体的隔声量，空气吸收因本建设项目噪声源离预测点较近而忽略不计，考虑到各噪声源的距离，将噪声源简化为点声源处理。 a.声级计算 本次噪声影响评价按《环境影响评价技术导则-声环境》(HJ2.4-2021)要求选用室内声源的噪声预测模式，其预测模式如下： Lp2＝Lp1－（TL+6） 式中：Lp1——靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB； Lp2——靠近开口处（或窗户）室外某倍频带的声压级或A声级，dB； TL——隔墙或者窗户倍频带或A声级的隔音量，dB； 车间（厂房）中多个噪声源叠加的综合噪声计算公式如下： 式中：LA—多个噪声源叠加的综合噪声声级； Li—第i个噪声源的声级，dB（A）； n—噪声源的个数。 （四）户外声传播衰减计算 户外声传播衰减包括几何发散（Adiv）、大气吸收（Aatm）、地面效应（Agr）、屏障（Abar）、其他多方面效应（Amisc）引起的衰减。 距声源点r处的A声级按下式计算： 在预测中考虑反射引起的修正、屏障引起的衰减、双绕射、室内声源等效室外声源等影响和计算方法。 根据本工程噪声源的分布，对厂界四周噪声影响进行预测计算。噪声预测源强考虑厂房的吸收和屏蔽，降噪值最好可达到20dB(A)，本项目取20dB(A)，(即置于厂房内的声源均按衰减20dB(A)考虑)；另外考虑上述降噪措施，共计降噪值取30dB(A)，厂房内多个噪声源先叠加后作为一个噪声源参与预测。 （五）预测结果及达标分析 各厂界噪声预测结果见表4-2。 表4-2 厂界噪声预测结果与达标分析表 厂界方位 噪声贡献值 /dB（A） 噪声标准/dB（A） 超标和达标情况 昼间 夜间 昼间 夜间 昼间 夜间 东 34.6 34.6 60 50 达标 达标 南 37.8 37.8 60 50 达标 达标 西 34.6 34.6 60 50 达标 达标 北 37.8 37.8 60 50 达标 达标 经过上述措施处理后，再经过墙体隔声、空气吸收及建筑屏障的衰减及距离衰减后，项目厂界噪声贡献值可以达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求，50米范围内无敏感点，对周围的声环境影响较小。 （六）噪声监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范-总则》（HJ942-2018）等相关要求，项目生产运行期间应定期开展噪声监测，噪声监测计划见表4-3。 表4-3 噪声监测方案 排放类型 监测点位 监测指标 监测频次 执行排放标准 噪声 厂界 昼间噪声、夜间噪声 1次/季度 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准 (七)噪声防治措施及投资 表4-4 工业企业噪声防治措施及投资表 噪声防治措施名称 （类型） 噪声防治措施 噪声防治措施 效果 噪声防治措施投资 /万元 隔声、减振、消声等措施 / 建筑物插入损失20dB（A） 5 四、固体废物 1、固体废物产生情况 （1）生活垃圾 项目定员20人，年工作300d，生活垃圾产生量按0.5kg/（d·人）计，则生活垃圾产生量为10kg/d（3t/a），生活垃圾收集后由环卫部门清运。 （2）废石料 碎石经烘干后通过提升机进入振动筛，符合产品要求的骨料进入搅拌缸，不合格的废石料排出，根据建设单位提供的经验数据，废石料产生量约为筛分碎石的十万分之一，项目筛分碎石量(干基)共108000t/a，则废石料产生量约为1.08t/a，集中收集运回料场，可综合外售用于铺路材料。 （3）袋式除尘器收集的粉尘 根据废气产排情况进行核算，袋式除尘器收集的粉尘为45.5954t/a，主要成分为细小的矿粉、碎石等，收集的粉尘回用于。 （4）废布袋 袋式除尘器需要定期更换布袋，更换频率为1次/年，产生量约为0.5t/a，由原厂家回收，根据《一般固体废物分类与代码》（GB39198-2020），一般固废代码为：309-999-99。 （5）沉淀池沉渣 项目车辆清洗废水沉淀池、初期雨水收集沉淀池沉渣约为3t/a，定期清掏外售，用于铺路材料，根据《一般固体废物分类与代码》（GB39198-2020），一般固废代码为：309-999-99。 （6）废机油 项目生产设备维修会产生少量的废机油，根据建设单位提供的资料，废机油产生量约为0.05t/a，暂存于危废暂存间，委托有资质的单位处理。根据《国家危险废物名录》（2021年），属于危险废物，废物类别为HW08（900-249-08）。 （7）废含油废抹布 本项目设备维修过程更换机油会产生少量的含油废抹布，根据建设单位提供资料，含油废抹布产生量为0.2t/a。根据《国家危险废物名录》（2021年版）中，含油废抹布属于危险废物豁免管理清单中未分类收集的全部环节豁免项，本项目产生的含油废抹布不集中收集混入生活垃圾，与生活垃圾一同处理。 2、固体废物属性判别 根据《国家危险废物名录》（2021年版）以及《危险废物鉴别标准》，判定建设项目的固体废物是否属于危险废物。本项目各副产物产生情况及副产物属性判定结果详见表4-5。 表4-5 副产物属性判断 序号 固废名称 产生工序 形态 主要成分 预测产生量 （t/a） 是否危废 是 否 1 生活垃圾 日常生活 固态 废纸巾等废日用品 3 √ 2 除尘器收集的粉尘 废气处理 固态 细小的矿粉、碎石等 45.5954 √ 3 沉淀池沉渣 生产 固态 泥土、碎石等 3 √ 4 废石料 生产 固态 废石料 1.08 √ 5 废布袋 废气处理 固态 废布袋 0.5 √ 6 废机油 设备维修 液态 机油 0.05 √ 含油废抹布 固态 0.2 √ 项目固体废物的详细属性情况见表4-6。 表4-6 项目固废产生及处置情况 序号 固废名称 属性 危险废物编号 一般固废编号 环境危险特性 年度产生量 （t/a） 1 生活垃圾 生活垃圾 / / / 3 2 废石料 一般固废 / 900-999-99 / 1.08 3 废布袋 / 900-999-99 / 0.5 4 沉淀池沉渣 / 900-999-99 / 3 5 除尘器收集粉尘 / 900-999-99 / 45.5954 6 废机油 危险废物 900-041-49 / T/In 0.05 含油废抹布 0.2 3、项目固体废物的贮存和处置情况 项目固体废物的贮存和处置情况见表4-7。 表4-7 固体废物贮存和处置情况表 序号 固体废物名称 贮存位置 贮存量（t/a） 利用处理方式 及去向 利用或处理量（t/a） 1 生活垃圾 垃圾桶 3 交由环卫部门处理 3 2 含油废抹布 0.2 混入生活垃圾 0.2 3 除尘器收集粉尘 一般固废暂存间 45.5954 回归生产线 45.5954 4 沉淀池沉渣 3 用于铺路材料 3 5 废石料 1.08 用于铺路材料 1.08 6 废布袋 0.5 厂家回收综合处置 0.5 4、项目危险废物的贮存和处置情况 为保证固体废物暂存场内暂存的危险废物不对环境产生污染，依据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001，2013年修正）、《危险废物收集、贮运、运输技术规范》（HJ2025-2012）及相关国家及地方法律法规，项目危险废物的暂存场所设置情况如下表。 表4-8 项目危险废物贮存场所（设施）基本情况表 贮存场所(设施)名称 危险废物名称 危险废物类别 危险废物代码 位置 占地面积 贮存方式 贮存能力 贮存周期 危废暂存间 废机油 HW08 900-2 49-08 厂区东侧 3m2 桶装 0.5t 一年 4、环境管理要求 （1）贮存仓库的设置要求 在厂区东侧建设一间占地约3m2的危险废物暂存间。在危险废物暂存间旁建设一间占地约15m2的一般固废暂存间。 危险废物暂存间执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013修改单要求。一般固废暂存间执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）有关要求。 （2）日常管理和台账要求 ①危废暂存间应达到以下要求： 1）采取室内贮存方式，设置环境保护图形标志和警示标志。房屋上设坡屋顶防雨。为防止暴雨径流进入室内，危废暂存间周边设置导流渠，室内地坪高出室外地坪。 2）危险废物收集后，按类别放入相应的容器内，禁止一般废物与危险废物混放，不相容的危险废物分开存放并设有隔离间隔断。 3）贮存危险废物的容器放置在隔架上，其底部与地面相距一定距离，保持地面干燥，盛装在容器内的同类危险废物可以堆叠存放，每个堆间应留有搬运通道。 4）室内地面做耐腐蚀硬化处理，且表面无裂隙。 5）危废暂存间内暂存的危险废物定期运至有资质的企业处置。 6）室内做积水沟收集渗漏液，积水沟设排积水泵坑。 7）地面、裙脚和积水沟做防渗漏处理，所使用的材料要与危险废物相容。 8）建立档案制度，对暂存的危险废物种类、数量、特性、包装容器类别、存放库位、存入日期、运出日期等详细记录在案并长期保存。建立定期巡查、维护制度。 本项目实施后对固体废物的处置应本着减量化、资源化、无害化的原则，进行妥善处理，预计可以避免对环境造成二次污染，不会对环境造成不利影响。 ②一般工业固废 企业需自觉履行固体废物申报登记制度。一般工业固体申报管理应认真落实《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》第三十六条和第三十七条规定；第三十六条：产生工业固体废物的单位应当建立健全工业固体废物产生、收集、贮存、运输、利用、处置全过程的污染环境防治责任制度，建立工业固体废物管理台账，如实记录产生工业固体废物的种类、数量、流向、贮存、利用、处置等信息，实现工业固体废物可追溯、可查询，并采取防治工业固体废物污染环境的措施。禁止向生活垃圾收集设施中投放工业固体废物。第三十七条：产生工业固体废物的单位委托他人运输、利用、处置工业固体废物的，应当对受托方的主体资格和技术能力进行核实，依法签订书面合同，在合同中约定污染防治要求。受托方运输、利用、处置工业固体废物，应当依照有关法律法规的规定和合同约定履行污染防治要求，并将运输、利用、处置情况告知产生工业固体废物的单位。 一般工业固体废物产生单位必须如实申报正常作业条件下工业固体废物的种类、产生量、流向、贮存、利用、处置状况等有关资料，以及执行有关法律、法规的真实情况，不得隐瞒不报或者虚报、谎报。一般工业固体废物产生单位应于每年3月1日前网上申报登记上一年度的信息，通过省固体废物管理信息平台依法申报固体废物的种类、产生量、流向、交接、贮存、利用、处置情况；年产生、利用、处置量100吨及以上的，应于每季度的10日前网上申报等级上一季度的信息。申报企业要签署承诺书，依法向县级环保部门申报登记信息，确保申报数据的真实性、准确性和完整性。 一般工业固体废物贮存或处置，应符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）有关要求。一般工业固体废物的贮存设施、场所必须采取防扬散、防流失、防渗漏或者其他防止污染环境的措施，必须符合国家环境保护标准，并对未处理的固体废物做出妥善处理，安全存放。对暂时不利用或者不能回收利用的一般工业固体废物，必须配套建设防雨淋、防渗漏、易识别等符合环境保护标准和管理要求的贮存设施或场所，以及足够的流转空间，按国家环境保护的技术和管理要求，有专人看管，建立便于核查的进、出物料的台账记录和固体废物明细表。 通过上述处理措施，本项目所产生的固废将得到有效的处置，不会对周围环境产生明显影响。 地下水、土壤环境分析 （1）控制原则 土壤及地下水保护与污染防治按照“源头控制、分区防治、污染监控、应急响应”的原则。工程生产运行过程中要建立健全土壤及地下水保护与污染防治的措施与方法；必须采取必要监测制度，一旦发现土壤及地下水遭受污染，就应及时采取措施，防微杜渐；尽量减少污染物进入土壤及地下含水层的机会和数量。 ①源头控制措施 主要包括在工艺、管道、设备、危险废物储存及处理构筑物采取相应措施，防止和降低污染物跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低程度；管线敷设尽量采用“可视化”原则，即管道尽可能地上或架空敷设，做到污染物“早发现、早处理”，减少由于埋地管道泄漏而造成的土壤及地下水污染。 ②末端控制措施 主要包括贮存仓库地面的防渗措施和泄漏、渗漏污染物收集措施，即在贮存仓库地面进行防渗处理，防止洒落地面的污染物渗入地下，并把滞留在地面的污染物收集起来；末端控制采取分区防渗，重点污染防治区、一般污染防治区和非污染防治区防渗措施有区别地防渗原则。 ③污染监控体系 实施覆盖生产区的地下水污染监控系统，包括建立完善的监测制度、与有资质的监测公司合作，科学、合理设置地下水污染监控井，及时发现污染、及时控制。 ④应急响应措施 包括一旦发现土壤及地下水污染事故，立即启动应急预案、采取应急措施控制地下水污染，并使污染得到治理。 （2）地下水、土壤污染源分析 项目用水均来自市政供水管网，不进行地下水的开采，不会造成因取用地下水而引起的环境水文地质问题，项目地面已做好防渗漏措施，各车间地面均已做硬底化处理，运营期整个过程基本上可以杜绝固体废物等接触土壤，对土壤环境不会造成影响。因此，本项目可不开展土壤、地下水环境影响监测与评价。 （3）地下水、土壤分区防控措施 1）本项目生产车间应做好防渗防漏，地面采用水泥硬底化，需对地面水泥砂浆抹面，找平、压实、抹光，基础必须防渗，防渗层必须为砼结构，各功能区均采取“源头控制”、“分区控制”的防渗防漏措施，可以有效防止污染物进入地下水、土壤环境，防止污染地下水、土壤。 2）本项目产生的固体废物均在室内堆放，满足“防风、防雨、防晒、防渗、防漏”的要求，经收集后均进行妥善处理，禁止直接排入污染土壤环境。危险废物临时贮存设施要符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单的要求。同时，项目场地地面做好硬化、防渗漏处理，运营期整个过程基本上可以杜绝固体废物等接触土壤、地下水。 3）分区防渗措施如下表： 表4-9 项目保护地下水、土壤分区防控措施一览表 序号 区域 潜在污染源 设施 防控措施 1 重点防渗区 化粪池、初期雨水收集沉淀池、车辆清洗废水沉淀池、危废暂存间、沥青罐区、柴油罐区 废机油、柴油、沥青 危险废物暂存间、柴油储罐区 参照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单的要求做好防渗措施 2 一般防渗区 一般固废暂存间、生产车间 一般工业固废 一般固废暂存间、生产车间 参照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599－2020）有关要求做好防渗措施 3 简单防渗区 道路 / 道路 地面硬化 综上所述，采取分区防护措施，各个环节得到良好控制的情况下，本项目不会对土壤和地下水造成明显影响。 六、本项目建成后全厂污染物产生与排放“三本账” 表4-10 本项目建设前、后全厂污染物排放“三本账” 种类 污染物名称 现有工程排放量（t/a） “以新代老”削减量（t/a） 本项目排放量(t/a) 本项目建成后 全厂排放量（t/a） 扩建前后增减量（t/a） 废水 废水量 67.5 0 480 547.5 +480 废气 烟（粉）尘 0.7898 0 2.4838 3.2736 +2.4838 SO2 0.0423 0 2.66 2.7023 +2.66 NOx 1.3588 0 4.926 6.2848 +4.926 沥青烟气 0.00811 0 0.238 0.24611 +0.238 苯并（a）芘 0.0000062 0 0.0000657 0.0000719 +0.0000657 非甲烷总烃 - 0 0.545 0.545 +0.545 固体废物 粉尘 50.62 0 45.5954 45.5954 +45.5954 沉淀池沉渣 - 0 3 3 +3 用于铺路材料 - 0 1.08 1.08 +1.08 废布袋 - 0 0.5 0.5 +0.5 废机油 - 0 0.05 0.05 +0.05 含油废抹布 - 0 0.2 0.2 +0.2 废骨料 50 0 0 50 0 废活性炭 1.725 0 0 1.725 0 滴漏沥青、拌和残渣 0.0275 0 0 0.0275 0 维修固废 0.00478 0 0 0.00478 0 生活垃圾 0.75 0 3 0.75 +3 七、环境风险 1、风险物质识别 对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B，本项目生产过程中使用的柴油、石油沥青、重油、导热油、生产过程产生的废机油属于油类物质，为《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中重点关注的风险物质。 当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q； 当存在多种危险物质时，则按下式计算物质总量与其临界量比值（Q）： 总量与其临界量比值（Q）： Q=q1/Q1+q2/Q2……＋qn/Qn 式中：q1，q2…，qn为每种危险物质的最大存在总量，t。 Q1,Q2…Qn为每种危险物质的临界量，t。 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）“附录B重点关注的危险物质及临界量”提及的危险物质和对照本项目使用的原辅材料、生产工艺确定涉及的危险物质为柴油、石油沥青、重油、导热油、生产过程产生的废机油，根据建设单位提供信息，废机油最大量为0.05t，柴油最大暂存量为20t，石油沥青最大暂存量为200t，导热油最大暂存量为8t，重油最大暂存量为50t则本项目油类物质共有278.05t/a。 表4-11 危险物质数量与临界量比值Q结果表 序号 物质名称 CAS号 《建设项目环境风险评价技术导则》 最大储存总量（t） 临界量（t） Q 石油沥青 / 200 2500 0.08 导热油 / 8 2500 0.0032 柴油 / 20 2500 0.008 重油 / 50 2500 0.02 废机油 / 0.05 2500 0.00002 合计 0.11122 根据Q值划分判定，当Q＜1时，该项目环境风险潜势为I；当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。 本项目Q值计算为＜1，则项目环境风险潜势为I，直接判定为简单分析，不需进行工艺系统危险性、环境敏感程度等的判定。 2、环境风险识别 项目不涉及风险工艺及设备，本项目各类事故因素可能引发的最大事故危害是火灾，产生燃烧热辐射及引发次生废气、废水污染周边大气、水体及土壤。 3、环境风险分析 1）大气环境风险分析 ①厂区内发生火灾、爆炸，产生CO、NOx等伴生污染物对周围环境空气造成污染。 ②废气处理设施发生事故，导致污染物超标排放对周围环境空气造成污染。 2）地下水环境风险分析 ①项目危险废物泄露，在雨水淋溶下，产生的渗滤液进入土壤，可通过土壤渗入地下水，对区域地下水环境造成污染。 ②项目废水、柴油、沥青发生泄漏，可通过土壤渗入地下水，对区域地下水环境造成污染。 3）土壤环境风险分析 ①项目废水发生泄漏，会对区域土壤环境造成污染。 ②项目危险废物泄露，在雨水淋溶下，产生的渗滤液进入土壤，会对区域土壤环境造成污染。 ③柴油、重油、沥青发生泄漏，会对区域土壤环境造成污染。 4、环境风险防范措施 （1）废气事故排放的防范措施 1）危险废物泄露环境风险防范措施 ①危险废物贮存满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单的要求。 ②记录好危废台账，所有包装容器、包装袋必须贴上危险废物标签，危险废物标签上文字字体为黑体、底色为醒目的桔黄色；危险废物标签要提供下列说明：“危险废物”字样、危险废物产生单位名称、联系人、联系电话、主要化学成分或商品名称、危险类别、安全措施等。 ③危废暂存间按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单相关要求对地面采取防渗硬化措施，且渗透系数小于10-7cm/s。 ④贮存点设置门锁，以免闲杂人等进入。 ⑤危险废物定期清运，分别送到有资质的单位统一处置，对危险废物的全过程管理定期报当地环保行政主管部门批准备查。 2）废气处理设施事故风险防范措施 对于废气处理设施发生故障的情况，应立刻停止相关生产环节，并立刻联系有关技术人员进行维修处理。制定应急管理计划：公司应制定应急管理计划，全面落实各项应急措施，加强员工管理，将各项应急措施落实到专人负责，建立环保管理制度。 3）火灾及爆炸环境风险防范措施 ①建立环境风险管理体系，制定操作规程、安全规章、职工培训、应急计划等； ②禁止员工在生产区吸烟点火，提高员工安全意识，加强消防培训，生产车间、仓库及办公生活区内应配备泡沫灭火器等消防应急设备，并定期检查设备有效性； ③发生火情，应立即采取灭火器材等进行灭火并切断电源，高声呼喊，使附近人员能够听到或协助补救，同时，通知相关人员负责拨打火警电话“119”，组织现场人员进行安全疏散。 4）储罐环境风险防范措施 ①加强职工的安全教育，提高安全防范风险的意识。 ②对易发生泄漏的部位实行定期的巡检制度，及时发现问题，尽快解决。 ③在柴油、沥青储罐区设立警告牌（严禁烟火）。 5）废水处理设施事故风险防范措施 定期进行巡检、调节、保养和维修，及时更换易坏或破损零部件，使之能长期有效地处于正常的运行之中。 5、应急预案 制定突发环境事件应急预案，目的是为了发生事故时，能以最快的速度发挥最大的效能，有序地实施救援，达到尽快控制事态发展，降低事故造成的危害，减少事故损失的目的。评价提出应急预案主要编制内容如下，项目建成后，建设单位应按照《突发环境事件应急管理办法》、《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》、《企业突发环境事件风险评估指南（试行）》等有关规定和环保部门要求，详细编制本项目突发环境事件应急预案（含突发环境事件风险评估报告、应急资源调查报告），并报有关部门备案。 6、风险评价结论 根据项目的物质危险性和重大危险源判定结果，确定本项目的环境风险潜势为Ⅰ级。建设单位应采用严格的国际通用的安全防范体系，有一套完整的管理规程、作业规章和应急计划，可最大限度地降低环境风险，一旦意外事件发生，也能最大限度地减少环境污染危害和人们生命财产的损失。根据众多同类工程实际情况，风险事故并不突出。环境风险主要是人为事件，完全可以通过政府各有关职能部门加强监督指导，企业内部制定严格的管理条例和岗位责任制，加强职工的安全生产教育，增强风险意识，从而最大限度地减少可能发生的环境风险。在认真落实工程拟采取的措施及评价所提出的设施和对策后，本项目对周围影响是可以接受的。 表4-12建设项目环境风险分析内容表 建设项目名称 扩建年产20万吨环保型固体废旧沥青再生生产线 建设地点 江西省赣州市宁都县固厚乡观下村 地理坐标 东经116°4′26.885″，北纬26°20′19.118″ 主要危险物质及分布 柴油、石油沥青、重油、导热油、废机油。 环境影响途径及危害后果 ①大气影响途径及危害后果：火灾情况下会产生大量VOCs及CO污染空气，短期内对空气环境影响较大。 ②地表水影响途径及危害后果；项目消防废液泄漏时，将在地面漫流并随雨水管网进入周边水体，从而污染水体及土壤。 风险防范措施要求 项目针对以上风险应做好火灾及截流防范措施，并加强人员应急培训。根据《工业企业总平面设计规范》（GB50187-2012）、《工业企业设计卫生标准》（GBZ 1-2010）进行厂区平面设计和布置；车间配备相应品种和数量的消防器材。 项目信息及评价说明 本项目建设存在一定潜在事故风险，要加强风险管理，在建设过程中认真落实各种风险防范措施，通过相应的技术手段降低风险发生概率，并在风险事故发生后，及时采取风险防范措施及应急预案，可以使风险事故对环境的危害得到有效控制，将事故风险控制在可以接受的范围内。因此，本项目风险水平是可以接受的。 七、环境管理 环境管理是企业搞好环保工作，贯彻执行环保法规，监督污染物排放，保证污染治理设施正常运转的重要环节。许多企业由于环境管理不善，使环保设施不能正常有效地运转，造成了对环境的人为影响，同时又浪费了企业的资金。因此，加强该项目的环境管理是十分必要的。应使整个项目的环保管理体系现形成一个系统网络，各自职责分明，分工明确，制度完善，人员和设备齐全。 企业环境管理的职责如下： ①贯彻执行环保法规、标准，执行上级生态环境部门下达的任务。 ②加强环境管理，制定岗位责任制，编制环境保护规划，把环境保护规划纳入到企业的生产发展规划之中。 ③执行“三同时”规定的情况，使环境保护工程措施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产，保证有效的污染控制。建立各项环境保护规章制度，经常进行监督检查。 ④定期对各污染源进行检查，并请当地环境监测部门对污染源情况进行监测，掌握各污染源的动态，发现和掌握企业污染变化情况，制定相应处理措施。分析监测结果和变化趋势，及时向有关部门反映，防止事故的发生。 表4-13本项目环境管理计划 环境问题 管理措施 实施机构 A 生产运行阶段 废水 加强管理，保证各处设施正常运行。 建设单位 废气 固废 噪声 B 环境监测 按照环境监测技术规范及国家生态环境部颁布的监测标准方法执行。 自行监测或委托有资质的第三方监测机构。 八、排污口规范化建设和管理 （1）污水排放口 建设项目厂区的排水体制必须实施“雨污分流”制，生活污水经化粪池处理达到《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）中旱作灌溉标准后，定期清掏用于周边林地灌溉。全厂设置雨水排放口一个，污水排口一个。按照《污染源监测技术规范》设置采样点，如污水处理设施的进水和出水口等，应在排污口设置明显排口标志及流量巴氏槽。 （2）固废堆存场所 按GB15562.2设置环境保护图形标志。 （3）排放口管理 建设单位应在各个排放口处竖立标志牌，并如实填写《中华人民共和国规范化排污口标记登记证》，由生态环境部门签发。生态环境主管部门和建设单位可分别按以下内容建立排污口管理的专门档案：排污口性质和编号；位置；排放主要污染物种类、数量、浓度；排放去向；达标情况；治理设施运行情况及整改意见。 （4）环境保护图形标志 在厂区的污水排放口噪声排放源、固体废物贮存处置场应设置环境保护图形标志，图形符号分为提示图形和警告图形符号两种，分别按GB15562.1-1995、GB15562.2-1995执行。环境保护图形符号见表4-14。环境保护图形标志的形状及颜色见表4-15。 表4-14 环境保护图形符号表 序号 提示图形符号 警告图形符号 名 称 功 能 1 污水排放口 表示污水向水体排放 2 废气排放口 表示废气向大气环境排放 3 一般固体废物 表示一般固体废物贮存、处置场 4 危险废物 表示危险废物贮存、处置场 5 噪声排放源 表示噪声向 外环境排放 表4-15 环境保护图形标志的形状及颜色表 标志名称 形 状 背景颜色 图形颜色 警告标志 三角形边框 黄色 黑色 提示标志 正方形边框 绿色 白色 10、环保设施投资及“三同时”验收 环保设施“三同时”验收项目见表4-16。 表4-16“三同时”验收项目一览表 内容类型 污染源 环保措施 监测项目 治理效果要求 废水 生活污水 化粪池 pH、CODCr、BOD5、SS、NH3-N、动植物油等 生活污水经化粪池处理达到《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）中旱作灌溉标准后，定期清掏用于周边林地灌溉。 废气 砂石卸料、矿粉卸料、上料 建设"三封闭"生产车间；喷雾抑尘。 颗粒物 沥青储罐废气中非甲烷总烃、苯并[a]芘、沥青烟执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级排放限值，臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2排放限值。 再生沥青加热工序、搅拌工序及原生沥青搅拌工序产生的臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2排放限值，非甲烷总烃、苯并[a]芘、沥青烟执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级排放限值；筛分、烘干工序产生的颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级排放限值；烘干工序重油燃烧产生的烟气黑度执行《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）表二加热炉中非金属加热炉二级排放限值，二氧化硫执行《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）表4中燃油炉窑二级排放限值，氮氧化物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级排放限值。 筒仓产生的颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级排放限值。 无组织废气颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、非甲烷总烃、苯并[a]芘、沥青烟执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放限值，臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1排放限值。 筛分、烘干、重油燃烧（DA004） 集气罩+袋式除尘器+15m高排气筒 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、烟气黑度 柴油燃烧（DA005） 8m高排气筒 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、烟气黑度 沥青加热搅拌（DA006） 集气罩+袋式除尘器+15m高排气筒 非甲烷总烃、苯并[a]芘、沥青烟、臭气浓度 柴油储罐 加强厂区绿化 非甲烷总烃 噪声 生产车间 隔声、消声、减振 厂界噪声 厂界东、南、西、北侧声环境质量达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求； 生活 垃圾 生活垃圾 委托环卫部门处置 一般工业固废 废石料 综合外售用于铺路材料 废布袋 厂家回收综合处置 沉淀池沉渣 综合外售用于铺路材料 袋式除尘器收集的粉尘 回用于生产 危险固废 含油抹布及手套 属于《国家危废名录（2021年版）》中危险废物豁免管理清单，可混入生活垃圾一同处理。 危险废物执行《危险物贮存污染控制标准》(GB18597-2001) 及其2013年修改单相关要求。 废机油 送有资质单位处理 环境风险防范措施 加强废气治理设施维护管理，车间按防火防爆相关规范、要求设置，配备相应消防物资、消防设施，生产车间、危废仓库、固废间、沉淀池、隔油池、化粪池等污水处理设施地面按要求防腐、防渗，按相关规范要求编制厂区应急预案等。 地下水及土壤 按要求做好分区防渗。 其他环境管理要求 废水排放口、固定噪声源、固体废物贮存和排气筒和危险废物等必须按照国家和江西省的有关规定进行建设；在取得环境影响评价报告表批复后，应及时根据《排污许可管理条例》、排污许可规范等相关文件，开展排污许可申报工作，并建立环境管理台账，按照排污许可证规定的格式、内容、频次，如实记录生产设施、污染防治设施运行情况及污染物排放浓度、排放量，环境管理台账记录保存期限不得少于5年；根据申报的排污许可证，及时开展例行监测、执行报告填报等工作。 |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 砂石卸料、矿粉卸料、上料 | 颗粒物 | 建设"三封闭"生产车间；喷雾抑尘。 | 沥青储罐废气中非甲烷总烃、苯并[a]芘、沥青烟执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级排放限值，臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2排放限值。 再生沥青加热工序、搅拌工序及原生沥青搅拌工序产生的臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2排放限值，非甲烷总烃、苯并[a]芘、沥青烟执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级排放限值；筛分、烘干工序产生的颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级排放限值；烘干工序重油燃烧产生的烟气黑度执行《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）表二加热炉中非金属加热炉二级排放限值，二氧化硫执行《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）表4中燃油炉窑二级排放限值，氮氧化物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级排放限值。 筒仓产生的颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级排放限值。 无组织废气颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、非甲烷总烃、苯并[a]芘、沥青烟执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放限值，臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1排放限值。 |
|  | 筛分、烘干、重油燃烧（DA004） | 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、烟气黑度 | 集气罩+袋式除尘器+15m高排气筒 |  |
|  | 柴油燃烧（DA005） | 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、烟气黑度 | 8m高排气筒 |  |
|  | 沥青加热搅拌（DA006） | 非甲烷总烃、苯并[a]芘、沥青烟、臭气浓度 | 集气罩+袋式除尘器+15m高排气筒 |  |
|  | 柴油储罐 | 非甲烷总烃 | 加强厂区绿化 |  |
|  | 矿粉料仓 | 颗粒物 | 配套袋式除尘器 |  |
|  | 厂区无组织废气 | 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、烟气黑度、非甲烷总烃、苯并[a]芘、沥青烟、臭气浓度 | 加强车间通风 |  |
| 地表水环境 | 生活污水 | COD、BOD5、SS、NH3-N、pH、动植物油 | 经化粪池处理后定期清掏用于周边林地灌溉 | 《农田灌溉水质标准》（GB 5084-2021）表1旱作作物标准 |
| 声环境 | 生产设备 | 设备噪声 | 合理布局，选用低噪声设备，定期检查、维护设备，采取减振、隔振、隔声等措施 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2类标准 |
| 电磁辐射 | / |
| 固体废物 | 生活垃圾 | 交由环卫部门处理 | 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020） |
|  | 含油废抹布 |  |  |
|  | 废石料 | 综合外售用于铺路材料 |  |
|  | 废布袋 | 厂家回收综合处置 |  |
|  | 沉淀池沉渣 | 综合外售用于铺路材料 |  |
|  | 袋式除尘器收集的粉尘 | 回用于生产 |  |
|  | 废机油 | 交由有资质单位处置 | 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单 |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 生产车间、路面做好防渗防漏，地面采用水泥硬底化，需对地面水泥砂浆抹面，找平、压实、抹光，基础必须防渗，防渗层必须为砼结构，各功能区均采取“源头控制”、“分区控制”的防渗防漏措施，可以有效防止污染物进入地下水、土壤环境，防止污染地下水、土壤。 |
| 生态保护措施 | / |
| 环境风险 防范措施 | 1、废气处理设施防范措施： ①各生产环节严格执行生产管理的有关规定，加强设备的检修及保养，提高管理人员素质，并设置机器事故应急措施及管理制度，确保设备长期处于良好状态，使设备达到预期的处理效果。 ②定时记录废气处理状况，治理设施等发生故障，应及时维修，如情况严重，应停止生产直至系统运作正常。 ③定期对废气排放口的污染物浓度进行监测，加强环境保护管理。 2、废水处理设施防范措施： ①项目无生产性废水产生及排放，主要水污染源为生活污水，应做好生活污水处理过程中的池体的防渗工作，防止渗漏而引起水污染的问题。 3、危险废物风险防范措施： ①按《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及其2013修改单的要求，做好围堰、防腐防渗、防风、防雨、防晒等措施。 ②按规范分类堆放，加强管理，避免堆放过量，及时清理运走。 |
| 其他环境 管理要求 | 废水排放口、固定噪声源、固体废物贮存和排气筒和危险废物等必须按照国家和江西省的有关规定进行建设；在取得环境影响评价报告表批复后，应及时根据《排污许可管理条例》、排污许可规范等相关文件，开展排污许可申报工作，并建立环境管理台账，按照排污许可证规定的格式、内容、频次，如实记录生产设施、污染防治设施运行情况及污染物排放浓度、排放量，环境管理台账记录保存期限不得少于5年；根据申报的排污许可证，及时开展例行监测、执行报告填报等工作。 |

# 六、结论

1、结论 综上所述，该项目符合国家产业政策，选址合理。只要保证在营运期间加强设备检修及维护，确保各环保处理设施稳定运行，可做到对周边环境基本无影响。同时，建设单位应按照环境保护的原则，认真执行“三同时”政策，落实各项污染防治措施，并切实保证污染治理设施正常稳定地运行，在此基础上，本项目的环境影响可得到有效控制。从环境保护的角度来看，本项目建设是可行的。 2、建议 （1）为了能使厂区内各项污染防治措施达到较好的实际使用效果，企业应建立健全的环境保护制度，设立负责环保的科室，对厂区进行环保监督管理工作；加强对设备的维修、保养及管理，确保其良性运转。 （2）本项目涉及到扩大生产规模、增加或改变生产工艺、生产设备时，必须向当地有审批权的环境保护行政主管部门重新申报审批后方可动工建设。 （3）建设单位应认真贯彻执行有关建设项目环境保护管理文件的精神，建立健全各项环保规章制度，严格执行“三同时”制度，废气、废水、噪声和固废经治理后排放浓度和排放量均能达到相应的标准。 注：项目基础资料均由建设单位提供，并对其准确性和有效性负责。建设单位未来如需增加本报告表所涉及之外的污染源或对其功能进行调整，则应按要求向有关环保部门进行申报，并按污染控制目标采取相应的污染治理措施。

# 附表

建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 烟（粉）尘 | 0.7898 |  |  | 2.4838 | 0 | 3.2736 | +2.4838 |
|  | SO2 | 0.0423 |  |  | 2.66 | 0 | 2.7023 | +2.66 |
|  | NOx | 1.3588 |  |  | 4.926 | 0 | 6.2848 | +4.926 |
|  | 沥青烟气 | 0.00811 |  |  | 0.238 | 0 | 0.24611 | +0.238 |
|  | 苯并（a）芘 | 0.0000062 |  |  | 0.0000657 | 0 | 0.0000719 | +0.0000657 |
|  | 非甲烷总烃 | - |  |  | 0.545 | 0 | 0.545 | +0.545 |
| 废水 | 生活污水 | 67.5 |  |  | 480 | 0 | 547.5 | +480 |
| 一般工业 固体废物 | 粉尘 | 50.62 |  |  | 45.5954 | 0 | 45.5954 | +45.5954 |
|  | 沉淀池沉渣 | - |  |  | 3 | 0 | 3 | +3 |
|  | 废布袋 | - |  |  | 0.5 | 0 | 0.5 | +0.5 |
|  | 废石料 | 0 |  |  | 1.08 | 0 | 1.08 | +1.08 |
|  | 废骨料 | 50 |  |  | 0 | 0 | 50 | 0 |
|  | 滴漏沥青、拌和残渣 | 0.0275 |  |  | 0 | 0 | 0.0275 | 0 |
| 危险废物 | 废机油 | - |  |  | 0.05 | 0 | 0.05 | +0.05 |
|  | 维修固废 | 0.00478 |  |  | 0 | 0 | 0.00478 | 0 |
|  | 含油废抹布 | - |  |  | 0.2 | 0 | 0.2 | +0.2 |
|  | 废活性炭 | 1.725 |  |  | 0 | 0 | 1.725 | 0 |
| 生活垃圾 | 生活垃圾 | 0.75 |  |  | 3 | 0 | 0.75 | +3 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①；单位为：t/a

# Text boxes

新鲜水

3480

生活用水600

雾化降尘喷淋用水1620

车辆清洗用水

场地清洗用水

1200

化粪池

480

林地浇灌

480

损耗

1620

损耗

1200

损耗

120

沉淀池

540

600

1620

60

损耗 60

1200

损耗 60

回用540

图例：G:废气 N：噪声