# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：宁都县医疗卫生服务能力提升（黄石镇卫生院）建设项目

建设单位（盖章）： 宁都县卫生健康委员会

编制日期：           2024年1月

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 宁都县医疗卫生服务能力提升（黄石镇卫生院）建设项目 |
| --- | --- |
| 项目代码 | 2202-360730-04-01-759620 |
| 建设单位联系人 | 朱国生 | 联系方式 | 13870736155 |
| 建设地点 | 江西省赣州市宁都县黄石镇 |
| 地理坐标 | （东经：115°56′30.198″，北纬26°14′14.236″） |
| 国民经济 行业类别 | Q8423乡镇卫生院； | 建设项目 行业类别 | 108、基层医疗卫生服务842； |
| 建设性质 | (新建（迁建） (改建 (扩建 (技术改造 | 建设项目 申报情形 | (首次申报项目 (不予批准后再次申报项目 (超五年重新审核项目 (重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 宁都县发展和改革委员会 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 宁发改投字[2022]100号 |
| 总投资（万元） | 4063.1 | 环保投资（万元） | 70 |
| 环保投资占比（%） | 1.72 | 施工工期 | 12个月 |
| 是否开工建设 | (否 (是 | 用地面积（m2） | 14203.04 |
| 专项评价设置情况 | 无 |
| 规划情况 | 无 |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 无 |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策及用地相符性分析 （1）产业政策符合性分析 本项目为医疗服务项目，属于《产业结构调整指导目录（2019年本，2021年修改》鼓励类“三十七、卫生健康”中的“5、医疗卫生服务设施建设”。本项目不属于《国家发展改革委商务部关于印发<市场准入负面清单（2020年版）>的通知》（发改体改〔2020〕1880号）中禁止类规定的范围。宁都县发展和改革委员会于2022年2月10日印发了关于宁都县医疗卫生服务能力提升建设项目的批复，批复文号为宁发改投字[2022]100号。 因此，本项目与国家产业政策相符合。 （2）用地符合性分析 本项目位于江西省赣州市宁都县黄石镇，根据《关于发布实施<限制用地项目目录（2012年本）>和<禁止用地项目目录（2012年本）>的通知》（国土资发〔2012〕98号）的相关要求，本项目不属限制及禁止用地项目的范畴。 因此，本项目用地符合国家土地供应政策。 2、“三线一单”分析 （1）与赣州市“三线一单”生态环境分区管控方案的衔接情况 根据《赣州市“三线一单”生态环境分区管控方案》，本项目位于江西省赣州市宁都县一般管控单元1-江西省赣州市宁都县黄石镇，环境管控单元编码为ZH36073030001。 2020年12月31日，赣州市人民政府发布《关于印发赣州市“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（赣市府字（2020）95号），方案指出，坚持生态优先，绿色发展，以改善环境质量为核心，以生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线为基础，通过划分环境综合管控单元，制定环境综合管控单元生态环境准入清单，把生态环境管控要求落实到具体管控单元，建立覆盖全市的生态环境分区管控体系。 方案划分了环境管控单元，从生态环境保护角度，将全市行政区域划分为优先保护、重点管控和一般管控三类环境管控单元共232个。本项目位于江西省赣州市宁都县一般管控单元-宁都县黄石镇，环境管控单元编码为ZH36073030001。本项目与赣市府字【2020】95号相符性分析见下表： 表1-1 与赣市府字【2020】95号相符性分析 赣府发[2020]95号文相关要求 本项目情况 是否相符 一般管控单元主要任务是永久基本农田保护及管理、农业农村污染治理和农村人居环境改善，执行生态环境保护的基本要求。涉及生态保护红线的，按照国家和省相关规定进行管控。 （1）通过行业及用地相符性分析，本项目建设符合规划。 （2）通过环境现状调查，本项目区域环境质量现状较好，具有一定的环境容量。 （3）项目三废均能有效处理，不会明显降低区城环境质量现状；经分析，本项目建成后不会改变项目所在区域的环境质量功能。 符合 根据上表，本项目建设符合《赣州市“三线一单”生态环境分区管控方案》的要求。 （2）与生态保护红线的相符性分析 本项目位于江西省赣州市宁都县黄石镇，依据江西省生态保护红线规划分区管控分区，本项目不在江西省生态保护红线管控区范围内，符合生态保护红线要求。 （3）环境质量底线的相符性分析 根据《长江经济带战略环境评价江西省“三线一单”研究报告》、《长江经济带战略环境评价江西省赣州市“三线一单”划定技术报告》，对宁都县大气环境质量、水环境质量及土壤环境风险防控提出了底线要求，将有关要求梳理如下： 表1-2江西省、赣州市“三线一单”中关于宁都县环境质量底线目标 环境质量底线要求 2025年 2035年 大气环境质量底线 PM2.5浓度目标（μg/m3） 28 28 大气污染物运行排放量（t/a） SO2 1557 1557 NOx 2634 2634 一次细颗粒物 12435 12435 VOCs 581 581 水环境质量底线 断面名称 2025年 2035年 宁都龙下渡 Ⅲ类 土壤环境风险防控底线 受污染耕地安全利用率 达到省政府下达的指标要求 95% 污染块地全利用率 90% 95% 环境空气质量底线：根据江西省生态环境厅发布的2022年赣州市宁都县环境质量状况年报中大气环境质量现状内容，宁都县六项污染物年均值已达到环境空气质量二级标准限值要求，PM2.5浓度已达到“三线一单”中的环境质量底线要求。本项目通过设置绿化带隔离、加强清理污泥、定期喷洒除臭剂处理污水处理站无组织废气，项目废气排放可满足环境空气质量底线的要求。 水环境质量底线：根据《江西省地表水（环境）功能区划表》，项目所在区域为“Ⅲ类”；根据赣州市生态环境局公布的《赣州市2022年5月地表水监测月报》，宁都龙下渡断面可满足《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）中Ⅲ类标准。本项目生活污水经隔油池+化粪池预处理后与医疗废水一并进入院内污水处理站（格栅+调节＋水解酸化+接触氧化+二沉+二氧化氯消毒，设计规模60m3/d）处理。近期，项目外排废水执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中预处理标准后委托罐车清运；远期，项目外排废水执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中预处理标准及宁都县黄石镇乡镇污水处理厂接管标准，通过污水管网排入宁都县黄石镇乡镇污水处理厂进行深度处理，尾水最终排入琴江。 同时，本项目固体废物均妥善处置，不直接排入外环境。 综上所述，项目三废均能有效处理，不会明显降低区域环境质量现状；本项目建设不会对当地环境质量底线造成冲击。 （4）资源利用上线 本项目供水来源于市政供水，用电来源于市政供电系统。本项目建成运行后通过内部管理、设备选择、原辅材料的选用和管理、废物回收利用、污染治理等多方面采取可行的防治措施，以“节能、降耗、减污”为目标，有限地控制污染，项目的水、电等资源利用不会突破区域的资源利用上线。 （5）生态环境准入清单 根据《关于印发<赣州市生态环境总体准入要求>及<赣州市环境管控单元生态环境准入清单>的通知》（赣市环委办字〔2021〕5号），本项目属于江西省赣州市宁都县一般管控单元-宁都县黄石镇，环境管控单元编码为ZH36073030001。本项目与赣州市环境管控单元生态环境准入清单的相符性分析见表1-3。 表1-3 与赣州市环境管控单元生态环境准入清单相符性分析 名称 生态环境准入清单要求 本项目情况 相符性 江西省赣州市宁都县一般管控单元-宁都县黄石镇，环境管控单元编码为ZH36073030001 空间布局约束 禁止开发建设活动的要求 1、生态保护红线范围执行生态保护红线的有关管理规定。2、禁养区禁止建设养殖场或禁止建设有污染物排放的养殖场。 本项目不涉及上述两个地区。 不涉及 限制开发建设活动的要求 1、不得开展损害区域主导生态安全功能的活动。2、限养区内原则上不得审批新（扩）建畜禽规模养殖场，现有畜禽规模养殖场（户）实行污染治理。 本项目不涉及。 不涉及 不符合空间布局要 求活动的退出要求 1、生态红线内现有不符合生态功能活动限期退出或关停。2、不合法的矿产资源开发应限期退出或关停。 本项目为医疗服务项目，不涉及。 不涉及 污染物排放管控 新增源等量或倍量替代 新建项目污染物排放量应实施县（市）平衡，区域污染物排放总量不增加。 本项目污染物排放量较小，均能有效处理，对区域内污染物排放总量影响较小。 符合 新增源排放标准限值 新建项目污染物排放应达到行业排放标准或综合排放标准。 本项目废气能达标排放，废水不外排，噪声经处理后可满足排放标准，固废妥善处置。 符合 污染物排放绩效水平准入要求 鼓励企业加大工业用水重复利用率，特定行业工业用水重复利用率应满足该行业清洁生产要求。 本项目不涉及。 不涉及 环境风险防控 用地环境风险防控要求 已污染地块，应当依法开展土壤污染状况调查、治理与修复，符合相应用地土壤环境质量要求后，方可进入用地程序。 本项目不涉及。 不涉及 企业环境风险防控要求 生产、存储危险化学品及产生大量废水的企业，应配套有效措施，防止因渗漏污染地下水、土壤，以及因事故废水直排污染地表水体。 本项目按要求采取了分区防控措施，其它风险防范措施，配套了固体废物贮存场所。 符合 产生、利用或处置固体废物（含危险废物）的企业，在贮存、转移、利用、处置固体废物（含危险废物）过程中，应配套防扬散、防流失、防渗漏及其他防止污染环境的措施。 本项目严格按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求，污水处理厂污泥执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中相关要求进行施工。 符合 资源利用效率要求 企业工业用水重复率执行行业标准要求 本项目不涉及。 不涉及 综上，本项目与《赣市环委办字[2021]5号关于印发赣州市生态环境总体准入要求及环境管控单元生态环境准入清单的通知》相符。 综上，本项目建设符合赣州市“三线一单”的要求。 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目由来 宁都县医疗卫生服务能力提升（黄石镇卫生院）建设项目（以下简称“本项目”）位于江西省赣州市宁都县黄石镇（东经：115°56′30.198″，北纬26°14′14.236″）（位置详见附图1），本项目为医疗服务项目，设床位99张，全院日最大门诊急诊100人次。本项目设置有急诊部、门诊部、发热门诊、药房、检验科、预防接种、住院部等。 根据《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月起施行）、《中华人民共和国环境影响评价法》（2018年12月修正）、《建设项目环境保护管理条例》（2017年7月修订）等规定，项目建设需进行环境影响评价。根据生态环境部第16号令《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》规定，本项目属于“四十九、卫生84”大类“108、基层医疗卫生服务 842”小类中的“其他（住院床位20张以下除外）”项，应编制环境影响报告表。受宁都县卫生健康委员会的委托，我单位进行该项目的环境影响评价工作。我单位接受委托后，立即组织有关技术人员对本项目工程场址及其周围环境进行了详尽的实地勘查和相关资料的收集、核实与分析工作，在此基础上，按照《环境影响评价技术导则》所规定的原则、方法、内容及要求，编制了本项目环境影响报告表，现呈报主管部门审查批准。 对于本项目含有辐射装置的放射源，建设单位应另行委托有相应资质的单位对所有涉及辐射的内容进行单独环境影响评价，并报相关生态环境部门审批，本次评价不涉及辐射影响评价内容。 2、建设内容及规模 本项目总占地面积为14203.04m2，总建筑面积7192.03m2（其中计容建筑面积6922.73m2、不计容建筑面积269.3m2），主要建设内容为门诊楼、医技住院综合楼、发热门诊、后勤保障楼及相关配套设施和附属工程等。项目建设内容详见表2-1所示。 表2-1 项目工程组成一览表 工程类别 建设内容 建设规模 主体工程 门诊楼 门诊楼西侧：共2层，建筑面积787.08m2，高9.90m。1层设置有预防接种门诊、办公室、母婴室等；2F设置有病案室、会议室、办公室等 门诊楼东侧：共2层，建筑面积787.08m2，高9.90m。1层设置有诊室、肠道门诊、抢救室、手术室等；2F设置有理疗室、针灸室、办公室等 医技住院综合楼 共4层，建筑面积3440.29m2，高18.6m。1F设置有挂号缴费处、彩超兼脑电图室、CT、DR、检验科、药房、输液室等；2F-设置有病房、办公室及配套服务用房等；3F设置有产房、病房、办公室及配套服务用房等；4F设置手术室、行政会议室、党建活动室、办公室等。 发热门诊 共1层，建筑面积196.74m2，高6m。1F设置有值班室、发热诊室、留观室、配电室、发电机房等。 后勤保障楼 共4层，建筑面积1629.32m2，高14.25m。1F设置有食堂、盥洗室、消控室、无障碍居室、管理用房、公共活动室等；2F-4F设置有宿舍。 辅助工程 机动车停车位 停车位30个 公用工程 供电系统 由市政供电管网接至院区配电房 供水系统 由市政供水管网供给 供热系统 由市政供电管网供给 环保工程 废水 生活污水 隔油池+化粪池 医疗废水 在发热门诊楼南侧建设污水处理站1个，设计规模为日处理污水60m3/d，污水处理工艺为格栅+调节＋水解酸化+接触氧化+二沉池+二氧化氯消毒 废气 病原微生物气溶胶 通风系统 污水处理站废气 污水处理站废气采用设置绿化带，加强清理污泥、定期喷洒除臭剂等措施 备用发电机燃油尾气 设置排烟井排放，排放口设置在绿化带中，避开人流密集处。 停车场废气 停车场周边设置绿化带，避开人群密集处。 噪声 减振、消声、隔声、吸收设备 固体废物 医疗废物暂存间 医疗废物暂存间设置在发热门诊楼南侧污水处理站旁，总建筑面积为16.8m2。 生活垃圾 环卫部门定期清运 3、床位及门诊量 本项目建成后达到设床位99张，日最大门诊急诊100人次。 表2-2 运营规模 序号 名称 单位 规模 1 床位 张 99 2 门诊量 人次/天 100 4、主要医疗设备 本项目主要医疗设备见表2-3。 表2-3 项目主要医疗设备表 序号 设备名称 单位 数量 所在科室 1 心电图机 台 2 心电图室 2 脑电图机 台 2 脑电图室 3 心脏除颤器 台 5 住院部 4 床边监护仪 台 30 5 中心监护系统 套 3 6 动态心电分析仪 台 2 7 动态无创血压监护仪 台 6 8 活动平板机 台 10 9 肌电诱发电位仪 台 4 10 超声诊断仪 台 2 11 内窥镜系统 套 4 12 血气分析仪 台 2 13 呼吸机 台 30 14 肺功能分析仪 台 2 15 心肺功能测定仪 台 4 16 血液透析机 台 3 17 血滤机 台 3 18 电动牵引床 张 10 19 前列腺电切镜 套 6 20 胸腔镜 套 2 21 腹腔镜 台 4 22 妇科检查床 张 3 妇产科 23 产床 张 3 24 产程监护仪 台 5 25 胎儿监护仪 台 5 26 床边监护仪 台 5 27 阴道镜 台 20 28 宫腔镜 套 20 29 妊娠高血压检测仪 台 3 30 新生儿监护仪 台 2 31 婴儿呼吸机 台 15 32 新生儿黄疸治疗仪 台 2 33 婴儿保温箱 台 15 34 婴儿体重计 台 3 35 生物显微镜 台 15 检验科 36 血球计数仪 台 2 37 尿液分析仪 台 2 38 电解质分析仪 台 2 39 凝血分析仪 台 2 40 血糖测定仪 台 2 41 血培养分析系统 台 5 42 血气分析仪 台 2 43 微量血气分析仪 台 2 44 生化分析仪 台 3 45 微生物分析仪 台 3 46 酶标测试仪 台 3 47 洗板机 台 2 48 电泳仪 台 2 49 血红蛋白测定仪 台 5 50 血药浓度分析仪 台 5 51 渗透压计 台 2 52 电泳扫描光密度计 台 5 53 免疫化学分析仪 台 5 54 基因扩增仪 台 5 55 电子天平 台 2 56 离心机 台 2 57 高速冷冻离心机 台 1 58 大容量冷冻离心机 台 1 59 超净工作台 台 5 60 生物安全柜 台 2 61 冰箱 台 15 62 低温冰箱 -40℃～-80℃ 台 2 63 血库冰箱 台 6 64 恒温培养箱 台 2 65 干燥箱 台 5 66 紫外可见分光光度计 台 5 67 高压消毒锅 台 2 68 切片机 台 3 69 显微镜 台 10 70 超声诊断仪 台 4 彩超室 71 彩色多普勒超声诊断仪 台 5 72 手术台 台 2 手术室 73 无影灯 台 2 74 手术显微镜 台 3 75 快速消毒器 台 1 76 高压灭菌器 台 1 77 自体血液回输系统 台 2 78 病床 张 99 79 诊查床 张 4 80 病历夹车 辆 11 81 担架推车 辆 2 82 轮椅 辆 10 83 输液泵 台 5 84 注射泵 台 5 85 吸引器 台 5 86 超声雾化器 台 5 87 器械柜 个 10 88 药品柜 个 20 89 氧气瓶 个 30 90 氧气瓶推车 辆 11 91 消毒灭菌器 台 4 无菌区 92 空气净化设备 台 20 93 超声波清洗机 台 6 94 高压灭菌器 台 5 95 低温灭菌设备 台 6 96 救护车 辆 6 急诊部 97 柴油发电机 台 1 发热门诊楼一层发电机房 5、主要原辅材料及能耗 本项目所用原辅材料见下表2-4。 表2-4 主要原辅材料及能耗用量表 序号 名称 所在工序 年消耗量 储存量 性状 单位 储存位置 1 医用棉签 治疗 50 10 固态 件 药剂科 2 一次性采血器 治疗 50 10 固态 件 3 一次性薄膜手套 治疗 50 10 固态 件 4 一次性使用注射器 治疗 1500 300 固态 件 5 一次性使用输液器 治疗 600 300 固态 件 6 10%葡萄糖 治疗 10 2 液态 万瓶 7 5%葡萄糖 治疗 4 2 液态 万瓶 8 0.9%氯化钠溶液 治疗 4 2 液态 万瓶 9 注射用头孢呋辛钠 治疗 3 1 固态 万支 10 维生素B1 治疗 50 20 固态 瓶（1000片/瓶） 11 复方丹参片 治疗 400 100 固态 瓶（60片/瓶） 12 维生素C片 治疗 200 100 固态 瓶（1000片/瓶） 13 三七伤药片 治疗 150 50 固态 件 14 其他药瓶 治疗 0.5 0.3 固态 万盒 15 乙醇（500mL/瓶） 治疗 60 30 固态 瓶 16 含二氧化氯消毒片（100片/瓶） 治疗 180 60 固态 瓶 17 瓶装氧 治疗 0.2 0.1 气态 万瓶 18 盐酸 污水处理 0.4 0.1 液态 t 污水处理站 19 亚氯酸钠溶液 污水处理 0.5 0.1 液态 t 20 生物除臭剂 臭气处理 1 0.1 液态 t 21 84消毒液 病房 2 0.5 液态 t 库房 能源消耗 1 水 14698.55 m3/a 由市政供水管网供给 2 电 200万 Kw·h/a 由市政供电管网接至院区配电房 6、水平衡 给水：本项目用水主要为生活用水、医疗用水（住院病人用水、门诊病人用水、洗衣用水），本项目采用电脑洗相，不使用显影液、定影液等溶剂，因此医学影像科不产生洗片废液。检验科采用全自动血细胞流水线、全自动免疫分析仪等仪器配合试剂带、试剂盒及生物酶试剂等成品进行血、尿、粪的化验，不采用手工配置含氰、铬、酸试剂的方法化验。使用后的检验样品（如血液等）、酶试剂及试剂盒等均作为医疗废物处置，不产生含氰、含铬、酸性等实验室废水。 ①生活排水 本项目拟定员50人，设有员工宿舍和食堂，年工作365天，根据《江西省生活用水定额》（DB36/T 419-2017），再结合赣州实际情况，非住宿员工生活用水量按50L/人·天计，住宿员工生活用水量按137L/人·天计。卫生院住宿员工为20人，非住宿员工为30人，则员工生活用水量为5.11m3/d（1865.15m3/a），产污系数按80％计算，则生活污水产生量为4.088m3/d（1492.12m3/a）。 ②医疗用排水 住院病人用水：根据《江西省生活用水定额》（DB36/T 419-2017）中卫生院（所）及社区医疗院按200L/（床·天）计，本项目设床位99张，则住院用水量为19.8m3/d（7227m³/a）。产污系数按80％计算，则污水产生量为15.84m3/d（5781.6m³/a）。 门诊病人排水：根据《江西省生活用水定额》（DB36/T 419-2017）门诊按15L/（人·次）计，本项目全院日最大门诊急诊为100人次，则门诊用水量为1.5m3/d（547.5m³/a）。产污系数按80％计算，则污水产生量为1.2m3/d（438m³/a）。 洗衣用排水：本项目设1个洗衣房，主要用于清洗病服、工作服以及病房的床单、被罩、门帘等。根据建设提供资料结合《全国民用建筑工程设计技术措施—给水排水》，洗衣房洗衣量取2.8kg/床，用水定额取50L/kg干衣服，项目共设置99张床位，洗衣房用水量取13.86m3/d（5058.9m3/a）。产污系数按80％计算，则污水产生量为11.088m3/d（4047.12m³/a）。 本项目生活污水经隔油池+化粪池预处理后与医疗废水一起经格栅+调节＋水解酸化+接触氧化+二沉+二氧化氯消毒处理。近期，项目外排废水执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中预处理标准后委托罐车清运；远期，项目外排废水执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中预处理标准及宁都县黄石镇乡镇污水处理厂接管标准，通过污水管网排入宁都县黄石镇乡镇污水处理厂进行深度处理，尾水最终排入琴江。 表2-5 本项目水平衡表 序号 用水项目 日给水量m3/d 排污系数 日损耗量m3/d 日排水量m3/d 1 生活用水 5.11 0.8 1.022 4.088 2 住院病人用水 19.8 0.8 3.96 15.84 3 门诊病人用水 1.5 0.8 0.3 1.2 4 洗衣用水 13.86 0.8 2.772 11.088 合计 40.27 / 8.054 32.216 图2-1 本项目水平衡图 单位m3/d 7、劳动定员及工作制度 本项目劳动定员50人，采用每天三班工作制，每班工作8小时，全年工作365天。 8、院区平面布置分析 本项目位于江西省赣州市宁都县黄石镇，项目东侧为乡道，南、西、北侧均为空地。项目由北至南分别布置为后勤保障楼和发热门诊楼、医技住院综合楼、门诊楼，医疗废物暂存间和污水处理站位于发热门诊楼南侧。本项目门诊楼和住院楼等各科门诊、住院部争取最大的采光朝向，有利于住院部及各科门诊获得充分的光照及采光，为住院病患提供卫生、舒适、温馨的就医环境。 9、污水处理站选址及平面布置合理性分析 表2-6 污水处理站选址建设的相关要求分析 文件 污水处理站选址、安全间距及防护隔离要求 项目设置情况 是否符合要求 《医院污水处理技术指南》 ①污水处理站的选址、安全间距及防护隔离要求。 污水处理站位于发热门诊楼南侧，距离病房大于10m 符合 ②医院污水处理设施应与病房、居民区等建筑物保持一定的距离，并应设绿化防护带或隔离带。 污水处理站与病房距离大于10m，与居民区距离大于20m，污水处理设施为地埋式 符合 ③污水处理站周围应设围墙或封闭设施，其高度不宜小于2.5m。 污水处理站为地埋式封闭设施 符合 ④污水处理站应留有扩建的可能；方便施工、运行和维护。 现有污水处理站旁还留有符合要求的空地，提供了扩建的可能 符合 ⑤污水处理站应有方便的交通运输和水电条件；便于污水排放和污泥贮运。 位于马路边，交通便利；供排水管网和电力设施等均较完善 符合 ⑥传染病医院及含有传染病房的医疗服务项目的污水处理站，其生产管理建筑物和生活设施宜集中布置，位置和朝向应力求合理，并应与处理构、建筑物严格隔离。 本项目不设传染病房 符合 《医院污水处理设计规范》(CECS07-2004) 污水处理站应独立设置，并要求与病房、居民区建筑之间的距离不小于10m，其主要原因是在污水处理过程中会散发臭味。在使用氯作为消毒剂时如发生泄氯事故将伤害人、畜，故在保持一定距离外还应设置隔离带。 污水处理站独立设置，与病房、居民区建筑之间的距离大于10m 符合 本项目为医疗服务项目，选址位于江西省赣州市宁都县黄石镇，项目周边无大型污染企业，交通便利，周边为居民，周边环境较好，非常适宜患者医治，由于场址充分考虑了医院建筑建设的特点和建设选址要求，项目选址安全便利且利于服务周边居住人员，项目选址符合要求。项目污水处理站为地埋式，与病房和门诊隔离，故布局较为合理。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1、施工期工艺流程： 本项目施工期间的主要环境污染工序包括有：场地平整、主体工程、安装工程等工序产生的施工机械噪声、车辆运输噪声、扬尘、弃土、建筑垃圾、施工废水、施工人员生活垃圾、施工人员生活污水等，，施工流程图及产污环节见图2-2所示。 图2-2 施工期工艺流程及产污环节图 2、运营期工艺流程 本项目为医疗服务项目，其诊疗流程详情见图2-3。 图2-3 本项目诊疗流程图 （1）挂号待诊 前来医院就诊的病人必须先到挂号处挂号，然后拿号到对应的诊室就诊。 （2）就诊 医生检查病人病情，需要治疗的人员由医生安排治疗后出院；需要住院的病人办理住院手续。该环节主要污染物包括就诊人员检查取样产生的废棉签、其他各种敷料、废一次性用品等医疗废物。 治疗 针对就诊完的病人，按照病情的情况轻症患者采用简单的药物治疗并离开，重症患者按照医生的安排入住病房；需要进行手术治疗的病人，由医生安排手术时间，进行手术治疗。该环节主要污染物包括患者检查取样产生的废棉签、其他各种敷料、废一次性用品等医疗废物；手术产生的医疗废物等。 留院治疗 需要留院的病人，按照医生的安排办理住院手续，以便治疗后的留院观察及后续治疗。该环节主要污染物包括患者治疗产生的医疗废物、医疗废水、生活污水等。 出院： 治疗完成的患者办理出院手续，完成治疗流程。 本项目主要污染工序见表2-7。 表2-7 主要污染工序一览表 污染类别 产污环节 主要污染因子 施工期 废水 场地平整、主体工程及安装工程 石油类、COD、NH3-N、SS 扬尘 颗粒物 噪声 等效A声级 固体废物 弃土、建筑垃圾等 运营期 废气 治疗 病原微生物气溶胶 污水处理站 氨气、硫化氢、臭气浓度、甲烷、氯气 停车场废气 NOx、THC、CO 备用柴油发电机 NOx、HC、CO、PM 食堂 油烟 废水 医疗废水 CODcr、BOD5、SS、NH3-N、动植物油、粪大肠菌群、阴离子表面活性剂、总磷、总氮 生活污水 COD、BOD5、NH3-N、SS、动植物油、总磷、总氮 固废 治疗、留院治疗 医疗垃圾、医疗废物 污水处理站 污水处理站污泥 生活区 生活垃圾 噪声 设备噪声 噪声 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为新建项目，项目建设地点位于江西省赣州市宁都县黄石镇，现为空地，不存在与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、环境空气质量 （1）达标区判定 本项目位于宁都县，根据江西省生态环境厅公布的《2022年江西省各县（市、区）六项污染物浓度年均值》。宁都县环境空气质量统计结果见下表： 表3-1 2022年宁都县环境空气质量统计表 污染物 年评价指标 现状浓度 （µg/m3） 标准值 （µg/m3） 占标率 （%） 达标情况 SO2 年平均质量浓度 3 60 5 达标 NO2 年平均质量浓度 11 40 27.5 达标 PM2.5 年平均质量浓度 14 35 40 达标 PM10 年平均质量浓度 31 70 44.29 达标 CO 百分位数日平均或8h平均质量浓度 1.2mg/m3 4.0mg/m3 30 达标 O 百分位数日平均或8h平均质量浓度 131 160 81.88 达标 根据表3-1中内容可知2022年宁都县环境空气质量状况良好，表中污染物均满足《环境空气质量标准》（GB 3095-2012)及2018年修改单二级标准。因此，宁都县属于城市环境空气质量达标区域。 （2）其它污染环境质量现状 ①监测点位置、监测因子 根据本项目所在地地形、气象特点、项目周围敏感点分布情况，本次评价环境空气质量现状设置1个点进行补充监测。本项目具体布点情况如下。 表3-2 其它污染物补充监测点位基本信息表 编号 监测点名称 监测点位置 监测因子 监测时段 相对厂址方位 相对厂界距离/m A1 项目厂址下风向 115°56′31.34135″,26°14′12.22049″ 氨气、硫化氢 2023年8月31日~2023年9月2日 西南（下风向） 1 ②监测频次及方法 本次现状监测为一期监测，连续监测3天，氨气、硫化氢监测1小时平均值，监测点的采样方法及样品分析方法均按《空气和废气监测分析方法》、《环境监测技术规范》和《环境空气质量标准》（GB3095-2012）等执行。具体方法见表3-3。 表3-3 大气监测项目检测方法表 检测项目 检测方法 使用仪器 方法检出限 氨气 环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 533-2009 SP-756P紫外可见分光光度计ZHJC-F009 0.01mg/m³ 硫化氢 环境空气 硫化氢 亚甲基蓝分光光度法《空气和废气监测分析方法》（第四版）国家环境保护总局（2003年）第三篇第一章十一（二） UV752N紫外可见分光光度计ZHJC-F069 0.001mg/m³ ③现状评价 评价方法：采用单因子指数法进行评价， 即Ii=Ci/Cio Ii－某污染物的单因子指数； Ci-某污染物的实测浓度； Ci0-某污染物的评价标准。 监测结果及评价： 表3-4 大气其它污染物环境质量现状(监测结果)表 监测点位 监测点位置 污染物 平均时间 评价标准（mg/m3） 监测浓度范围/（mg/m3） 最大浓度占标率 达标情况 项目厂址下风向 115°56′31.34135″,26°14′12.22049″ 氨气 1h平均 0.2 0.07~0.19 0.35~0.95 达标 硫化氢 1h平均 0.01 0.001L / 达标 L表示检测结果低于方法检出限 从上表的评价结果可知，评价范围内氨气、硫化氢能满足《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）附录D 表D.1其它污染物空气质量浓度参考限值。 2、地表水环境质量现状 本项目所在区域为地表水环境Ⅲ类功能区，距离本项目最近水体为琴江。根据赣州市人民政府网发布的2022年赣州市环境质量年报，2022年“宁都龙下渡”监测断面水质评价结果如下。 表3-5 地表水水质达标情况表 所在流域 断面名称 水源类型 水质监测结果 琴江 宁都龙下渡 地表水/河流 达到Ⅱ类水质 由上表可知，琴江水质满足《地表水环境质量标准（GB 3838-2002）》Ⅲ类水标准。 3、声环境质量现状 本项目厂界周边50米范围内存在声环境保护目标，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响型）中对区域环境质量现状的声环境要求，对敏感点进行声环境质量现状监测。具体监测情况见下表。 表3-6 噪声监测情况表单位dB（A） 监测点位 监测时间 执行标准 达标情况 2023年8月31日 昼间 夜间 N1东面居民区 50.6 44.8 昼间：60 夜间：50 达标 N2南面居民区 55.4 45.5 达标 由上表可知，本项目50米范围内声环境保护目标的环境噪声满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类区标准要求。 4、生态环境 本项目所在区域内无野生动物，植被以野生植物为主。建设项目所在地没有发现国家或省级重点保护或珍稀濒危的植物，无珍稀野生动物。 综上所述，本项目选址周边环境空气质量、地表水环境质量、声环境质量符合功能区划的要求，区域生态环境质量整体良好。 5、电磁辐射环境质量现状 本项目不涉及电磁辐射类项目，故不进行电磁辐射现状监测与评价。 6、地下水、土壤环境 本项目用水均来自市政供水管网，不进行地下水的开采，不会造成因取用地下水而引起的环境水文地质问题，本项目地面均会做好防渗漏措施，院内地面均会硬底化处理，故本项目不存在土壤、地下水环境污染途径，因此，本项目不开展土壤、地下水环境质量现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 根据对建设项目周边环境现状的踏勘，本项目选址位于江西省赣州市宁都县黄石镇。 本项目用地内及周围无国家重点保护的文物古迹、珍稀动植物及稀有矿藏、水源地和生态敏感点等环境保护目标，本项目厂界外500m范围内的主要环境保护目标见下表。 表3-7 主要环境保护目标 环境要素 环境保护对象名称 坐标 保护对象 规模 环境功能 方位 相对院界最近距离m X Y 环境空气 1#东面居民区 38 30 居民 1户约6人 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二类区 东北 45 2#南面居民区 0 -50 居民 1户约6人 西南 50 3#排子上 270 0 居民 50户 约300人 东 270 4#沙子岭村 0 220 居民 100户 约600人 北 220 5#黄石镇 -10 145 居民 500户 约2000人 西北 147 6#白尾前 0 -120 居民 50户 约300人 南 120 声环境 N1东面居民区 38 30 居民 1户约6人 《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类 东北 45 N2南面居民区 0 -50 居民 1户约6人 西南 50 地下水环境 本项目厂界500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水敏感区 生态环境 本项目位于江西省赣州市宁都县黄石镇，院区内及周围无国家重点保护的文物古迹、珍稀动植物及稀有矿藏、水源地和生态敏感点等环境保护目标 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | （1）废气 本项目运营期污水处理站周边大气污染物无组织排放执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3污水处理站周边废气排放浓度要求；食堂油烟废气排放执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中型标准。 表3-8 废气排放标准 序号 污染物 排气筒高度m 标准值 执行标准 1 氨 / 1.0mg/m3 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3污水处理站周边大气污染物最高允许浓度 2 硫化氢 / 0.03mg/m3 3 臭气浓度（无量纲） / 10 4 氯气 0.1mg/m3 4 5 甲烷（指处理站内最高体积百分数/%） 1 5 表3-9 厨房油烟排放标准 饮食业单位规模 中型 基准灶台数 ≥3，<6 对应灶台总功率（108J/h） ≥5.00，<10 对应排气罩灶面积投影面积（m2） ≥3.3，<6.6 油烟最高允许排放浓度（mg/m3） 2.0 净化设施最低去除率（%） 75 （2）废水 近期，项目外排废水执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中预处理标准后委托罐车清运；远期，待污水管网接入后项目外排废水执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中预处理标准及宁都县黄石镇乡镇污水处理厂接管标准（二者从严）。 表3-10 废水污染物排放浓度限值 mg/L 执行标准 污染物 标准限值 单位 《医疗机构水污染排放标准》（GB18466-2005）中表2预处理排放限值 pH 6-9 / COD 250 mg/L BOD5 100 mg/L SS 60 mg/L 氨氮 / mg/L 动植物油 20 mg/L 阴离子表面活性剂 10 mg/L 粪大肠杆菌群数 5000 MPN/L 总磷 / mg/L 总氮 / mg/L 总氮 20 mg/L （3）噪声 本项目施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准，运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。噪声排放标准限值详见表3-11。 表3-11 厂界噪声排放标准单位：dB（A） 时期 昼间 夜间 施工期 70 55 运营期 60 50 （4）固体废物 项目一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中的标准要求；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中的相关标准；污水处理站污泥执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表4中综合医疗机构和其他医疗机构控制标准。 表3-12 医疗机构污泥控制标准 医疗机构类别 类大肠杆菌群数/（MPN/g） 肠道致病菌 肠道病毒 结核杆菌 蛔虫卵死亡率/% 综合医疗机构和其他医疗机构 ≤100 — — — ＞95 |
| 总量 控制 指标 | 根据《国务院关于环境保护若干问题的决定》，“污染源排放污染物要达到国家或地方规定的标准”；“各省、自治区、直辖市要使本辖区主要污染物排放总量控制在国家规定的排放总量指标内”，针对本项目的特点，本项目涉及污染物排放因子为COD、NH3-N。 近期，项目外排废水执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中预处理标准后委托罐车清运；远期，待污水管网接入后项目外排废水执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中预处理标准及宁都县黄石镇乡镇污水处理厂接管标准（二者从严）。本项目总量已纳入污水处理厂总量，故本项目不再另外申请总量。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 施工期 本项目施工过程中有施工机械噪声、施工扬尘、建筑垃圾、施工废水、生活污水和生活垃圾产生，因此，项目施工期过程必须采取必要的环境保护措施，否则对所在区域环境质量会有明显影响。 1、大气环境影响及保护措施 本项目施工期间对环境空气的污染主要来自施工扬尘、施工燃油机械及运输工具所排放的废气，各种粉尘和扬尘在晴朗、干燥、有风的天气下将会对周围环境空气产生较大影响。 （1）扬尘 整个施工期产生的扬尘，按起尘原因可分为动力起尘和风力起尘。 动力起尘主要是在土石方开挖、车辆行驶及建材的装卸、搅拌过程中，由外力产生的尘粒再悬浮而造成的。 风力扬尘主要是由于施工时，一些建材需露天堆放，地坑开挖和土方堆放，在有风的情况下，会产生扬尘污染。 借助风力和动力引起施工现场及周边环境空气中总悬浮颗粒物（TSP）指标升高。该粉尘粒径较大，多数沉降于施工现场，但少数粒径小于10um的粉尘会形成飘尘，会影响到周边范围环境空气质量。本项目周边基本上为空地，距本项目最近敏感点为距离本项目西南面外72m处的苏边村居民，由于附近敏感点距离本项目施工场地较近，若不采取防治措施将对敏感点造成较大影响。 因此为减小本项目施工扬尘对附近敏感点的影响，建议以下措施： ①施工现场架设2.5～3m高墙，封闭施工现场，采用密目安全网，以减少结构和装修过程中的粉尘飞扬现象，降低粉尘向大气中的排放；脚手架在拆除前，先将脚手板上的垃圾清理干净，清理时应避免扬尘。 ②水泥等粉料采用筒仓封闭贮存，严禁露天堆放；建筑垃圾做到合理堆放，及时清运，对干燥建筑垃圾进行洒水，减轻装卸和运输过程产生的扬尘污染，并将粉料和建筑垃圾堆放尽量远离敏感点。 ③要求施工单位文明施工，定期对地面洒水，并对撒落在路面的渣土及时清除，清理阶段做到先洒水后清扫，避免产生扬尘对周边住户正常生活造成影响。 ④禁止在风天进行渣土堆放作业，建材堆放地点要相对集中，临时废弃土石堆场及时清运，并对堆场以毡布覆盖，裸露地面进行硬化和绿化，减少建材的露天堆放时间；开挖出的土石方应加强围栏，表面用毡布覆盖，并及时将多余弃土外运。 ⑤风速大于3m/s时应停止施工。 ⑥物料运输不堆尖、不满出车厢，中速行驶，防止沿途散失和尘土飞扬；且进出场地时车速要小于5km/h。 ⑦根据国务院《大气污染防治行动计划》（国发〔2013〕37号）、《江西省2016年大气污染防治实施计划》（赣府厅字〔2016〕83号）及《赣州市落实大气污染防治行动计划实施细则》（赣市府发〔2014〕25号），同时相应《赣州市中心城区“四尘三烟三气”综合整治方案》，为减小“四尘”（建筑工地扬尘、道路扬尘、运输扬尘，堆场扬尘）的产生与影响，项目应加强以下几点措施以防止扬尘对环境及城市卫生的不良影响： a.施工现场出入口设置环保公示牌，公示施工现场负责人、环保监督员、扬尘污染主要控制措施、举报电话等信息。 b.建设工程开工前，施工单位应当按照标准在施工现场周边设置围挡，并对围挡进行维护。 c.施工单位应当对施工现场内主要道路和物料堆放场地进行硬化，对其他裸露场地进行覆盖或者临时绿化，对土方进行集中堆放并采取覆盖或者密闭等措施。 d.建设工程施工现场出口处应当设置车辆冲洗设施，施工车辆冲洗干净后方可上路行驶，车辆清洗处应当配套设置排水、泥浆沉淀设施。 e.道路挖掘施工过程中，施工单位应当及时覆盖破损路面，并采取洒水等措施防治扬尘污染；道路挖掘施工完成后应当及时修复路面；临时便道要进行硬化处理并定时洒水。 f.施工单位应当及时对施工现场进行清理和平整，不得从高处向下倾倒或者抛洒各类物料和建筑垃圾。 g.在扬尘产生严重的施工地点及四周场界设置降尘喷雾机进行降尘，通过降尘喷雾机喷洒的水雾将悬浮在空气中的PM2.5，PM10粉尘颗粒吸附、聚合、沉降，达到消除建筑工地扬尘的目的。 施工单位要严格执行本环评前面提出的扬尘治理措施，做到文明施工、清洁施工和科学施工，实现达标排放，且拟建工程场址地形平坦，工地扬尘排放有一定的扩散条件，加之项目所在区域环境空气质量现状良好，则施工扬尘不会对区域的大气环境造成明显污染。同时施工期产生的扬尘污染是短期的，随着施工活动的结束，场地的覆盖、道路、建筑物的形成，绿化完成等，施工扬尘对环境空气的影响也就随之结束。 （2）施工机械废气 由于施工机械和装修阶段产生的废气，在不采取措施的情况下即可实现达标排放，但是，为了避免施工机械故障等原因导致其废气的超标排放，本环评建议在施工期内多注意施工设备的维护，使其能够正常的运行，装修中使用环保型产品，从而可以避免不必要的环境损失。 综上所述，当施工单位严格执行本环评提出的措施之后，可以使其对大气环境质量影响降到最低，项目对大气影响将随着施工期的结束而结束。 2、水环境影响及保护措施 施工期废水主要包括施工人员生活污水和施工废水，其中施工废水主要来自砂石冲洗、混凝土养护、场地和设备冲洗等过程，若直接排放，会对周边水体产生不良影响。 （1）生活污水 本项目不在施工现场设置施工营地，施工人员就近租住民房，施工人员产生的生活污水经附近已有的环保设施收集，不单独排放。 （2）冲洗废水 施工期间冲洗废水产生量较少，本项目在施工现场新建简易沉淀池，施工过程产生的冲洗废水经沉淀处理后循环使用，不外排。 因此，施工期废水对当地地表水环境影响甚微。 3、声环境影响及保护措施 施工期间，运输车辆和各种施工机械如压桩机、挖掘机、推土机、搅拌机都是主要的噪声源，根据有关资料，这些机械设备运行时的噪声值如表4-1。 表4-1 施工机械设备噪声值 序号 设备名称 距源10m处A声级dB(A) 序号 设备名称 距源10m处A声级dB(A) 1 搅拌机 84 5 推土机 76 2 挖掘机 82 6 起重机 82 3 夯土机 83 7 卡车 85 4 电锯 84 8 压桩机 86 在施工过程中，这些施工机械又往往是同时作业，噪声源辐射量的相互叠加，声级值将更高，辐射范围也更大。 施工噪声对周边声环境的影响，采用《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）进行评价。 施工机械噪声主要属中低频噪声，预测其影响时可只考虑其扩散衰减，预测模型可选用： 式中：L1、L2分别为距声源r1、r2处的等效声级值[dB(A)]； r1、r2为接受点距声源的距离（m）。  由上式可计算出噪声值随距离衰减情况，见表4-2。 表4-2 噪声值随距离的衰减情况 距离（m） 10 50 100 150 200 250 300 L[dB(A)] 20 34 40 43 46 48 49 如按施工机械噪声最高的打桩机和混凝土搅拌机计算，作业噪声随距离衰减后，对不同距离接受点的声级值如表4-3。 表4-3 施工设备噪声对不同距离接受点的影响值 噪声源 距离（m） 10 20 100 150 200 250 300 混凝土搅拌机 声级值[dB(A)] 83 70 64 61 58 56 55 压桩机 声级值[dB(A)] 85 71 65 62 59 57 56 由表4-3可见，白天施工时，如不进行打桩作业，作业噪声超标范围在100m以内，若有打桩作业，打桩噪声超标范围将超过300米。对其它设备作业而言，200m左右才能达到施工作业噪声极限值。本项目施工中不采用击打式打桩，施工区域界外为院区，须文明施工，采取相应的措施降低对周边环境的影响。 建议在施工期间采取以下相应措施： （1）加强施工管理，合理安排作业时间，严格按照施工噪声管理的有关规定，夜间不得进行打桩作业； （2）尽量采用低噪声施工设备和噪声低的施工方法； （3）作业时在高噪声设备周围设置屏蔽； （4）尽量采用商品混凝土； （5）加强运输车辆的管理，运输尽量在白天进行，并控制车辆鸣笛。 4、固体废弃物环境影响分析 施工期排放的固体废物主要为建筑垃圾和施工人员产生的生活垃圾。建筑垃圾主要是砂石、石灰、混凝土、废砖、土石方等，基本无毒性，为一般固体废物，只要及时清理清运，并加以利用，不会对周边环境造成不利影响；施工人员生活垃圾集中收集后由环卫部门统一清运处理，对环境产生影响较小。 防治措施： ①车辆运输固废时，运输车辆必须做到装载适量，加盖遮布，出工地前做好外部清洗，沿途不漏泥土、不飞扬；运输必须限制在规定时段内进行，按指定路段行驶。 ②对可再利用的废料，如木材、钢筋等，应进行回收，以节省资源。 ③对砖瓦等建筑垃圾，可采用一般堆存的方法处理，但一定要将其最终运送到指定的建筑垃圾倾倒场。 ④实施全封闭型施工，尽可能使施工期间的污染和影响控制在施工场地范围内，尽量减少对周围环境的影响。 ⑤施工人员产生的生活垃圾集中收集后由环卫部门统一清运处理。 5、施工期生态环境影响和保护措施 工程施工过程中开挖土方，可能对陆地现有地表结构造成破坏，改变土壤结构。同时可能导致水土流失，破坏当地的生态环境。 本项目所在地为江西省赣州市宁都县黄石镇，本项目建成后院区按设计进行绿化，可对原生态环境进行补偿，因此本项目的建设对区域生态环境影响较小。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 运营期 1.废气 1.1废气污染物源强分析 本项目运营期废气主要为病原微生物气溶胶、污水处理站恶臭和备用发电机燃油尾气、食堂油烟、地面停车场废气。 （1）病原微生物气溶胶 项目的病房、手术室和检验科在运行过程中会产生带病原微生物的气溶胶，这部分废气无法定量，只做定性分析。通过在病房区和手术室各角落定时消毒，检验科安装独立的通风系统，将排气过滤后排放可以有效的控制带病原微生物气溶胶排放。 （2）污水处理站恶臭 本项目污水处理站采用“格栅+调节＋水解酸化+接触氧化+二沉池+二氧化氯消毒”的处理工艺。污水处理设施在处理污水的过程中会产生恶臭，主要污染物是氨、硫化氢、臭气浓度、甲烷、氯气等。本次环评要求项目污水处理站建设为地埋式结构，在污水处理站各处理构筑物周围设置绿化带隔离、及时清理污泥、定期喷洒除臭剂处理污水处理站无组织废气。 根据美国EPA对污水处理站恶臭污染物产生情况的研究，每处理1gBOD5产生0.0031g NH3和0.00012g H2S。本项目BOD5产生量为1.250t/a，排放量为0.246t/a，因此BOD5削减量为1.004t/a。据此本项目污水处理过程中产生的NH3和H2S具体计算结果见下表。 表4-4 项目污水处理站恶臭污染源产生情况一览表 污染源 BOD5消减量 污染物 产生情况 速率（kg/h） 产生量（t/a） 污水处理站 1.004t/a NH3 0.00035 0.0031 H2S 0.00001 0.0001 （3）备用发电机燃油尾气 为提高医院消防、安全、电梯、手术室等紧急用电需要，在地下室拟设1台450kW的备用柴油发电机。预计备用发电机全年运作时间50小时计算。 柴油发电机组燃用0#轻柴油，油的热值取45998kJ/kg，比重取0.81kg/L，根据《社会区域类环境影响评价》给出的计算参数：单位耗油量212.5g/kWh计。发电机运行污染物排放系数为：PM0.714g/L，NOx2.56g/L，CO1.52g/L，总烃1.489g/L，烟气量可按12m3/kg计。备用发电机燃油尾气产排情况见下表： 表4-5 柴油发电机废气污染物排放情况 项目 排放情况 （GB20891-2014）第三阶段排放标准（g/kWh） 小时耗油量（kg/h） 95.625 烟气量（Nm3/h） 1147.5 排放情况 NOx 0.302kg/h（0.67g/kWh） — HC 0.178kg/h（0.39g/kWh） — HC+NOx 0.477kg/h（1.06g/kWh） 6.4 CO 0.18kg/h（0.40g/kWh） 3.5 PM 0.086kg/h（0.19g/kWh） 0.2 由上表可知，本项目备用柴油发电机废气源强排放情况能够满足《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法（中国第三、四阶段）》（GB20891-2014）中第Ⅲ阶段排放标准。备用发电机燃油尾气通过设置的独立排放烟井排放，独立排烟井避开敏感点设置于项目地面绿化带中。因此，本项目使用的备用柴油发电组燃油尾气能够达标排放。 （4）食堂油烟 本项目设有食堂，为员工及病人提供餐饮，员工用餐人数为20人，床位100张，员工按1餐/人/班计，共计120人次/天用餐，年工作365天，设置3个基准灶头，为中型规模食堂，食堂日烹饪时间以6h计。油烟废气是食物在烹饪、加工过程中会挥发出的油脂、有机质及食物热分解或裂解而产生的。根据对餐饮企业的类比调查，目前人均日食用油用量约70g/人·d，一般油烟挥发量占总耗油量的2~4%，食堂挥发量以2%计，本项目食堂耗油量为3.066t/a，挥发量为0.061t/a（0.028kg/h）。厨房油烟经净化效率75%的高效油烟净化器处理后经排烟管道排放，每个灶头排风量以2000m3/h计，则年油烟排放风量为2190万m3，油烟排放量0.0153t/a（0.007kg/h），油烟排放浓度为1.164mg/m3。（4）地面停车场废气 本项目地面停车场设机动车车位30个，进入本项目地面停车场的车辆以燃烧汽油的小型车为主。停车场年开放天数为365天，车辆进出停车场行驶距离约200m。停车场进出车辆一般取停车场设计车位的0.5-1.0倍。高峰时段取车位数和车位利用系数的乘积，其余时间车流量按高峰时段车流量的20%计，车流量情况见下表。 表4-6 地面停车场车流量情况表 位置 车位数（个） 车位利用系数 高峰时段 （辆/h） 其他时段 （辆/h） 地面停车场 30 1.0 30 6 根据《轻型汽车污染排放限值及测量方法（中国第六阶段）》（GB18352.6-2016），自2020年7月1日起，全国轻型汽车尾气排放标准实施6a标准。本项目预计2024年投入使用，因此尾气污染物排放系数按VIa阶段计算，机动车尾气污染物排放系数见表4-7，计算后机动车尾气污染源强见表4-8。 表4-7 机动车尾气污染物排放系数单位 g/km·辆 污染物 第VIa阶段 CO 0.7 NOx 0.06 THC 0.1 表4-8 本项目机动车尾气污染物源强 位置 高峰时段单位时间内污染物排放量Q（kg/h） 其他时段单位时间内污染物排放量 Q（kg/h） 地面停车场 CO NOx THC CO NOx THC 0.0021 0.00018 0.0003 0.00042 0.000036 0.00006 合计 CO 0.00252 NOx 0.000216 THC 0.00036 1.2污染物排放情况 本项目废气处理及排放情况见下表。 表4-9 有组织废气污染物产排源情况 产生工序 污染物 风量 m3/h 排放时间 h 产生状况 处理措施 处理效率 % 排放状况 排气筒 浓度mg/m3 速率 kg/h 产生量 t/a 浓度 mg/m3 速率 (kg/h) 排放量 t/a 高度m 编号 食堂油烟 油烟 6000 2190 4.67 0.028 0.061 油烟净化器 75 1.164 0.007 0.0153 15 DA001 表4-10 无组织废气产排情况 污染源 污染物 产污工序 排放 时间 h/a 污染物产生情况 处理措施 处理效率% 污染物排放情况 面源参数 产生量t/a 产生速率kg/h 排放量t/a 排放速率kg/h 尺寸 m×m 排放高度m 污水处理站 NH3 污水处理 8760 0.0031 0.00035 绿化带隔离+定期喷洒除臭剂 / 0.0031 0.00035 4.8×3.5 5 H2S 0.0001 0.00001 / 0.0001 0.00001 地面停车场 CO 地面停车场 8760 0.0025 / 周边设置绿化带 / 0.0046 / / / NOx 0.0002 / 0.0004 / THC 0.00036 / 0.0007 / 发电机房 NOx 柴油发电机 50 0.0151 0.302 通过独立排烟井排至地面绿化带 / 0.0151 0.302 / / HC 0.0089 0.178 0.0089 0.178 HC+NOx 0.0238 0.477 0.0238 0.477 CO 0.009 0.18 0.009 0.18 PM 0.0043 0.086 0.0043 0.086 1.3废气处理设施可行性分析 （1）污水处理站废气处理措施可行性分析 污水处理站恶臭采用活性炭吸附处理方式进行处理，该处理方式属于《排污许可证申请与核发技术规范 医疗机构》（HJ 1105-2020）中标明的污水处理站废气治理可行技术。 1.4废气达标分析 本项目运营期污水处理站周边无组织排放执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3污水处理站周边废气排放浓度要求。 表4-11 厂界无组织废气达标排放判断表 污染源 厂界预测浓度 (mg/m3) 最高允许排放 浓度(mg/m3) 达标性分析 污水处理站 NH3 0.00057 1.0 达标 H2S 0.00001 0.03 达标 1.5废气监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）和《排污许可证申请与核发技术规范-医疗机构》（HJ1105-2020），制定本项目大气监测计划如下： 表4-12 废气监测情况一览表 项目 监测点位 监测因子 监测频次 1 污水处理站周界 氨、硫化氢、臭气浓度、甲烷、氯气 1次/季度 1.6废气排放影响结论 本项目评价区域内环境空气现状质量良好，符合功能区划要求，离本项目最近的敏感点为东侧距本项目院界45m处的居民区，本项目运营期产生的废气各污染因子均能达标排放。因此，本项目建成后大气环境影响可接受，本项目大气污染物排放方案可行。 2.水污染物环境影响和防治措施 本项目运营期间产生的废水主要为生活污水、医疗废水（住院病人用水、门诊病人用水、洗衣用水），本项目采用电脑洗相，不使用显影液、定影液等溶剂，因此医学影像科不产生洗片废液。检验科采用全自动血细胞流水线、全自动免疫分析仪等仪器配合试剂带、试剂盒及生物酶试剂等成品进行血、尿、粪的化验，不采用手工配置含氰、铬、酸试剂的方法化验。使用后的检验样品（如血液等）、酶试剂及试剂盒等均作为医疗废物处置，不产生含氰、含铬、酸性等检验废水。 （1）废水产生环节、产排浓度和产排量 ①生活用排水 本项目拟定员50人，不设置食堂，设有员工宿舍，年工作365天，根据《江西省生活用水定额》（DB36/T 419-2017），再结合赣州实际情况，非住宿员工生活用水量按50L/人·天计，住宿员工生活用水量按137L/人·天计。卫生院住宿员工为20人，非住宿员工为30人，则员工生活用水量为5.11m3/d（1865.15m3/a），产污系数按80％计算，则生活污水产生量为4.088m3/d（1492.12m3/a）。 ②医疗用排水 住院病人用水：根据《江西省生活用水定额》（DB36/T 419-2017）中卫生院（所）及社区医疗院按200L/（床·天）计，本项目设床位99张，则住院用水量为19.8m3/d（7227m3/a）。产污系数按80％计算，则污水产生量为15.84m3/d（5781.6m3/a）。 门诊病人排水：根据《江西省生活用水定额》（DB36/T 419-2017）门诊按15L/（人·次）计，本项目全院日最大门诊急诊为100人次，则门诊用水量为1.5m3/d（547.5m3/a）。产污系数按80％计算，则污水产生量为1.2m3/d（.384m3/a）。 洗衣用排水：本项目设1个洗衣房，主要用于清洗病服、工作服以及病房的床单、被罩、门帘等。根据建设提供资料结合《全国民用建筑工程设计技术措施—给水排水》，洗衣房洗衣量取2.8kg/床，用水定额取50L/kg干衣服，项目共设置99张床位，洗衣房用水量取13.86m3/d（5058.9m3/a）。产污系数按80％计算，则污水产生量为11.088m3/d（7047.12m3/a）。 本项目生活污水经隔油池+化粪池预处理后与医疗废水一起经格栅+调节＋水解酸化+接触氧化+二沉+二氧化氯消毒处理。近期，项目外排废水执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中预处理标准后委托罐车清运；远期，待污水管网接入后项目外排废水执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中预处理标准及宁都县黄石镇乡镇污水处理厂接管标准，通过污水管网排入宁都县黄石镇乡镇污水处理厂进行深度处理，尾水最终排入琴江。 表4-13 本项目综合废水产生及排放情况 废水类别 废水量m³/a 污染物名称 污染物产生情况 预处理设施 治理效率 污染物排放情况 排放方式 浓度 (mg/L) 产生量 (t/a) 浓度 (mg/L) 排放量 (t/a) 生活污水 1492.12 COD 300 0.448 生活污水经隔油池+三级化粪池预处理后与医疗废水一并排入院内污水站处理 BOD5 150 0.224 SS 120 0.179 氨氮 50 0.075 动植物油 10 0.015 总磷 8 0.012 总氮 70 0.104 医疗废水 10266.72 COD 250 2.567 BOD5 100 1.027 SS 80 0.821 氨氮 30 0.308 动植物油 8 0.082 阴离子表面活性剂 0.9 0.009 粪大肠杆菌群数 1.8×104MPN/L 1.85×108MPN/L 总磷 8 0.082 总氮 70 0.719 综合废水 11758.83 COD 256 3.014 污水处理站（工艺“格栅+调节+A/O+沉淀+消毒”） 80% 50 0.589 经院内污水处理站处理后，近期委托罐车清运；远期，待污水管网接入后通过市政污水管网接入宁都县黄石镇乡镇污水处理厂深度处理，尾水排入琴江 BOD5 106 1.250 80% 21 0.246 SS 85 1.000 90% 8 0.091 氨氮 33 0.383 50% 16 0.189 动植物油 8 0.097 76% 2 0.023 阴离子表面活性剂 0.8 0.009 60% 0.31 0.004 粪大肠杆菌群数 1.57×104MPN/L 1.85×108MPN/L 99.5% 79MPN/L 9.24×105MPN/L 总磷 8 0.094 68% 4 0.047 总氮 70 0.823 68% 35 0.412 （2）废水处理设施可行性分析 本项目综合污水属于典型的医疗用水，主要污染物成分为CODCr、BOD5、SS、NH3-N、动植物油、阴离子表面活性剂、粪大肠菌群、总磷、总氮等，经隔油池+化粪池+格栅+初沉＋水解酸化+接触氧化+二沉+二氧化氯消毒处理满足宁都县黄石镇乡镇污水处理厂接管标准后，经污水管网引入宁都县黄石镇乡镇污水处理厂处理达标后排放，该废水排放方式属于间接排放。 本项目废水处理工艺流程如下图所示： 图4-1 本项目医疗废水处理工艺流程图 污水处理单元简介： 1）格栅井 生活污水经隔油池和化粪池预处理后与医疗废水一起进入设备前设置的格栅网箱，以拦载污水中的大颗粒杂物确保水泵正常运行； 2）调节池 综合污水经格栅网处理后进入调节池，进行废水水量的调节和水质的均和，调节池有效停留时间一般为4~8小时。由于废水水量和水质在不同时间内有较大的差异和变化，为使后续处理工序正常工作，不受废水的高峰流量和浓度的影响，需设置调节池，收集各时段废水，通过混合调节将废水污染物浓度调整趋于稳定。 3）水解酸化池 水解酸化主要用于有机物浓度较高、SS较高的污水处理工艺，是一个比较重要的工艺。水中有机物为复杂结构时，水解酸化菌利用H2O电离的H+和OH-将有机物分子中的C-C打开，一端加入H+，一端加入OH-，可以将长链水解为短链、支链成直链、环状结构成直链或支链，提高污水的可生化性。水中SS高时，水解菌通过胞外粘膜将其捕捉，用外酶水解成分子断片再进入胞内代谢，不完全的代谢可以使SS成为溶解性有机物，出水就变的清澈了。这其间水解菌是利用了水解断键的有机物中共价键能量完成了生命的活动形式。 水解酸化池抗冲击负荷能力强，在进水COD为1000mg/L时，仍能保证出水在200mg/L，能起到非常好的缓冲作用；水解酸化池水力停留时间短，土建费用较低，而且运行费用低，电耗低，污泥水解率高，减少脱水机运行时间，降低能耗，因此水解酸化池的稳定性和经济性要远远超过其他预处理工艺。 4）接触氧化池 初沉池出水通过潜污泵提升至接触氧化池进行生化处理。设计总停留时间为2.2h，填料选用悬浮式填料，此种填料挂膜、脱膜容易，且不会堵塞和结球。 5）混凝反应池 通过添加PAM与PAC混凝剂，对污水进行进一步沉淀。 6）沉淀池 污水经生化处理后，流入二沉池，进行固液分离，水力停留时间2.5h。 7）消毒池 二沉池出水自动流入接触消毒池，进行杀菌消毒。根据项目的水量等情况，污水处理工程拟采用二氧化氯对污水进行消毒，消毒后尾水排入市政污水管网。消毒池采用拆流式接触消毒池，保证污水与消毒剂充分接触，消毒时间不少于1.5h。 医院污水消毒是医院污水处理的重要工艺过程之一，其目的是杀灭污水中的各种致病菌。医院污水消毒常用的消毒工艺有氯消毒（如氯气、二氧化氯、次氯酸钠）、氧化剂消毒（如臭氧、过氧乙酸）、辐射消毒（如紫外线、γ射线）。表4-13对常用的氯消毒、臭氧消毒、二氧化氯消毒、次氯酸钠消毒和紫外线消毒法的优缺点进行了归纳和比较。 表4-14 常用消毒方法比选 消毒剂名称 优点 缺点 消毒效果 氯Cl2 具有持续消毒作用； 工艺简单，技术成熟； 操作简单，投量准确。 产生具致癌、致畸作用的有机氯化物(THMs)；处理尾水有氯或氯酚味；氯腐蚀性强；运行管理有一定的危险性等。 能有效杀菌，但杀灭病毒效果较差。 次氯酸钠 NaClO 无毒，运行、管理无危险性等。 产生具致癌、致畸作用的有机氯化物(THMs)；使水的PH值升高。 与Cl2杀菌效果相同。 二氧化氯 ClO2 具有强烈的氧化作用，不产生具致癌、致畸作用的有机氯化物(THMs)；投放简单方便；不受pH影响。 ClO2运行、管理技术成熟，但只能就地生产，就地使用；制取设备复杂；操作管理要求高。 较Cl2杀菌效果好。 臭氧O3 有强氧化能力，触时间短； 不产生有机氯化物；不受pH影响；能增加水中溶解氧 臭氧运行、管理有一定的危险性；操作复杂；制取臭氧的产率低；电能消耗大；基建投资较大；运行成本高。 杀菌和杀灭病毒的效果均很好。 紫外线 无有害的残余物质； 无臭味；操作简单，易实现自动化；运行管理和维修费用低等。 电耗大；紫外灯管与石英套管需定期更换；对处理水的水质要求较高；无后续杀菌作用。 效果好，但对悬浮物浓度有要求。 通过比选，臭氧发生器、紫外线消毒一次性投资大且运行管理复杂；投加漂粉精、消毒液、漂白粉运行费用太昂贵；投加液氯技术成熟、效果好，但危险性大，易泄漏，一次性投资也并不比二氧化氯发生器低，还易与有机物生成三氯甲烷等有毒物质；次氯酸钠发生器关键部位易损坏、体积大，电耗和盐耗都较高，操作管理不便。因此，本项目建议使用二氧化氯消毒。 二氧化氯发生器：发生器由微电脑控制系统、供料系统、反应系统、安全保障系统组成。运行时亚氯酸钠水溶液与盐酸在负压条件下，经供料系统定量输送到反应系统中，经过负压曝气反应产生二氧化氯气体，经吸收系统吸收后，形成一定浓度的混合消毒液，然后通入待处理水中，对粪大肠杆菌的处理效率可达到99.99%以上。可将粪大肠杆菌群降低至《医疗机构水污染物预处理标准》（GB18466-2005）表2中预处理标准以下。 本项目污水处理站现场通过二氧化氯发生器制备二氧化氯对污水进行消毒处理，发生器采取亚氯酸钠溶液与盐酸溶液制取二氧化氯，产出的混合气体中二氧化氯浓度占90%以上。二氧化氯制备化学反应方程式如下： 5NaClO2+4HCl=4ClO2+2H2O+5NaCl 污水处理站处理过程中产生的污泥进入污泥池，定期进行清掏，清掏的污泥用石灰预消毒后作为危废交由有资质的危废处置中心处置。 （3）排放口基本情况 表4-15 本项目废水排放口基本信息表 排放口编号 排放口名称 排放口类型 排放方式 排放规律 污染治理设施 地理坐标 排放去向 排放标准 DW001 废水总排口 一般排放口 间接排放 间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放 生活污水经隔油池+化粪池与生产废水一并经格栅+调节＋水解酸化+接触氧化+二沉+二氧化氯消毒； 115°56′32.635″,26°14′15.773″ 近期委托罐车清运；远期排入污水管网，引入宁都县黄石镇乡镇污水处理厂 《医疗机构水污染排放标准》（GB18466-2005）中表2预处理排放限值及宁都县黄石镇乡镇污水处理厂接管标准 （4）废水达标排放分析 本项目生活污水经隔油池+化粪池预处理后与医疗废水一起经格栅+调节＋水解酸化+接触氧化+二沉+二氧化氯消毒处理，近期，项目外排废水执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中预处理标准后委托罐车清运；远期，待污水管网接入后外排废水执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中预处理标准及宁都县黄石镇乡镇污水处理厂接管标准，通过污水管网排入宁都县黄石镇乡镇污水处理厂进行深度处理，尾水最终排入琴江。 （5）监测计划 根据《排污许可证申请与核发技术规范-医疗机构》（HJ1105-2020）中的废水监测点位、指标及频次的要求综合废水处理设施排放口间接排放需开展废水自行监测。具体监测要求详见下表： 表4-16 废水监测情况一览表 项目 监测点位 监测因子 监测频次 废水 废水总排口 pH值 1次/12小时 COD、SS 1次/周 粪大肠菌群数 1次/月 BOD5、动植物油、阴离子表面活性剂、氨氮、总余氯 1次/季度 （6）水环境影响评价结论 本项目污水经预处理后能够达到《医疗机构水污染排放标准》（GB18466-2005）中表2预处理排放限值及宁都县黄石镇乡镇污水处理厂接管标准，污水管网引入宁都县黄石镇乡镇污水处理厂处理后达标排放，满足排放要求。 因此，本项目建设若能有效落实以上措施，本项目产生的污水不会对周围水环境造成明显影响。 3.声环境影响和防治措施 3.1噪声源强及防治措施 本项目生产过程中产生噪声的主要设备是风机、水泵、机动车行驶等的运行噪声，噪声等级在80-90dB之间。 本工程拟采取以下措施降低噪声： 采用低噪设备，柔性连接，固定防振台。 ②合理布置声源，对设备房采取封闭隔声措施，墙体采用吸声材料。 加强进出车辆的管理，控制车速，设置禁鸣标志。 表4-17 本项目噪声源强、治理及排放情况 序号 噪声源 数量（台） 源强 减噪措施 排放源强 1 机动车行驶 / 80 减速慢行、禁止鸣笛 60 2 风机 10 80 隔声、消声 60 3 备用柴油发电机 1 85 隔声和减振 65 4 污水泵机组 1 85 隔声和减振 65 5 变配电设备 1 65 隔声和减振 45 3.2声环境影响分析 根据HJ2.4-2021《环境影响评价技术导则 声环境》的有关规定，采用点声源等距离噪声衰减预测模式，并考虑各噪声源所在厂房围护结构、建筑物、围墙等屏障衰减因素，预测项目对厂界噪声的影响。预测中应用的主要计算公式如下： ①在环境影响评价中，应根据声源声功率级或参考位置处的声压级、户外声传播衰减，计算预 测点的声级，分别按式（A.1）或式（A.2）计算。： Lp(r)＝Lw+DC－(Adiv＋Aatm＋Agr＋Abar＋Amisc)（A.1） 式中： Lp(r)——预测点处声压级，dB； Lw ——由点声源产生的声功率级（A计权或倍频带），dB； DC ——指向性校正，它描述点声源的等效连续声压级与产生声功率级Lw的全向点声源在规定方向的声级的偏差程度，dB； Adiv ——几何发散引起的衰减，dB； Aatm ——大气吸收引起的衰减，dB； Agr ——地面效应引起的衰减，dB； Abar ——障碍物屏蔽引起的衰减，dB； Amisc ——其他多方面效应引起的衰减，dB。 Lp(r)＝Lp(r0)+DC－(Adiv＋Aatm＋Agr＋Abar＋Amisc)（A.2） 式中：Lp(r) ——预测点处声压级，dB； Lp(r0) ——参考位置r0处的声压级，dB； DC ——指向性校正，它描述点声源的等效连续声压级与产生声功率级Lw的全向点声源在规定方 向的声级的偏差程度，dB； Adiv ——几何发散引起的衰减，dB； Aatm ——大气吸收引起的衰减，dB； Agr ——地面效应引起的衰减，dB； Abar ——障碍物屏蔽引起的衰减，dB； Amisc——其他多方面效应引起的衰减，dB。 ②距离衰减公式： 点声源噪声距离衰减公式为： 式中：Lpi－ 第i个噪声源在预测点的声压级dB(A)； Lwi－第i个噪声源的声功率级dB(A)； ri －预测点距第i个噪声源的径向距离 m； Q － 声源的指向性因子； L1－ 厚屏障的噪声衰减量dB(A),＝10log(320N)＋(LH ③噪声迭加公式 预测点的A声级迭加公式： 公式中： LA-某预测点的声压级； Lab-某预测点的噪声背景值； Lpi-第i个声源至预测点处的声压级； n- 声源个数。 预测结果和分析 噪声在室外空间的传播，由于受到遮挡物的隔断，各种介质的吸收与反射，以及空气介质的吸收等物理作用而逐渐减弱。为了简化计算条件并能考虑到最不利因素，计算时只考虑噪声随距离的衰减。详见表4-26。 表4-18 噪声影响厂界贡献值（单位：dB(A)） 测点位置 贡献值 执行标准 是否达标 昼 夜 昼 夜 东厂界 39.95 60 50 达标 达标 南厂界 37.56 60 50 达标 达标 西厂界 35.70 60 50 达标 达标 北厂界 37.30 60 50 达标 达标 测点位置 现状值 贡献值 预测值 是否达标 昼 夜 昼 夜 昼 夜 N1东侧居民区 50.6 44.8 39.90 50.96 45.30 达标 达标 N2南昌居民区 55.4 45.5 35.70 55.47 46.11 达标 达标 由上表可见，本项目运营期间噪声经减震、隔声、距离衰减后，厂界噪声贡献值最大值为49.1dB（A），厂界贡献值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）中的2类标准，因此本项目不会对区域声环境质量造成明显的不利影响。 3.3环境监测 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017），本项目噪声监测计划如下： 表4-19 噪声监测情况一览表 项目 监测点位 监测因子 监测频次 噪声 厂界东、南、西、北 等效连续A声级 1次/季度(昼间) 4.固体废物环境影响和防治措施 （1）一般废物 ①生活垃圾 本项目劳动定员50人，生活垃圾以0.5kg/人·d计，年运营365天。则本项目生活垃圾产生量为25kg/d（9.125t/a），由垃圾桶袋装收集，每天由环卫部门定时清运。本项目员工生活垃圾须避雨集中堆放，统一由环卫部门运往垃圾处理场作无害化处理，日产日清，并要选择好垃圾临时存放地的位置，尽量避免垃圾散发的臭味逸散。 ②医疗垃圾 医院产生的未接触病体体液的棉签、纱布、药剂瓶等，根据建设单位提供的资料，这部分医疗垃圾产生量约为2t/a。这部分医疗垃圾可不按危废处置要求进行贮存、转运，定点收集定期交由专门的回收机构回收处置。 （2）危险废物 本项目危险废物包括医疗废物、污水处理站污泥。 ①医疗废物 医疗废物是指医疗卫生机构在医疗、防疫、保健及其它相关活动中产生的具有直接或间接感染性、毒性和其它危害性的废物。根据《国家危险废物名录》（2021版），医疗废物属于危险废物，危险废物类别为HW01，废物代码为841-（001~005）-01。医疗废物主要包括感染性废物、病理性废物、损伤性废物、药物性废物和化学性废物。 A、感染性废物：主要包括传染病区门诊（本医院仅设置传染科门诊，不设置传染病房）、住院部产生的被病人血液、体液、排泄物污染的物品（如棉球、棉签、纱布等），化验室废弃的血液、血清、粪便、尿液、病原体的培养基、标本和菌种、毒种保存液等以及项目传染病区门诊病人产生的生活垃圾等。 B、病理性废物：主要包括手术及其他诊疗过程中产生的废弃的人体组织、器官等，病理切片后废弃的人体组织、病理蜡块等。 C、损伤性废物：主要包括医用针头、缝合针、解剖刀、手术刀、备皮刀、手术锯、玻璃等各类医用锐器。 D、药物性废物：主要包括医院过期、淘汰、变质或者被污染的废弃的药品。包括废弃的一般性药品、废弃的细胞毒性药物和遗传毒性药物及废弃的疫苗、血液制品等。医院快过期的药物应返还药品供应商处理；医院化验试剂、消毒剂均全部用完，不废弃试剂。 E、化学性废物：主要包括实验室废弃的化学试剂、废试剂盒、废试剂带、废试验样品和废弃的汞血压计、汞温度计等。 本项目医疗废物主要包括住院部和门诊病人产生医疗废物。根据《医疗机构“三废”处理技术》和《第一次全国污染源普查城镇生活源产排污系数手册：第四分册（医院污染物产生、排放系数）》等资料，参考医院住院病床产生的医疗废物按平均每床每日0.65kg计算，项目设99张床位，则住院病人医疗废物产生量为23.49t/a。日常门诊产生的医疗废物按每人次0.05kg计算，门诊人数为100人次，则门诊医疗废物产生量为1.825t/a。 综上，本项目医疗废物产生总量约为25.315t/a。 ②污水处理站污泥 根据《医疗机构水污染物排放标准》（GB 18466-2005）相关要求，格栅、化粪池及污水处理站在运营过程中产生的污泥属于危险废物，应按危险废物进行处理和处置。根据《国家危险废物名录》（2021年版）污水处理站污泥属于危险废物，类别为HW01，废物代码为841-004-01。类比同类型企业，污水处理站产生的湿污泥占污水处理量的5‰，经脱水后干污泥为湿污泥的10%。本项目污水处理量为11758.83t/a，则干污泥产生量约为5.88t/a，污泥定期清掏后加入石灰预消毒，加入的石灰量约为干污泥的0.5%，则污泥产生量为6.174t/a，定期委托有资质单位进行清运处理。 表4-20 本项目危险废物产生及处理情况汇总表 序号 危险废物名称 危险废物类别 危险废物代码 产生量（t/a） 产生工序 形态 主要成分 有害成分 产废周期 危废特性 污染防治措施 1 医疗废物 HW01 841-（001~005）-01 25.315 医疗 固态/液态 棉签、纱布、敷料、石膏、一次性注射器、塑胶手套、输液吊网、输液器、输血器、手术刀片、输液瓶（玻璃）、组织肉类、废药品、病区生活垃圾等、 病原体、微生物等 一年 T、In 收集暂存于医疗废物暂存间，并委托危险废物处置资质单位定期清运处置 2 污水处理站污泥 HW01 841-004-01 6.174 污水处理 固态 污泥 病原体、微生物等 一年 T、In （3）环境管理要求 ①贮存仓库的设置要求 本项目在发热门诊楼南侧污水处理站旁设置一间占地约16.8m2的医疗废物暂存间。 本项目危险废物主要类型有医疗废物、污水处理站污泥，建设单位应采取符合《医疗废物管理条例》、《医疗卫生机构医疗废物管理办法》、《医疗废物管理行政处罚办法》、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中的相关规定的措施，具体如下： ②危险废物的分类收集 根据《医疗废物管理条例》、《医疗卫生机构医疗废物管理办法》、《医疗废物管理行政处罚办法》，医疗卫生机构应当及时分类收集医疗废物，医疗废物分置于符合《医疗废物专用包装物、容器的标准和警示标识的规定》的包装物或容器内。感染性废物、损伤性废物不能混合收集；放入包装物或者容器内的感染性废物、损伤性废物不得取出。当盛装的医疗废物达到包装物或者容器的3/4时，应当使用有效的封口方式，使包装物或者容器的封口紧实、严密。 项目产生的感染性废物采取安全、有效、经济的隔离和处理方法，操作感染性或任何有潜在危害的废物时，必须穿戴手套和防护服。对有多种成份混和的医学废料，应按危害等级较高者处理；感染性废物应分类丢入垃圾袋，还必须由专业人员严格区分感染性和非感染性废物，一旦分开后，感染性废物必须加以隔离；所有收集感染性废物的容器都应有“生物危害”标志。有液体的感染性废料时，应确保容器无泄漏。 所有锐利物都必须单独存放，并统一按医学废物处理。收集锐利物包装容器必须使用硬质、防漏、防刺破材料。针或刀应保存在有明显标记、防泄漏、防刺破的容器内。处理含有锐利物品的感染性废料时应使用防刺破手套。 污水处理站产生的污泥，定期进行清掏，并暂存于医疗废物暂存间。 另外，有害化学废物不能与一般废物、无害化学废物或感染性废物相混合。稀释通常不能使有害化学废物的毒性减低。有害化学废物在产生后应分别收集、运输、贮存和处理；必需混合时，应注意不兼容性。 ③危险废物的贮存和运送 根据相关医疗废物管理规定，医疗卫生机构应当建立医疗废物暂时贮存设施、设备，不得露天存放医疗废物；医疗废物暂时贮存的时间不得超过2天。 建设单位应制定相应的医疗废物贮存、运送管理制度，临床科室及医技科室产生医疗废物后，应在科内按规定严格分类收集和包装处理，贴上标签放入专用的桶内。每天由专人用专车运送医院医疗废物暂存处，途中应走最近的路线，中途不应停留和离开医疗废物。如运输途中出现溢出或散落，应迅速进行收集、清理和消毒处理工作，防止污染和损伤。运送完毕应及时对运送容器和工具进行清洁、消毒处理。 根据《医疗卫生机构医疗废物管理办法》（卫生部令【2003】第36号令），医疗卫生机构建立的医疗废物暂时贮存设施、设备应当达到以下要求： A.远离医疗区、食品加工区、人员活动区和生活垃圾存放场所，方便医疗废物运送人员及运送工具、车辆的出入； B.有严密的封闭措施，设专(兼)职人员管理，防止非工作人员接触医疗废物； C.有防鼠、防蚊蝇、防蟑螂的安全措施； D.防止渗漏和雨水冲刷； E.易于清洁和消毒； F.避免阳光直射； G.设有明显的医疗废物警示标识和“禁止吸烟、饮食”的警示标识。 本项目设有医疗废物暂存间，建筑面积为16.8m2。医疗废物暂存间位于发热门诊楼南侧污水处理站旁，远离人群及生活垃圾。有良好的密闭及防渗措施，能避免阳关直射。故医疗废物临时贮存间的选址符合《医疗卫生机构医疗废物管理办法》（卫生部令【2003】第36号令）。另外医疗废物暂存处设有明显的警示标识、密封措施、专人负责管理，并设有防鼠防蚊蝇等措施。 危险废物处理处置 医疗门诊中的废物、住院医疗废物、废化学试剂、过期药品及污水处理站污泥等均属于《国家危险废物名录》（2021年版）中的危险废物，本项目产生的危险废物定期委托有相应资质的单位处理。 表4-21 建设项目危险废物贮存场所（设施）基本情况 序号 贮存场所（设施） 名称 危险废物名称 危险废物类别 危险废物代码 位置 占地面积 贮存方式 贮存 能力 贮存 周期 1 医疗废物暂存间 医疗废物 HW01、医疗废物 841-(001~005）-01 院内东北角 16.8m2 置于专门容器内 20t 1天或7天 污泥 HW01、医疗废物 841-004-01 （4）生活垃圾 对于本项目产生的生活垃圾，建设单位应严格做好管理工作，指定部门及地点进行收集，废纸、包装纸等可回收的由有关部门统一回收，生活垃圾交环卫部门定期清理，统一处理。并对垃圾堆放点行消毒，杀灭害虫，以免散发恶臭，孽生蚊蝇，影响周围环境。 综上，在做到以上固体废物防治措施后，本项目产生的固废均能得到合理有效的收集、存储和处置，其全过程不对外环境产生不良影响。 5.地下水 本项目属于医疗卫生服务设施建设项目，根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016）附录A，建设项目行业类别划分为V社会事业和服务业158、医院（新建），且本项目仅为医疗服务项目建设项目，确定该建设项目所属的地下水环境影响评价项目类别为Ⅳ类建设项目，无需进行地下水评价，故本报告仅提出地下水防渗措施。 （1）污染控制措施 按照“源头控制、分区防治、污染监控、应急响应”原则做好地下水污染防治。 原料、一般固废和产品分类存放，不设置露天堆场；选用优质设备和管件并加强管理和维护；生产区进行地面硬化，重点防治区及废水收集、输送、处理、排放系统进行防腐防渗处理；加强管理和周边区域地下水监控，一旦发现被污染，立即采取措施，防止地下水污染扩散。污水池做好防腐防渗措施，地面应以抗渗混凝土浇筑，并铺设HDPE防渗膜，防止和降低渗滤液渗入地下污染地下水的环境风险。 所有废水处理构筑物、污泥处理构筑物池体混凝土抗压强度、抗渗、抗冻性能均应达到设计要求；底板混凝土高程和坡度亦应满足设计要求；池壁垂直、表明平整，相临湿接缝部位的混凝土紧密，保护层厚度应符合规定；混凝土衔接紧密不渗漏。每座水池必须做满水实验，确保质量合格。 （2）应急措施 一旦发生地下水污染事故（主要为调节池或解除消毒池底部破裂且防渗措施失效，污水发生持续性泄漏），应立即采取应急措施控制地下水污染，使污染得到治理。应采取的应急措施如下： 污染事故发生后，应及时进行现场污染控制和处理，包括阻断污染源、清理污染物等措施； 应急处理结束后，在调查监测基础上，对事故所引起的地下水环境风险做出精确综合评价，包括对地下水环境短期影响、长期影响； 在事故造成地下水环境污染时，建设单位要提出地下水环境修复治理方案，经地下水环境监管部门审查通过后，组织实施地下水环境污染的修复治理工程，并由地下水环境监管部门进行工程进验收。 （3）防渗措施 本项目院区应采取分区防渗措施，对不同防渗分区分别采取不同等级的防渗措施。具体的防渗区划分及要求见下表。项目分区防渗图见附图十六。 表4-22 本项目污染区划分及防渗等级一览表 防渗分区 区域名称 防渗要求 重点防渗区 污水处理站、管道系统，医疗废物暂存间等 混凝土浇筑+铺设HDPE防渗膜；设置地下水污染监控系统。按照《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）要求，基础必须防渗，等效黏土防渗层Mb≥6.0m，渗透系数≤1.0×10-10cm/s。 一般防渗区 院区道路、门诊楼、发热门诊楼、医技住综合院楼、后勤保障楼等 抗渗混凝土浇筑硬化；渗透系数≤1.0×10-7cm/s 6.土壤环境影响分析 本项目为医疗卫生服务设施建设项目，属于污染影响型，根据《环境影响评价技术导则土壤环境》（HJ964-2018）可知，本项目属于“社会事业和服务业”中“其他”，土壤环境影响评价类别属于“IV类”，可不开展土壤环境影响评价。 7.生态环境影响分析 本项目施工活动包括土石方工程、道路平整、施工机械的活动、材料堆放、临时营地都会破坏原有地表植被，使区域内地表裸露增加，环境稳定性下降，对风力、水力作用敏感，易造成风力扬尘和水土流失。根据调查，沿线未发现有古树等重要绿化植被需要加以迁移等保护。对于普通绿化植被，工程建设时，难以避免会遭到破坏，应在施工结束时即加以复植恢复，建议在设计中结合景观建设时加以考虑，这样不但可以恢复工程前的植被，而且可较施工前有更好的绿化效果，故工程建设会对沿线地表植被造成临时性破坏，但可在施工后进行恢复和补充，则对绿化植被影响较小。 另外，施工期填挖土方等作业在气候干燥且来往运输车辆较频繁时，扬尘污染比较大。扬尘对周围植物的影响主要是细小的尘粒可能堵塞其叶片的气孔，或覆盖于叶片表面影响叶绿素对阳光的吸收，从而影响光合作用，最终导致生长不良。因此，施工单位严格按照本环评提出的各项抑尘措施，尽量减少扬尘对周围环境的影响。 本项目位于江西省赣州市宁都县黄石镇，不会对周边生态环境造成明显影响。 8.环境风险 环境风险评价的目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，建设项目在建设和运行期间可能发生的突发性事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害），引起有毒有害和易燃易爆等物质的泄漏，所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受的水平。 （一）风险物质识别 ①危险物质数量与临界值比值 计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169—2018）附录B中对应临界量的比值Q。在不同院区的同一种物质，按其在厂界内的最大存在总量计算。对于长输管线项目，按照两个截断阀室之间管段危险物质最大存在总量计算。当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为 Q；当存在多种危险物质时，则按下式计算物质总量与其临界量比值（Q）： 式中：q1，q2……qn——每种危险物质的最大存在总量，t。 Q1，Q2……Qn——每种危险物质的临界量，t。 当Q＜1时，该项目环境风险潜势为I 当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。 本项目所涉及到的易燃物质及有毒有害品的临界量及企业实际存量见下表。 表4-23 本项目风险类别识别 危险化学品名称 CAS号 主要理化性质 贮存位置 最大贮存量(t) 临界量(t) Q值 亚氯酸钠溶液 - 固态，腐蚀性 污水处理站加药间 0.1 - - 盐酸 7647-01-0 无色液体，腐蚀性，有刺激性气味 盐酸存放于药剂科 0.1 7.5 0.013 柴油 269-822-7 液体，可燃性 发电机房 5 2500 0.002 根据上表可知，本项目Q=0.015＜1，因此为简单分析。 ②物质识别 本项目主要危险物料理化特性如下： 亚氯酸钠 标识 中文名：亚氯酸钠 英文名：sodium chlorite 分子式：NaClO2 分子量：90.4 CAS号：7758－19－2 危规号：51046 理化 性质 性状：白色结晶或晶状性粉末，稍有吸湿性 溶解性：易溶于水 熔点（℃）：/ 沸点（℃）： 170 相对密度（水＝1）：/ 燃烧爆炸危险性 燃烧性：不燃 燃烧分解产物： 闪点（℃）： 聚合危害： 爆炸下限（％）： 稳定性：纯亚氯酸钠较稳定 爆炸上限（％）： 最大爆炸压力（MPa）： 引燃温度（℃）： 禁忌物： 有机物、硫磺 危险特性：纯亚氯酸钠较稳定，如与有机物混合，受摩擦、冲击时即发生爆炸。与有机物接触会引起燃烧。与硫磺混合会引起爆炸。 灭火方法：用大量水灭火。 毒性 LD50 LC50 对人体危 害 与酸接触，会散发出极强刺激性和腐蚀性气体，其溶液对皮肤和器官有强烈刺激作用。 急救 皮肤接触:先用水冲洗，再用肥皂水彻底洗涤。如有灼伤须就医诊治。眼睛接触:立即提起眼睑，用大里流动清水或生理盐水彻底冲洗，严重者就医。吸入:迅速 脱离现场至空气新鲜处， 安置休息并保暖。食入:误服者用水漱口，并送医院诊治。 泄漏处理 隔离泄属污染区，应急处理人员戴防毒面具和手套。用水冲洗，经稀释的污水放入 废水系统。 贮运 储存于阴凉、干燥的仓间内。远离火种、热源。防止阳光直射。注意防潮和雨淋。应与可燃物、酸类隔离储运。运输时避免受潮。 氯化氢（盐酸） 标识 中文名：氯化氢；盐酸 英文名：hydrogen chloride 分子式：HCI 分子量：36.46 CAS号：7647－01－0 危规号：22022 理化 性质 性状：无色有刺激性气味的气体。 溶解性：易溶于水。 熔点（℃）：－114.2 沸点（℃）： －85.0 相对密度（水＝1）：1.19 临界温度（℃）：51.4 临界压力（MPa）：8.26 相对密度（空气＝1）：1.27 燃烧热（KJ/mol）： 最小点火能（mJ）： 饱和蒸汽压（KPa）：4225.6（20℃） 燃烧爆炸危险性 燃烧性：不燃 燃烧分解产物： 闪点（℃）： 聚合危害：不聚合 爆炸下限（％）： 稳定性：稳定 爆炸上限（％）： 最大爆炸压力（MPa）： 引燃温度（℃）： 禁忌物：碱类、活性金属粉末。 危险特性：无水氯化氢无腐蚀性，但遇水有强腐蚀性。能与一些活性金属粉末发生反应，放出氢气。遇氰化物能产生剧毒的氰化氢气体。 灭火方法：本品不燃。但与其它物品接触引起火灾时，消防人员须穿戴全身防护服，关闭火场中钢瓶的阀门，减弱火势，并用水喷淋保护去关闭阀门的人员。喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。 毒性 接触限值： 中国MAC（mg/m3） 15 前苏联 MAC（mg/m3） 未制定标准 美国TVL－TWA OSHA 5ppm，7.5〔上限值〕；美国 TLV－STEL ACGIH 5ppm，7.5mg/m3 急性毒性：LD50 LC50 4600mg/m3，1小时（大鼠吸入） 对人体危 害 侵入途径： 吸入。 健康危害：本品对眼和呼吸道粘膜有强烈的刺激作用。急性中毒：出现头痛、头昏、恶心、眼痛、咳嗽、痰中带血、声音嘶哑、呼吸困难、胸闷、胸痛等。重者发生肺炎、肺水肿、肺不张。眼角膜可见溃疡或混浊。皮肤直接接触可出现大量粟粒样红色小丘疹而呈潮红痛热。慢性影响：长期较高浓度接触，可引起慢性支气管炎、胃肠功能障碍及牙齿酸蚀症。 急救 皮肤接触：立即脱出被污染的衣着，用大量清水冲洗，至少15分钟。就医。 眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处，保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸就医。 防护 工程防护：严加密闭，提供充分的局部排风和全面通风。 个人防护：空气中浓度超标时，佩戴过滤式防毒面具（半面罩）。紧急事态抢救或撤离时，建议佩戴空气呼吸器。必要时，戴化学安全防护眼镜。穿化学防护服；戴橡胶手套。工作毕，淋浴更衣。保持良好的卫生习惯。 泄漏处理 迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并立即进行隔离，小泄漏时隔离150m，大泄漏时隔离300m，严格限制出入。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防毒服。从上风处进入现场。尽可能切断泄漏源。合理通风，加速扩散。喷氨水或其它稀碱液中和。构筑围堤或挖坑收容产生的大量废水。如有可能，将残余气或漏出气用排风机送至水洗塔或与塔相连的通风橱内。漏气容器要妥善处理，修复、检验后再用。 贮运 包装标志：5，20 UN编号：1050 包装分类：Ⅲ 包装方法：钢质气瓶。 储运条件：不燃有毒压缩气体。储存于阴凉、通风仓间内。仓内温度不宜超过30℃。远离火种、热源，防止阳光直射。应与碱类、金属粉末、易燃或可燃物等分开存放。验收时要注意品名，注意验瓶日期，先进仓的先用搬运时要轻装轻卸，防止钢瓶及附件破损。运输按规定路线行驶，勿在居民区和人口稠密区停留。 柴油 标识 中文名：柴油 英文名：Diesel fuel 分子式：/ 分子量：/ CAS号：269-822-7 危规号：/ 理化性质 性状：稍有粘性的棕色液体 熔点（℃）：－18 沸点（℃）：282－338 相对密度（水＝1）：0.87-0.9 燃烧爆炸危险性 燃烧性：易燃易爆 燃烧分解产物：一氧化碳、二氧化碳。 闪点（℃）：38 聚合危害：/ 爆炸下限（％）：/ 稳定性：/ 爆炸上限（％）：/ 最大爆炸压力（MPa）： 引燃温度（℃）：257 禁忌物：强氧化剂、卤素 危险特性：遇明火、高热或与氧化剂接触，有引起燃烧爆炸的危险。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险 灭火方法：消防人员须佩戴防毒面具、穿全身消防服，在上风向灭火。尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音，必须马上撤离。灭火剂：雾状水、泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。 毒性 皮肤接触可为主要吸收途径，可致急性育脏损害。柴油可引起接触性皮炎，油性座宿。吸入其雾滴或液体呛入可引起吸入性肺炎。能经胎盘进入胎儿血中。柴油废气可引起眼，鼻刺激症状，头晕及头痛。 急救 皮肤接触：脱去污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。就医。 眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。 食入：尽快彻底洗胃。就医。 泄漏处理 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿一般作业工作服。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用活性炭或其它惰性材料吸收。大量泄漏:构筑围堤或 挖坑收容。用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。 贮运 储存于阴凉、通风的库房。远离火种热源。应与氧化剂、卤素分开存放，切忌混储。采用防爆型照明通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备和台适的收容材料。 二氧化氯：二氧化氯具有杀菌、漂白、除臭、消毒、保鲜的功能。 国外大量的实验研究显示，二氧化氯是安全、无毒的消毒剂，无“三致”效应（致癌、致畸、致突变），同时在消毒过程中也不与有机物发生氯代反应生成可产生“三致作用”的有机氯化物或其它有毒类物质。但由于二氧化氯具有极强的氧化能力，应避免在高浓度时（>500ppm）使用。当使用浓度低于500ppm时，其对人体的影响可以忽略，100ppm以下时不会对人体产生任何的影响，包括生理生化方面的影响。对皮肤亦无任何的致敏作用。事实上，二氧化氯的常规使用浓度要远远低于500ppm，一般仅在几十ppm左右。因此，二氧化氯也被国际上公认为安全、无毒的绿色消毒剂。 稳定性二氧化氯消毒剂中的二氧化氯以亚氯酸盐的形式存在，经用活化剂活化后，才能放出具有杀菌作用的二氧化氯。杀菌能力与纯二氧化氯消毒剂溶液相似。二氧化氯消毒剂释放的速度与酸碱度有一定关系，酸性条件下迅速释放，pH值>5.0时二氧化氯消毒剂释放速度减慢，活化不完全，杀菌作用较弱。 二氧化氯具有强氧化性，空气中的体积浓度超过10%便有爆炸性，但其水溶液却是十分安全的（水中含量超过30%易爆炸）。它能与许多化学物质发生爆炸性反应，对受热、震动、撞击、摩擦等相当敏感，极易分解发生爆炸。 根据《建设项目环境风险评价技术导则》中对于物质危险性的释义，对于项目中的化学品主要分为剧毒危险性物质、一般毒性危险性物质、可燃易燃危险性物质、爆炸危险性物质四类，对于物质危险性判定的结果将作为评价工作等级划分的主要依据。 （二）生产设施风险识别 1、本项目均使用机械投料制备二氧化氯，在出现设备故障时可切断电源，生产系统可随时停产对流程中的物料加以控制。只要管理严格，二氧化氯生产系统不会发生事故性排放，不存在发生严重污染环境的风险。 2、在废水处理过程中，可能出现废水处理设备故障，导致污水处理不达标，外排废水不达标将对环境造成影响。 （三）风险防范措施 针对项目生产过程中可能产生的事故，要贯彻预防为主的原则，从上到下认清事故发生后的严重性，增强安全生产和保护意识，完善并严格执行各项工作规程，杜绝事故的发生。提高操作、管理人员的业务的素质，加强对操作、管理人员的岗位培训，普及在岗职工对有害物质的性质、毒害和安全防护的基本知识，对操作人员进行岗位规范定期培训、考核，合格者方可上岗，并加强对职工和周围人员的自我保护常识宣传。本次风险防范措施主要针对盐酸储罐泄漏事故提出风险防范措施。 1、总平面布置风险防范措施 ①存放危险品仓库应设置在院区的边缘或相对独立的安全地带，并宜设置在院区全年最小频率风向的上风侧。 ②存放库与办公区分开布置。各装置建构筑物之间留有足够的安全防护距离。建构筑物内外道路畅通并形成环状，以利消防和安全疏散。 ③存放库内各类化学品应分区堆放。 2、工艺技术、建筑设计防范措施 ①所有电气设备和仪器仪表，符合相应要求的等级和类别。并设置备用风机和水泵，设备损坏和污染治理措施失效时立即停产，及时抢修。 ②按规范设置固定式或移动式探测系统、灭火系统、报警系统。 ③库内必须通风良好。 ④按照生产装置的风险区划分，选用相应防爆等级的电气设备和仪表，并按规范配线。对厂房、各相关设备及管道设置防雷及防静电接地系统。 ⑤生产系统严格密封、选用可靠的设备和材料，以防泄露为主。 ⑥在各危险地点和危险设备处，设立安全标志或涂刷相应的安全色。 3、管线环境风险防范措施。 ①加强输送管道、阀门、法兰的密封性选择高质量的管道，进行高质量的施工，确保输送管道不发生腐蚀性泄漏。特别是两节管道之间的接头一定要焊接牢固，防止氯化氢在输送过程中的泄漏。 ②优选阀门位置，以便事故发生后尽快截断危险源。 ③完善管道防腐设计，除采用可靠的防腐涂层，保护层外，还应配置相应的阴极保护措施。 ④加强地面管线防护管理，设置必要的防护距离，设置警戒标志，制订管线泄漏应急防范程序，配备巡线和抢修力量及抢修器材、应急设备。 4、运输风险防范措施与应急措施 在运输过程中，驾驶员应严格遵守交通法规和操作规程，保持行车平稳、并做到“三不、五知、五防”。三不：不超速、不强行超车、不超载；五知：知人、知路、知车、知天、知货；五防：防寒、防滑、防冻、防爆、防火。严禁疲劳驾驶和酒后驾车等。如途中车辆发生故障，人不离车，中途休息，车辆应由专人看管并注意周围的环境是否安全。 危险化学品在运输过程一旦发生泄漏事故，应立即采取以下措施： ①驾驶员和押运人员应立即向有关部门报告（当地消防、环保、安监、公路部门、医院、行业主管部门等），说明所载化学危险品的名称和泄漏的情况，在等待专业人员救援的同时要保护、控制好现场。在保证自身安全的情况下，采取一切办法切断事故源，查清泄漏目标和部位。 ②疏散无关人员，隔离泄漏污染区。 ③事故发生后，应根据化学品泄漏扩散情况建立警戒区，并在通往事故现场的主要干道上实行交通管制。 ④迅速将警戒区及污染区内与事故应急处理无关的人员撤离，以减少不必要的人员伤亡。 5、存贮过程中的安全防范措施 贮存设备、贮存方式要符合国家标准。性质相抵触的原料物品应分类贮存。库房应配备必需的消防、通风、降温、防潮、避雷等安全装置。 设备、管道、管件等均采用可靠的密封技术，使反应、储存和输送过程都在密封的情况下进行。 压力容器严格按照《压力容器安全技术监察规程》的有关规定进行设计，并按规定设置安全阀，防止超压后发生危险。 在易发生毒害污染的部位，设置急救冲洗设备、洗眼器和安全喷淋喷头等设施。 6、危险废物泄露事故防范措施 为把医院危险废物的风险事故降低到最低限度，建设项目医院必须严格遵照国家《医疗废物管理条例》（2003年6月16日起施行）、《危险废物贮存污染控制标准》和其他相关性征法规的要求，对医疗废物收集、运送、贮存、处理处置过程统一监督管理，主要是严格落实好以下几方面的措施： A、根据就近集中处置的原则，及时将医疗废物交由医疗废物集中处置单位处置； B、严格分类医疗废物，严禁将医疗废弃物夹带入一般生活垃圾进行处置； C、制定与医疗废物安全处置有关的规章制度和在发生意外事故时的应急方案，设置监控部门或者专（兼）职人员，负责检查、督促、落实本单位医疗废物的管理工作； D、对本单位从事医疗废物收集、运送、贮存、处置等工作的人员和管理人员，进行相关法律和专业技术、安全防护以及紧急处理等知识的培训，进行知识和技能考试考核，合格者持证上岗； E、采取有效的职业卫生防护措施，为从事医疗废物收集、运送、贮存、处置等工作的人员和管理人员，配备必要的防护用品，定期进行健康检查；必要时，对有关人员进行免疫接种，防止其受到健康损害； F、严格执行危险废物转移联单管理制度，严禁把危险废物交由无相应资质单位或部门，严防危险废物流入社会； G、禁止通过铁路、航空运输医疗废物。有陆路通道的，禁止通过水路运输医疗废物；没有陆路通道必需经水路运输医疗废物的，应当经瑞金市生态环境局的批准，并采取严格的环境保护措施后，方可通过水路运输。严格医废运输路线，禁止在饮用水源保护区内运输医疗废物； H、及时收集产生的医疗废物，并按照类别分置于防渗漏、防锐器穿透的专用包装物或者密闭的容器内。医疗废物专用包装物、容器，应当有明显的警示标识和警示说明； I、建立医疗废物的暂时贮存设施、设备，不得露天存放医疗废物；常温下医疗废物暂时贮存的时间不得超过1天。医疗废物的暂时贮存设施、设备，应当远离医疗区、食品加工区和人员活动区以及生活垃圾存放场所，并设置明显的警示标识和防渗漏、防鼠、防蚊蝇、防蟑螂、防盗以及预防儿童接触等安全措施； J、使用防渗漏、防遗撒的专用运送工具，按照确定的内部医疗废物运送时间、路线，将医疗废物收集、运送至暂时贮存地点。医疗废物的暂时贮存设施、设备应当定期消毒和清洁； K、医疗卫生机构和医疗废物集中处置单位，应当对医疗废物进行登记，登记内容应当包括医疗废物的来源、种类、重量或者数量、交接时间、处置方法、最终去向以及经办人签名等项目。登记资料至少保存3年； L、相关行政法规中规定的其他事项和禁止事项。 只要落实好上述措施，根据对江西省各医院目前的运营情况来看，发生医疗废物环境风险事故的概率也较低。建设项目危险固废风险事故发生概率是可以控制在可接受的水平之内的。 7、水污染事故防范措施 根据《医院污水处理技术指南》(环发[2003]197号)的指导精神，为提高医院污水处理设施对突发性公共卫生事件的防范能力，本评价建议采用以下措施： A、风机、泵、污泥阀等主要关键设备应有备用，污水处理供电系统应实行双回路控制，确保污水处理站的运行率； B、定期对污水处理设施进行检测，防止设备不正常运转导致的污水事故； C、污水处理工程设计中设立应急的配套设施或预留应急改造的空间； D、加强管道等的保养，防止其因腐蚀、沉降等导致污水外溢污染周边水体； E、当污水处理设施发生故障时为避免废水事故排放，必须在污水站设置的调节池容积不得低于1天废水量，待故障排除后，将调节池池内的废水剩余处理池处理达标后方可排放。 8、建设健全的安全环境管理制度 A、制定和强化健康/安全/环境管理制度，并严格予以执行。 B、严格执行我国有关劳动安全、环保与卫生的规范和标准，在设计、施工和运行过程中必须针对可能存在的不安全、不卫生因素采取相应的安全防卫措施，消除事故隐患，一旦发生事故应采取有效措施，降低因事故引起的损失和对环境的污染。 C、加强化学品存放区的安全环保管理，对公司职工进行安全环保的教育和培训，做到持证上岗，减少人为风险事故（如误操作）的发生。 D、建设应急预案，并与当地的应急预案衔接，一旦出现事故可借助社会救援，使损失和对环境的污染降到最低。 E、加强设备、仪表的维修、保养，定期检查各种设备，杜绝事故隐患，降低事故发生概率。定期检查和更换危险化学品的储存输送设备，杜绝由于设备劳损、折旧带来的事故隐患。 （四）应急预案 根据《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》（环发[2015]4号）、关于印发《企业突发环境事件风险评估指南（试行）》的通知（环办[2014]34号）、《中华人民共和国突发事件应对法》、国务院办公厅《突发事件应急预案管理办法》、《江西省突发事件应对条例》、《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》（GB/T29639-2013）等规定和要求，建设单位应进行突发环境事件应急预案的备案工作，包括环境应急预案及编制说明、环境风险评估报告、环境应急资源调查报告、环境应急预案评审意见等内容，并在项目投入生产或使用前到当地主管部门进行备案。 9.电磁辐射 本项目不涉及电磁辐射，因此不开展电磁辐射影响评价。 10.环境管理与监测计划 （1）环境管理机构设置 为了本项目在运营期能更好地执行和遵守国家、省及地方的有关环境保护法律、法规、政策及标准，接受地方环境保护主管部门的环境监督，调整和制订环境规划和目标，进行一切与改善环境有关的管理活动，同时对工程施工及运营期产生的污染物进行监测、分析、了解工程对环境的影响状况，公司应设置专职的环境管理人员，配备一名管理人员分管环境保护管理工作，编入一名技术人员参与项目的环保设施“三同时”管理，同时需负责产生污染防治设施运行管理。由于环保工作政策性强，涉及多学科、综合性知识，建议该项目的专职环境管理人员选用具备环保专业知识并有一定工作经验的专业人员担任。 （2）环境管理制度 ①贯彻执行“三同时”制度：设计单位必须将环境保护设施与主体工程同时设计，工程建设单位必须保证防治污染及其它配套的设施与主体工程项目同时施工、同时投入运行，工程竣工后，应提交有环保内容的竣工验收报告或专项竣工验收报告，经生态环境主管部门验收合格后，方可投入运行。 ②执行排污申报登记：按照国家和地方环境保护规定，企业应及时向当地生态环境主管部门进行污染物排放申报登记。经生态环境部门批准后，方可按分配的指标排放。 ③环保设施运行管理制度：应建立环保设施定期检查制度和污染治理措施岗位责任制，实行污染治理岗位运行记录制度，以确保污染治理设施稳定高效运行。当污染治理设施发生故障时，应及时组织抢修，并根据实际情况采取相应措施，防止污染事故的发生。 11.环保投资及环保“三同时”验收 1、环保投资 本项目总投资为4063.1万元，其中环保投资70万元，占总投资的1.72%，主要用于废气、废水、固废及噪声治理，详见下表。 表4-24 各主要环保措施投资估算一览表 类别 环保措施 环保投资（万元） 废气 加强清理污泥，定期喷洒除臭剂等 15 废水 污水处理站，工艺为“格栅+调节＋水解酸化+接触氧化+二沉+二氧化氯消毒” 25 噪声 设备基座减振垫、绿化带 25 固废 医疗废物暂存间 5 合计 70 2、环保“三同时”验收 本项目在实施过程中要严格落实三同时制度，制定详细的施工期、运营期日常监理日程及环保设施、设备设计、施工、使用情况说明；按计划在项目施工、运营期对项目进行巡查，以口头形式或书面指令形式要求建设单位、承包单位对其环境问题进行整改；对于重大环境问题、突发性事件，随时向建设单位及相关上级主管部门通报事件的发生及处理结果等。本报告将建设项目污染治理“三同时”设施验收项目列于表4-25。 表4-25 建设项目“三同时”验收一览表 验收对象 验收环保措施 预期治理效率及效果 验收监测因子 废气 污水处理站废气措施：加强清理污泥，定期喷洒除臭剂等 满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2中排放标准值 氨气、硫化氢 油烟：安装油烟净化器 满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中型标准 油烟 废水 污水处理站，工艺为“格栅+调节＋水解酸化+接触氧化+二沉+二氧化氯消毒” 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2 综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值（日均值）中预处理排放标准 pH、CODcr、BOD5、氨氮、SS、TN、TP、粪大肠杆菌 噪声 采取减振、隔振和绿化隔音降噪等措施 场界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》中2类区标准的要求 场界噪声 控制生产实体和运输时段，禁止在12:30～14:30以及22:00～06:00期间内运输和生产 固废 按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中要求设置医疗废物暂存间1处，医疗废物暂存于医疗废物暂存间（16.8m2），并交由有资质单位处置 100%处置 / 垃圾收集系统，生活垃圾统一由当地环卫部门收集运送 / 生态 加强场区的绿化、美化工作 / / |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA001 （食堂油烟废气） | 油烟 | 油烟净化器+15m高排气筒 | 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中型标准 |
|  | 污水处理站周界 | 氨、硫化氢、臭气浓度、甲烷、氯气 | 设置绿化带隔离、加强清理污泥、定期喷洒除臭剂 | 污水处理站周边无组织排放执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3污水处理站周边废气排放浓度要求 |
| 地表水环境 | 综合废水 | pH、COD、BOD5、SS、NH3-N、动植物油、阴离子表面活性剂、粪大肠菌群数、总余氯 | 隔油池+化粪池+格栅+调节＋水解酸化+接触氧化+二沉池+二氧化氯消毒预处理后进入宁都县黄石镇乡镇污水处理厂处理 | 近期执行《医疗机构水污染排放标准》（GB18466-2005）中表2预处理排放限值，远期执行《医疗机构水污染排放标准》（GB18466-2005）中表2预处理排放限值及宁都县黄石镇乡镇污水处理厂接管标准（而这从严） |
| 声环境 | 机械噪声 | 噪声 | 选用低噪声设备，减振、建筑隔声 | 《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准 |
| 电磁辐射 | 未涉及电磁辐射 |
| 固体废物 | 医疗废物 | 医疗废物收集到医疗废物暂存间，定期交于有资质单位处置。 | 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求，污水处理厂污泥执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表4中综合医疗机构和其他医疗机构控制标准 |
|  | 生活垃圾 | 由当地环卫部门定期清运 | / |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 分区防控，院区设为重点防渗区、一般防渗区；原辅料分类存放，不设置露天堆场；选用优质设备和管件并加强管理和维护；生产区进行地面硬化，重点防治区及废水收集、输送、处理、排放系统进行防腐防渗处理；加强管理和周边区域地下水监控，一旦发现被污染，立即采取措施，防止地下水污染扩散。医疗废物暂存间做好防腐防渗措施，地面应以抗渗混凝土浇筑，并铺设HDPE防渗膜，防止和降低污染物渗入地下污染地下水的环境风险。 |
| 生态保护措施 | 无 |
| 环境风险 防范措施 | ①水污染事故防范措施 根据《医院污水处理技术指南》(环发[2003]197号)的指导精神，为提高医院污水处理设施对突发性公共卫生事件的防范能力，本评价建议采用以下措施： A、风机、泵、污泥阀等主要关键设备应有备用，污水处理供电系统应实行双回路控制，确保污水处理站的运行率； B、定期对污水处理设施进行检测，防止设备不正常运转导致的污水事故； C、污水处理工程设计中设立应急的配套设施或预留应急改造的空间； D、加强管道等的保养，防止其因腐蚀、沉降等导致污水外溢污染周边水体； E、当污水处理设施发生故障时为避免废水事故排放，必须在污水站设置的调节池容积不得低于1天废水量，待故障排除后，将调节池池内的废水剩余处理池处理达标后方可排放。 ②原辅材料泄漏事故防范措 用于存放项目污水处理站的消毒物质亚氯酸钠、二氧化氯、盐酸的场所，按照要求做好防腐防渗等措施，并配备专人管理。杜绝泄漏事故的发生，减少对周围环境的影响。 ③建设健全的安全环境管理制度 A、制定和强化健康/安全/环境管理制度，并严格予以执行。 B、严格执行我国有关劳动安全、环保与卫生的规范和标准，在设计、施工和运行过程中必须针对可能存在的不安全、不卫生因素采取相应的安全防卫措施，消除事故隐患，一旦发生事故应采取有效措施，降低因事故引起的损失和对环境的污染。 C、加强化学品存放区的安全环保管理，对公司职工进行安全环保的教育和培训，做到持证上岗，减少人为风险事故（如误操作）的发生。 D、建设应急预案，并与当地的应急预案衔接，一旦出现事故可借助社会救援，使损失和对环境的污染降到最低。 E、加强设备、仪表的维修、保养，定期检查各种设备，杜绝事故隐患，降低事故发生概率。定期检查和更换危险化学品的储存输送设备，杜绝由于设备劳损、折旧带来的事故隐患。 |
| 其他环境 管理要求 | 无 |

# 六、结论

宁都县医疗卫生服务能力提升（黄石镇卫生院）建设项目位于江西省赣州市宁都县黄石镇，符合国家及地方产业政策要求；采用的各项环保设施合理、可靠、有效，各污染物能够做到达标排放，不会对区域环境质量产生明显的影响，污染物的排放总量在当地生态环境部门的控制指标之内。因此本评价认为，在严格执行国家“三同时”的政策和各项规章制度，并切实落实各项污染物防治措施，保证环保设施正常运转的条件下，从环保角度分析，本项目建设可行。【注：项目基础资料均由建设单位提供，并对其准确性和有效性负责。建设单位未来如需增加本报告表所涉及之外的污染源或对其功能进行调整，则应按要求向有关生态环境部门进行申报，并按污染控制目标采取相应的污染治理措施。】

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量（新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 油烟 | / | / | / | 0.0153 | / | 0.0153 | +0.0153 |
|  | NH3 | / | / | / | 0.0031 | / | 0.0031 | +0.0031 |
|  | H2S | / | / | / | 0.0001 | / | 0.0001 | +0.0001 |
| 废水 | COD | / | / | / | 0.589 | / | 0.589 | +0.589 |
|  | BOD5 | / | / | / | 0.246 | / | 0.246 | +0.246 |
|  | SS | / | / | / | 0.091 | / | 0.091 | +0.091 |
|  | 氨氮 | / | / | / | 0.189 | / | 0.189 | +0.189 |
|  | 动植物油 | / | / | / | 0.023 | / | 0.023 | +0.023 |
|  | 阴离子表面活性剂 | / | / | / | 0.004 | / | 0.004 | +0.004 |
|  | 粪大肠菌群数 | / | / | / | 9.24×105MPN/L | / | 9.24×105MPN/L | +9.24×105MPN/L |
|  | 总磷 | / | / | / | 0.047 | / | 0.047 | +0.047 |
|  | 总氮 | / | / | / | 0.412 | / | 0.412 | +0.412 |
| 一般 固体废物 | 生活垃圾 | / | / | / | 9.125 | / | 9.125 | +9.125 |
|  | 医疗垃圾 |  |  |  | 2 |  | 2 | +2 |
| 危险废物 | 医疗废物 | / | / | / | 25.315 | / | 25.315 | +25.315 |
|  | 污水处理站污泥 | / | / | / | 6.174 | / | 6.174 | +6.174 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①；单位t/a