宁行审字〔2024〕16 号

关于《宁都县妇幼保健院建设项目环境影响报告表》的批复

宁都县卫生健康委员会：

你委呈报的《宁都县妇幼保健院建设项目环境影响报告表》，（以下简称《报告表》）以及相关材料已收悉，现批复如下：

- 你委申报的宁都县妇幼保健院建设项目位于宁都县梅江镇迳口村铜锣坪，厂址中心地理坐标为：经度116°0′25.043″，纬度26°30′0.072″。该项目属新建项目，项目总投资30000万元、其中环保投资150万元，总占地面积为33333.5万平方米，主要新建1栋由医疗街连接起住院楼、医技门诊楼、门急诊楼、教研培训楼的主体大楼、1栋发热门诊楼、1座高压氧仓、地下车库等，以及供水供电给排水等公用工程、废水废气固废处理设施等环保工程以及配套设施。设床位350张。该项目属产业政策鼓励类，符合产业政策和“三线一单”的要求。

二、根据环保措施所行，建设项目可行的《报告表》，同意

按《报告表》所列建设项目性质、规模、地点和环境保护对策措施进行项目建设。

三、项目的建设必须严格执行“配套的环境保护设施与主

体工程同时设计、同时施工、同时投入使用”的环境保护 “三同时”制度，环保投资必须专款专用。

- 项目在设计、建设和运行过程中必须认真落实《报告

表》提出的各项环保要求并重点做好以下各项工作：

- 施工期环境保护措施

1、施工期大气污染环境防治措施

（1）扬尘

①施工现场架设2.5～3m高墙，封闭施工现场，采用密目安全网，减少结构和装修过程中的粉尘飞扬现象，降低粉尘向大气中的排放；脚手架在拆除前，先将脚手板上的垃圾清理干净，清理时应避免扬尘。

②水泥等粉料采用筒仓封闭贮存，严禁露天堆放；建筑垃圾做到合理堆放，及时清运，对干燥建筑垃圾进行洒水，减轻装卸和运输过程产生的扬尘污染，并将粉料和建筑垃圾堆放远离敏感点。

③施工单位文明施工，定期对地面洒水，并对撒落在路面的渣土及时清除，清理阶段做到先洒水后清扫，避免产生扬尘。

④禁止在风天进行渣土堆放作业，建材堆放地点要集中，临时废弃土石堆场及时清运，并对堆场以毡布覆盖，裸露地面进行硬化和绿化，减少建材的露天堆放时间；开挖出的土石方加强围栏，表面用毡布覆盖，并及时将多余弃土外运。

⑤风速大于3m/s时停止施工。

⑥物料运输不堆尖、不满出车厢，中速行驶，防止沿途散失和尘土飞扬；且进出场地时车速要小于5km/h。

⑦根据国务院《大气污染防治行动计划》（国发〔2013〕37号）、《江西省2016年大气污染防治实施计划》（赣府厅字〔2016〕83号）及《赣州市落实大气污染防治行动计划实施细则》（赣市府发〔2014〕25号），同时相应《赣州市中心城区“四尘三烟三气”综合整治方案》，为减小“四尘”（建筑工地扬尘、道路扬尘、运输扬尘，堆场扬尘）的产生与影响，项目加强以下几点措施以防止扬尘对环境及城市卫生的不良影响：

a.施工现场出入口设置环保公示牌，公示施工现场负责人、环保监督员、扬尘污染主要控制措施、举报电话等信息。

b.建设工程开工前，施工单位按照标准在施工现场周边设置围挡，并对围挡进行维护。

c.施工单位对施工现场内主要道路和物料堆放场地进行硬化，对其他裸露场地进行覆盖或者临时绿化，对土方进行集中堆放并采取覆盖或者密闭等措施。

d.建设工程施工现场出口处设置车辆冲洗设施，施工车辆冲洗干净后方可上路行驶，车辆清洗处配套设置排水、泥浆沉淀设施。

e.道路挖掘施工过程中，施工单位及时覆盖破损路面，并采取洒水等措施防治扬尘污染；道路挖掘施工完成后及时修复路面；临时便道要进行硬化处理并定时洒水。

f.施工单位及时对施工现场进行清理和平整，不得从高处向下倾倒或者抛洒各类物料和建筑垃圾。

g.在扬尘产生严重的施工地点及四周场界设置降尘喷雾机进行降尘，通过降尘喷雾机喷洒的水雾将悬浮在空气中的PM2.5，PM10粉尘颗粒吸附、聚合、沉降，达到消除建筑工地扬尘的目的。

（2）施工机械废气

施工期内经常对施工设备的维护，使其能够正常的运行。

2、水环境防治措施

生活污水设立临时化粪池，定期委托吸粪车抽运至污水处理厂处理；施工废水主要来自混凝土养护、场地和设备冲洗等过程，新建简易沉淀池，废水经沉淀处理后用于施工场地抑尘洒水、道路及施工设备与车辆冲洗等，不外排。

3、声环境防治措施

（1）选用低噪声的施工机械，合理布局，高噪声施工设备远离周边敏感点布置，并进行隔离和减振处理；

（2）合理安排施工计划和施工时间，避免中午（12：00-14：00）和夜间（23：00-7：00）施工；

（3）采用低噪声强度的设备以替代高噪声设备。

（4）对进出车辆加强管理，如：控制运输时间，合理安排停车，禁鸣喇叭等。

必须执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中规定标准。

4、固体废弃物防治措施

（1）车辆运输固废时，运输车辆必须做到装载适量，加盖遮布，出工地前做好外部清洗，沿途不漏泥土、不飞扬。

（2）对可再利用的废料，如木材、钢筋等，进行回收。

（3）对砖瓦等建筑垃圾，先采用一般堆存的方法处理，完工后运送到指定的建筑垃圾倾倒场。

（4）实施全封闭型施工，施工期间的污染和影响控制在施工场地范围内，减少对周围环境的影响。

（5）施工人员产生的生活垃圾集中收集后由环卫部门统一清运处理。

（二）运营期环境保护防治措施

1、废气

本项目运营期废气产生主要为污水处理站恶臭、带病原微生物气溶胶、汽车尾气、备用柴油发电机燃油废气、食堂油烟。

（1）污水处理站恶臭

项目污水处理站建设为地埋式结构并加盖，同时在污水处理站各处理构筑物周围设置绿化带隔离及时清理污泥、定期喷洒除臭剂处理污水处理站无组织废气。

（2）带病原微生物气溶胶

在病房区和手术室各角落定时消毒，检验科安装独立的通风系统，将排气过滤后排放有效的控制带病原微生物气溶胶排放。

（3）汽车尾气

地下车库设换气装置，换气次数每小时不少于3次，废气收集后经排风井集中排放。

（4）备用发电机燃油尾气

备用柴油发电机废气源强排放执行《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法（中国第三、四阶段）》（GB20891-2014）中第Ⅲ阶段排放标准。设置独立排放烟井排放，独立排烟井避开敏感点设置于项目地面绿化带中。

（5）食堂油烟

食堂油烟废气经油烟净化装置处理后排放，执行《饮食业油烟排放标准(试行)》 (GB18483-2001) 中型排放标准。

2、废水污染防治措施

本项目废水主要为生活污水、医疗废水（住院病人用水、门诊病人用水、洗衣用水）。

项目综合废水经“隔油池+化粪池+格栅+调节池+水解酸化池+两级接触氧化池+二沉池+消毒接触池”处理达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中预处理标准及宁都县污水处理厂接管标准后，通过污水管网排入宁都县污水处理厂进行处理。

3、噪声污染防治措施

（1）设备噪声

项目运营期间噪声经减震、隔声、距离衰减后，厂界及50m范围内敏感点执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）中的2类标准。

（2）救护车鸣笛噪声

开展救援工作的过程中采取不得随意开启警报、降低警报音量、夜间救援只闪灯不拉警报等措施将救护车鸣笛噪声的影响降到最低。

4、固体废物防治措施

（1）生活垃圾

生活垃圾收集后由环卫部门统一清运。

（2)危险废物

本项目危险废物包括医疗废物、污水处理站污泥。

①医疗废物

医疗废物属于危险废物，医疗废物又分为感染性废物、病理性废物、损伤性废物、药物性废物、化学性废物。根据《国家危险废物名录》（2021年版）其危废代码为“HW01医疗废物”（感染性废物841-001-01、损伤性废物841-002-01、病理性废物841-003-01、化学性废物841-004-01、药物性废物841-005-01），分类收集包装，进入医疗废物暂存间，并交由具有资质的单位处理。

②污水处理站污泥

属危险废物，代码为831-001-01。污水处理站污泥采用生石灰消毒处理后，经压滤机缩水使含水率小于60%后，密闭、封装交由有危废处理资质单位处理。

（3）固体废物环境管理

危险废物

在院内西北角设置一间面积为16.8M2，容积为65.5M3医疗废物暂存间，贮存能力为10t的医疗废物暂存间。危险废物主要类型有医疗废物、污水处理站污泥，执行《医疗废物管理条例》、《医疗卫生机构医疗废物管理办法》、《医疗废物管理行政处罚办法》、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中的相关规定。

②危险废物的分类收集

医疗卫生机构及时分类收集医疗废物，医疗废物分置于符合《医疗废物专用包装物、容器的标准和警示标识的规定》的包装物或容器内。感染性废物、损伤性废物不能混合收集；放入包装物或者容器内的感染性废物、损伤性废物不得取出。当盛装的医疗废物达到包装物或者容器的3/4时，使用有效的封口方式，使包装物或者容器的封口紧实、严密。

有害化学废物不能与一般废物、无害化学废物或感染性废物相混合。有害化学废物在产生后分别收集、运输、贮存和处理。

危险废物的贮存和运送根据相关医疗废物管理规定，医疗卫生机构应当建立医疗废物暂时贮存设施、设备，不得露天存放医疗废物；医疗废物暂时贮存的时间不得超过2天。

临床科室及医技科室产生医疗废物后，在科内按规定严格分类收集和包装处理，贴上标签放入专用的桶内。每天由专人用专车运送医院医疗废物暂存处，途中走最近的路线，中途不停留和离开医疗废物。

危险废物暂存要求

根据《医疗卫生机构医疗废物管理办法》（卫生部令【2003】第36号令），医疗卫生机构建立的医疗废物暂时贮存设施、设备达到以下要求：

A.远离医疗区、食品加工区、人员活动区和生活垃圾存放场所，方便医疗废物运送人员及运送工具、车辆的出入；

B.有严密的封闭措施，设专(兼)职人员管理，防止非工作人员接触医疗废物；

C.有防鼠、防蚊蝇、防蟑螂的安全措施；

D.防止渗漏和雨水冲刷；

E.易于清洁和消毒；

F.避免阳光直射；

G.设有明显的医疗废物警示标识和“禁止吸烟、饮食”的警示标识。

④危险废物处理处置

根据《医疗废物转运车技术要求》（GB19217-2003）要求医疗废物常温下贮存期不得超过一天，于摄氏5度以下冷藏的，不得超过7天。

5、地下水、土壤环境防治措施

本项目厂区采取分区防渗措施，对不同防渗分区分别采取不同等级的防渗措施。

污水处理站、管道系统，医疗废物暂存间为重点防渗区。

院内道路、住院楼、门诊、急诊楼为一般防渗区。

6、环境风险防范措施

（1）危险废物泄露事故防范措施

建设项目医院必须严格遵照国家《医疗废物管理条例》（2003年6月16日起施行）、《危险废物贮存污染控制标准》和其他相关性征法规的要求，对医疗废物收集、运送、贮存、处理处置过程统一监督管理，主要是严格落实好以下几方面的措施：

根据就近集中处置的原则，及时将医疗废物交由医疗废物集中处置单位处置；

严格分类医疗废物，严禁将医疗废弃物夹带入一般生活垃圾进行处置；

制定与医疗废物安全处置有关的规章制度和在发生意外事故时的应急方案，设置监控部门或者专（兼）职人员，负责检查、督促、落实本单位医疗废物的管理工作；

对本单位从事医疗废物收集、运送、贮存、处置等工作的人员和管理人员，进行相关法律和专业技术、安全防护以及紧急处理等知识的培训，进行知识和技能考试考核，合格者持证上岗；

采取有效的职业卫生防护措施，为从事医疗废物收集、运送、贮存、处置等工作的人员和管理人员，配备必要的防护用品，定期进行健康检查；必要时，对有关人员进行免疫接种，防止其受到健康损害；

严格执行危险废物转移联单管理制度，严禁把危险废物交由无相应资质单位或部门，严防危险废物流入社会；

禁止通过铁路、航空运输医疗废物。有陆路通道的，禁止通过水路运输医疗废物；没有陆路通道必需经水路运输医疗废物的，经生态环境局的批准，并采取严格的环境保护措施后，方可通过水路运输。严格医废运输路线，禁止在饮用水源保护区内运输医疗废物；

及时收集产生的医疗废物，并按照类别分置于防渗漏、防锐器穿透的专用包装物或者密闭的容器内。医疗废物专用包装物、容器，有明显的警示标识和警示说明；

建立医疗废物的暂时贮存设施、设备，不得露天存放医疗废物；常温下医疗废物暂时贮存的时间不得超过1天。医疗废物的暂时贮存设施、设备，远离医疗区、食品加工区和人员活动区以及生活垃圾存放场所，并设置明显的警示标识和防渗漏、防鼠、防蚊蝇、防蟑螂、防盗以及预防儿童接触等安全措施；

使用防渗漏、防遗撒的专用运送工具，按照确定的内部医疗废物运送时间、路线，将医疗废物收集、运送至暂时贮存地点。医疗废物的暂时贮存设施、设备定期消毒和清洁；

医疗卫生机构和医疗废物集中处置单位，对医疗废物进行登记，登记内容包括医疗废物的来源、种类、重量或者数量、交接时间、处置方法、最终去向以及经办人签名等项目。登记资料至少保存3年；

（2）火灾爆炸事故防范措施

在储存柴油处和柴油发电机放置处设置“严禁烟火”的警示牌；灭火器布置在明显便于取用的地方，并定期维护检查，确保能正常使用。

制定和落实防火安全责任制及消防安全规章制度，除加强对员工的消防知识进行培训，对消防安全责任人及员工也定期进行消防知识培训，消防安全管理人员持证上岗；制定灭火和应急疏散预案，同时设置安全疏散通道。

自动消防系统定期维护保养，保证消防设施正常运作；对电路定期予以检查，用电负荷与电路的设计要匹配；

配套设置1个约600M3消防水池位于地下车库东北角处。

（3）医疗废水事故防范措施

风机、泵、污泥阀等主要关键设备应有备用，污水处理供电系统实行双回路控制，确保污水处理站的运行率；

定期对污水处理设施进行检测，防止设备不正常运转导致的污水事故；

污水处理工程设计中设立应急的配套设施或预留应急改造的空间；

加强管道等的保养，防止其因腐蚀、沉降等导致污水外溢污染周边水体；

当污水处理设施发生故障时为避免废水事故排放，必须在污水站设置的调节池容积不得低于1天废水量，待故障排除后，将调节池池内的废水剩余处理池处理达标后方可排放。

（4）化学品泄漏事故防范措

用于存放项目污水处理站的消毒物质二氧化氯的场所，按照要求做好防腐防渗等措施，并配备专人管理。杜绝泄漏事故的发生，减少对周围环境的影响。

五、《报告表》经批准后，如项目的性质、规模、地点、拟采用的防治污染措施等发生重大变动或自批准超过5年后开工建设，须报我局重新审批。

六、请赣州市宁都生态环境局做好本项目的环境保护日常监管工作。你委应收到本批复后20个工作日内，将批准后《报告表》及批复送赣州市宁都生态环境局，并按规定接受各级生态环境行政主管部门的监管检查。

宁都县行政审批局

2024年2月6日

宁都县行政审批局                                     2024年2月6日印发