宁行审字〔2024〕14 号

关于《宁都县医疗卫生服务能力提升（黄石镇卫生院）建设项目环境影响报告表》的批复

宁都县卫生健康委员会：

你委呈报的《宁都县医疗卫生服务能力提升（黄石镇卫生院）建设项目环境影响报告表》，（以下简称《报告表》）以及相关材料已收悉，现批复如下：

- 你委申报的宁都县医疗卫生服务能力提升（黄石镇卫生院）建设项目位于宁都县黄石镇，厂址中心地理坐标为：经度115°56′30.198″，纬度26°14′14.236″。该项目属新建项目，项目总投资4063.1万元、其中环保投资70万元，总占地面积为14203.04平方米，主要建设内容为门诊楼、医技住院综合楼、发热门诊、后勤保障楼及相关配套设施和附属工程等。设床位99张，全院日最大门诊急诊100人次。该项目属产业政策鼓励类，符合产业政策和“三线一单”的要求。

二、根据环保措施所行，建设项目可行的《报告表》，同意

按《报告表》所列建设项目性质、规模、地点和环境保护对策措施进行项目建设。

三、项目的建设必须严格执行“配套的环境保护设施与主

体工程同时设计、同时施工、同时投入使用”的环境保护 “三同时”制度，环保投资必须专款专用。

- 项目在设计、建设和运行过程中必须认真落实《报告

表》提出的各项环保要求并重点做好以下各项工作：

- 施工期环境保护措施

1、施工期大气污染环境防治措施

（1）扬尘

①施工现场架设2.5～3m高墙，封闭施工现场，采用密目安全网，减少结构和装修过程中的粉尘飞扬现象，降低粉尘向大气中的排放；脚手架在拆除前，先将脚手板上的垃圾清理干净，清理时应避免扬尘。

②水泥等粉料采用筒仓封闭贮存，严禁露天堆放；建筑垃圾做到合理堆放，及时清运，对干燥建筑垃圾进行洒水，减轻装卸和运输过程产生的扬尘污染，并将粉料和建筑垃圾堆放远离敏感点。

③施工单位文明施工，定期对地面洒水，并对撒落在路面的渣土及时清除，清理阶段做到先洒水后清扫，避免产生扬尘。

④禁止在风天进行渣土堆放作业，建材堆放地点要集中，临时废弃土石堆场及时清运，并对堆场以毡布覆盖，裸露地面进行硬化和绿化，减少建材的露天堆放时间；开挖出的土石方加强围栏，表面用毡布覆盖，并及时将多余弃土外运。

⑤风速大于3m/s时停止施工。

⑥物料运输不堆尖、不满出车厢，中速行驶，防止沿途散失和尘土飞扬；且进出场地时车速要小于5km/h。

⑦根据国务院《大气污染防治行动计划》（国发〔2013〕37号）、《江西省2016年大气污染防治实施计划》（赣府厅字〔2016〕83号）及《赣州市落实大气污染防治行动计划实施细则》（赣市府发〔2014〕25号），同时相应《赣州市中心城区“四尘三烟三气”综合整治方案》，为减小“四尘”（建筑工地扬尘、道路扬尘、运输扬尘，堆场扬尘）的产生与影响，项目加强以下几点措施以防止扬尘对环境及城市卫生的不良影响：

a.施工现场出入口设置环保公示牌，公示施工现场负责人、环保监督员、扬尘污染主要控制措施、举报电话等信息。

b.建设工程开工前，施工单位按照标准在施工现场周边设置围挡，并对围挡进行维护。

c.施工单位对施工现场内主要道路和物料堆放场地进行硬化，对其他裸露场地进行覆盖或者临时绿化，对土方进行集中堆放并采取覆盖或者密闭等措施。

d.建设工程施工现场出口处设置车辆冲洗设施，施工车辆冲洗干净后方可上路行驶，车辆清洗处配套设置排水、泥浆沉淀设施。

e.道路挖掘施工过程中，施工单位及时覆盖破损路面，并采取洒水等措施防治扬尘污染；道路挖掘施工完成后及时修复路面；临时便道要进行硬化处理并定时洒水。

f.施工单位及时对施工现场进行清理和平整，不得从高处向下倾倒或者抛洒各类物料和建筑垃圾。

g.在扬尘产生严重的施工地点及四周场界设置降尘喷雾机进行降尘，通过降尘喷雾机喷洒的水雾将悬浮在空气中的PM2.5，PM10粉尘颗粒吸附、聚合、沉降，达到消除建筑工地扬尘的目的。

（2）施工机械废气

施工期内经常对施工设备的维护，使其能够正常的运行。

2、水环境防治措施

（1）生活污水

依托附近已有的环保设施收集，不单独排放。

（2）冲洗废水

新建简易沉淀池，施工过程产生的冲洗废水经沉淀处理后循环使用，不外排。

3、声环境防治措施

（1）加强施工管理，合理安排作业时间，严格按照施工噪声管理的有关规定，夜间不得进行打桩作业；

（2）采用低噪声施工设备和噪声低的施工方法；

（3）作业时在高噪声设备周围设置屏蔽；

（4）采用商品混凝土；

（5）加强运输车辆的管理，运输在白天进行，并控制车辆鸣笛。

4、固体废弃物防治措施

（1）车辆运输固废时，运输车辆必须做到装载适量，加盖遮布，出工地前做好外部清洗，沿途不漏泥土、不飞扬。

（2）对可再利用的废料，如木材、钢筋等，进行回收。

（3）对砖瓦等建筑垃圾，先采用一般堆存的方法处理，完工后运送到指定的建筑垃圾倾倒场。

（4）实施全封闭型施工，施工期间的污染和影响控制在施工场地范围内，减少对周围环境的影响。

（5）施工人员产生的生活垃圾集中收集后由环卫部门统一清运处理。

（二）运营期环境保护防治措施

1、废气

本项目运营期废气主要为病原微生物气溶胶、污水处理站恶臭和备用发电机燃油尾气、食堂油烟。

（1）病原微生物气溶胶

在病房区和手术室各角落定时消毒，检验科安装独立的通风系统，将排气过滤后排放。

（2）污水处理站恶臭

污水处理站建设为地埋式结构，在污水处理站各处理构筑物周围设置绿化带隔离、及时清理污泥、定期喷洒除臭剂处理污水处理站无组织废气。

- 备用发电机燃油尾气

项目备用柴油发电机废气源强排放执行《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法（中国第三、四阶段）》（GB20891-2014）中第Ⅲ阶段排放标准。备用发电机燃油尾气通过设置的独立排放烟井排放，独立排烟井避开敏感点设置于项目地面绿化带中。

（4）食堂油烟

食堂油烟废气经油烟净化装置处理后排放，执行《饮食业油烟排放标准(试行)》 (GB18483-2001) 中型排放标准。

2、废水污染防治措施

本项目运营期间产生的废水主要为生活污水、医疗废水（住院病人用水、门诊病人用水、洗衣用水），本项目采用电脑洗相，不使用显影液、定影液等溶剂，因此医学影像科不产生洗片废液。检验科采用全自动血细胞流水线、全自动免疫分析仪等仪器配合试剂带、试剂盒及生物酶试剂等成品进行血、尿、粪的化验，不采用手工配置含氰、铬、酸试剂的方法化验。使用后的检验样品（如血液等）、酶试剂及试剂盒等均作为医疗废物处置，不产生含氰、含铬、酸性等检验废水。

本项目生活污水经隔油池+化粪池预处理后与医疗废水一起经格栅+调节＋水解酸化+接触氧化+二沉+二氧化氯消毒处理。近期，项目外排废水执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中预处理标准后委托罐车清运；远期，待污水管网接入后项目外排废水执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中预处理标准及宁都县黄石镇乡镇污水处理厂接管标准，通过污水管网排入宁都县黄石镇乡镇污水处理厂进行深度处理，尾水最终排入琴江。

3、声环境影响和防治措施

（1）噪声源强及防治措施

项目生产过程中产生噪声的主要设备是风机、水泵、机动车行驶等的运行噪声。

采用低噪设备，柔性连接，固定防振台。

②合理布置声源，对设备房采取封闭隔声措施，墙体采用吸声材料。

加强进出车辆的管理，控制车速，设置禁鸣标志。

噪声强度执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中相关要求标准。

4、固体废物防治措施

（1）生活垃圾

由垃圾桶袋装收集，每天由环卫部门定时清运。员工生活垃圾避雨集中堆放，统一由环卫部门运往垃圾处理场作无害化处理，日产日清。

（2）危险废物

①医疗废物

医疗废物属于危险废物，医疗废物又分为感染性废物、病理性废物、损伤性废物、药物性废物、化学性废物。根据《国家危险废物名录》（2021年版）其危废代码为“HW01医疗废物”（感染性废物841-001-01、损伤性废物841-002-01、病理性废物841-003-01、化学性废物841-004-01、药物性废物841-005-01），分类收集包装，进入医疗废物暂存间，并交由具有资质的单位处理。

②污水处理站污泥

属危险废物，代码为831-001-01。污水处理站污泥采用生石灰消毒处理后，经压滤机缩水使含水率小于60%后，密闭、封装交由有危废处理资质单位处理。

（3）危险废物环境管理

①贮存仓库的设置

项目在发热门诊楼南侧污水处理站旁设置一间占地约16.8M2的医疗废物暂存间。

项目危险废物主要类型有医疗废物、污水处理站污泥，建设单位采取符合《医疗废物管理条例》、《医疗卫生机构医疗废物管理办法》、《医疗废物管理行政处罚办法》、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中的相关规定。

②危险废物的分类收集

医疗卫生机构及时分类收集医疗废物，医疗废物分置于符合《医疗废物专用包装物、容器的标准和警示标识的规定》的包装物或容器内。感染性废物、损伤性废物不能混合收集；放入包装物或者容器内的感染性废物、损伤性废物不得取出。当盛装的医疗废物达到包装物或者容器的3/4时，使用有效的封口方式，使包装物或者容器的封口紧实、严密。

有害化学废物不能与一般废物、无害化学废物或感染性废物相混合。有害化学废物在产生后分别收集、运输、贮存和处理。

③危险废物的贮存和运送

根据相关医疗废物管理规定，医疗卫生机构应当建立医疗废物暂时贮存设施、设备，不得露天存放医疗废物；医疗废物暂时贮存的时间不得超过2天。

临床科室及医技科室产生医疗废物后，在科内按规定严格分类收集和包装处理，贴上标签放入专用的桶内。每天由专人用专车运送医院医疗废物暂存处，途中走最近的路线，中途不停留和离开医疗废物。

根据《医疗卫生机构医疗废物管理办法》（卫生部令【2003】第36号令），医疗卫生机构建立的医疗废物暂时贮存设施、设备达到以下要求：

A.远离医疗区、食品加工区、人员活动区和生活垃圾存放场所，方便医疗废物运送人员及运送工具、车辆的出入；

B.有严密的封闭措施，设专(兼)职人员管理，防止非工作人员接触医疗废物；

C.有防鼠、防蚊蝇、防蟑螂的安全措施；

D.防止渗漏和雨水冲刷；

E.易于清洁和消毒；

F.避免阳光直射；

G.设有明显的医疗废物警示标识和“禁止吸烟、饮食”的警示标识。

本项目设有医疗废物暂存间，占地面积约为16.8M2。医疗废物暂存间位于院区西北角，远离人群及生活垃圾。有良好的密闭及防渗措施，能避免阳关直射。故医疗废物临时贮存间的选址符合《医疗卫生机构医疗废物管理办法》（卫生部令【2003】第36号令）。另外医疗废物暂存处设有明显的警示标识、密封措施、专人负责管理，并设有防鼠防蚊蝇等措施。

④危险废物处理处置

医疗门诊中的废物、住院医疗废物、废化学试剂、过期药品及污水处理站污泥等均属于《国家危险废物名录》（2021年版）中的危险废物，本项目产生的危险废物定期委托有相应资质的单位处理。

5、地下水、土壤环境防治措施

采取分区防渗措施，对不同防渗分区分别采取不同等级的防渗措施。

污水处理站、管道系统，医疗废物暂存间为重点防渗区。

院区道路、门诊楼、发热门诊楼、医技住综合院楼、后勤保障楼为一般防渗区。

6、环境风险防范措施

（1）总平面布置风险防范措施

①存放危险品仓库设置在院区的边缘或相对独立的安全地带，设置在院区全年最小频率风向的上风侧。

②存放库与办公区分开布置。各装置建构筑物之间留有足够的安全防护距离。建构筑物内外道路畅通并形成环状，以利消防和安全疏散。

③存放库内各类化学品分区堆放。

（2）工艺技术、建筑设计防范措施

①所有电气设备和仪器仪表，符合相应要求的等级和类别。并设置备用风机和水泵，设备损坏和污染治理措施失效时立即停产，及时抢修。

②按规范设置固定式或移动式探测系统、灭火系统、报警系统。

③库内必须通风良好。

④按照生产装置的风险区划分，选用相应防爆等级的电气设备和仪表，并按规范配线。对厂房、各相关设备及管道设置防雷及防静电接地系统。

⑤生产系统严格密封、选用可靠的设备和材料，以防泄露为主。

⑥在各危险地点和危险设备处，设立安全标志或涂刷相应的安全色。

（3）管线环境风险防范措施。

①加强输送管道、阀门、法兰的密封性选择高质量的管道，进行高质量的施工，确保输送管道不发生腐蚀性泄漏。特别是两节管道之间的接头一定要焊接牢固，防止氯化氢在输送过程中的泄漏。

②优选阀门位置，以便事故发生后尽快截断危险源。

③完善管道防腐设计，除采用可靠的防腐涂层，保护层外，还应配置相应的阴极保护措施。

④加强地面管线防护管理，设置必要的防护距离，设置警戒标志，制订管线泄漏应急防范程序，配备巡线和抢修力量及抢修器材、应急设备。

（4）存贮过程中的安全防范措施

贮存设备、贮存方式要符合国家标准。性质相抵触的原料物品应分类贮存。库房应配备必需的消防、通风、降温、防潮、避雷等安全装置。

设备、管道、管件等均采用可靠的密封技术，使反应、储存和输送过程都在密封的情况下进行。

压力容器严格按照《压力容器安全技术监察规程》的有关规定进行设计，并按规定设置安全阀，防止超压后发生危险。

在易发生毒害污染的部位，设置急救冲洗设备、洗眼器和安全喷淋喷头等设施。

（5）危险废物泄露事故防范措施

为把医院危险废物的风险事故降低到最低限度，建设项目医院必须严格遵照国家《医疗废物管理条例》（2003年6月16日起施行）、《危险废物贮存污染控制标准》和其他相关性征法规的要求，对医疗废物收集、运送、贮存、处理处置过程统一监督管理，主要是严格落实好以下几方面的措施：

根据就近集中处置的原则，及时将医疗废物交由医疗废物集中处置单位处置；

严格分类医疗废物，严禁将医疗废弃物夹带入一般生活垃圾进行处置；

制定与医疗废物安全处置有关的规章制度和在发生意外事故时的应急方案，设置监控部门或者专（兼）职人员，负责检查、督促、落实本单位医疗废物的管理工作；

对本单位从事医疗废物收集、运送、贮存、处置等工作的人员和管理人员，进行相关法律和专业技术、安全防护以及紧急处理等知识的培训，进行知识和技能考试考核，合格者持证上岗；

采取有效的职业卫生防护措施，为从事医疗废物收集、运送、贮存、处置等工作的人员和管理人员，配备必要的防护用品，定期进行健康检查；必要时，对有关人员进行免疫接种，防止其受到健康损害；

严格执行危险废物转移联单管理制度，严禁把危险废物交由无相应资质单位或部门，严防危险废物流入社会；

禁止通过铁路、航空运输医疗废物。有陆路通道的，禁止通过水路运输医疗废物；没有陆路通道必需经水路运输医疗废物的，应当经赣州市生态环境局的批准，并采取严格的环境保护措施后，方可通过水路运输。严格医废运输路线，禁止在饮用水源保护区内运输医疗废物；

及时收集产生的医疗废物，并按照类别分置于防渗漏、防锐器穿透的专用包装物或者密闭的容器内。医疗废物专用包装物、容器，应当有明显的警示标识和警示说明；

建立医疗废物的暂时贮存设施、设备，不得露天存放医疗废物；常温下医疗废物暂时贮存的时间不得超过1天。医疗废物的暂时贮存设施、设备，远离医疗区、食品加工区和人员活动区以及生活垃圾存放场所，并设置明显的警示标识和防渗漏、防鼠、防蚊蝇、防蟑螂、防盗以及预防儿童接触等安全措施；

使用防渗漏、防遗撒的专用运送工具，按照确定的内部医疗废物运送时间、路线，将医疗废物收集、运送至暂时贮存地点。医疗废物的暂时贮存设施、设备定期消毒和清洁；

医疗卫生机构和医疗废物集中处置单位，对医疗废物进行登记，登记内容应当包括医疗废物的来源、种类、重量或者数量、交接时间、处置方法、最终去向以及经办人签名等项目。登记资料至少保存3年；

（6）水污染事故防范措施

风机、泵、污泥阀等主要关键设备有备用，污水处理供电系统实行双回路控制，确保污水处理站的运行率；

定期对污水处理设施进行检测，防止设备不正常运转导致的污水事故；

污水处理工程设计中设立应急的配套设施或预留应急改造的空间；

加强管道等的保养，防止其因腐蚀、沉降等导致污水外溢污染周边水体；

当污水处理设施发生故障时为避免废水事故排放，必须在污水站设置的调节池容积不得低于1天废水量，待故障排除后，将调节池池内的废水剩余处理池处理达标后方可排放。

五、《报告表》经批准后，如项目的性质、规模、地点、拟采用的防治污染措施等发生重大变动或自批准超过5年后开工建设，须报我局重新审批。

六、请赣州市宁都生态环境局做好本项目的环境保护日常监管工作。你委应收到本批复后20个工作日内，将批准后《报告表》及批复送赣州市宁都生态环境局，并按规定接受各级生态环境行政主管部门的监管检查。

宁都县行政审批局

2024年2月6日

宁都县行政审批局                                     2024年2月6日印发