宁行审字〔2024〕23号

关于《宁都县日夜建材有限公司建筑垃圾及废弃水泥块回收利用项目环境影响报告表》的批复

宁都县日夜建材有限公司：

你公司呈报的《宁都县日夜建材有限公司建筑垃圾及废弃水泥块回收利用项目项目环境影响报告表》，（以下简称《报告表》）以及相关材料已收悉，现批复如下：

- 你公司建筑垃圾及废弃水泥块回收利用项目项目位于宁都县固村镇桃布村增山咀组旱龙，厂址中心地理坐标为：经度116°6′18.655″，纬度26°18′6.745″。该项目属新建项目，项目总投资600万元、其中环保投资55万元，总占地面积为4万平方米，生产规模年加工30万吨建筑垃圾、道路废弃水泥块、废弃石块。建设内容主要包括主体工程、辅助工程、公用工程等配套设施。该项目属产业政策鼓励类，符合产业政策和“三线一单”的要求。

二、根据环保措施所行，建设项目可行的《报告表》，同意

按《报告表》所列建设项目性质、规模、地点和环境保护对策措施进行项目建设。

三、项目的建设必须严格执行“配套的环境保护设施与主

体工程同时设计、同时施工、同时投入使用”的环境保护 “三同时”制度，环保投资必须专款专用。

- 项目在设计、建设和运行过程中必须认真落实《报告

表》提出的各项环保要求并重点做好以下各项工作：

（一）施工期环境防治措施

1、施工期大气防治措施

（1）施工废气

施工期大气污染物主要为施工扬尘采取以下措施：

①工地周围设置不低于1.8m的硬质密闭围挡。

工程材料、砂石、土方或废弃物等易产生扬尘物质密闭处理，覆盖防尘布、网。

施工期间，物料、渣土、垃圾运输车辆的出入口内侧设置洗车平台，洗车平台四周应设置防溢座或其它防治设施，防止洗车废水溢出工地；设置废水收集坑及沉砂池。车辆驶离工地前，在洗车平台冲洗轮胎及车身，表面不得附着污泥。

进出工地的物料、渣土、垃圾运输车辆，装载的物料、垃圾、渣土高度不得超过车辆槽帮上沿，车斗用苫布遮盖或者采用密闭车斗。若车斗用苫布遮盖，严实密闭，苫布边缘至少要遮住槽帮上沿以下15公分，保证物料、渣土、垃圾等不露出。

禁止在超过4级风的恶劣天气进行土石方工程等产生扬尘的施工作业。

建立施工区场地清扫机构，并配备专职人员，无雨日对施工场地喷水抑尘工作，每天洒水2～3次，天气干燥时增加洒水次数。

严禁燃煤，严禁焚烧垃圾、杂物。生活用能源必须采用清洁能源。

场界扬尘浓度执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)的二级标准。

2、施工期废水防治措施

施工期废水主要为工地人员生活污水和施工废水。

（1）施工期生活污水

施工人员生活污水排入现场设置的简易化粪池内进行预处理，回用于厂界外果园灌溉，不外排。

（2）施工废水

施工污水设置临时性的简易的处理设施，沉淀后、上层清水回用场地洒水抑尘。

3、施工期噪声防治措施

（1）合理安排施工时间，缩短施工期，避免多台噪声设备同一地点同时使用。夜间禁止高噪声施工作业。

（2）在施工机械上采用先进、低噪声设备，并加强管理和维护。

（3）混凝土搅拌作业采用外购或异地作业的方式，禁止采用高噪声搅拌设施现场进行混凝土搅拌作业。

（4）在高噪声设备周围设置掩蔽物，从源头控制噪声影响。

（5）对运输车辆限速，禁止车辆高速行驶和禁鸣喇叭。同时选择性能良好、噪声低的运输车辆，并在使用过程中加强维护工作，从源头上减小噪声。

（6）合理布局，将高噪声设备布置在远离场界的项目中心位置。

项目施工期噪声在场界能满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的相关标准。

4、施工期固废防治措施

项目施工期产生固体废物主要为场地挖土和生活垃圾等。

采取防治措施：

①车辆运输泥土时，运输车辆必须做到装载适量，加盖遮布，出工地前做好外部清洗，沿途不漏泥土、不飞扬。

②对可再利用的废料，如木材、钢筋等，进行回收，以节省资源。

③实施全封闭型施工，使施工期间的污染和影响控制在施工场地范围内，减少对周围环境的影响。

生活垃圾收集后由镇环卫部门统一收集，转运处理。

5、施工期生态环境防治措施

施工期的生态影响主要是施工产生的土地扰动、破坏植被等影响，开挖会造成土地扰动，短期内还会引起水土流失。为防止水土流失对周围环境的影响，采取与施工相结合的水土流失防护措施，降低水土流失发生量。采取如下措施：

（1）在施工项目区外侧设置干砌块石挡墙，挡墙高度根据施工项目标高进行设置，有效防止因施工造成的大面积水土流失，确保道路正常交通。

（2）根据总体布置沿着挡墙内侧修建临时施工排水沟，用于排出项目区内的地表径流，并在排水沟交汇处设置沉淀池，用于沉淀被雨水冲刷后流失的沙土，防止大量泥沙淤积地下排水系统。

（3）施工期后立即恢复种植植被，选择发芽早生长快且能覆盖地面的，区内绿化布置已充分考虑，在项目完工后，可恢复的植被的区域全部予以恢复，植被恢复系数达100%。

（4）各种防护措施与工程同步实施，以预防雨季路面径流直接冲刷坡面而造成水土流失。若遇下雨，用沙袋或草席压住裸露的地面进行暂时防护，以减少水土流失。

（二）运营期环境保护措施

1、废气污染防治措施

（1）废气污染源

本项目产生的废气主要有：装卸料粉尘、破碎、筛分粉尘、堆场扬尘及食堂油烟等。

①装卸料粉尘

装卸原料时要进行洒水降尘，保证物料湿度，原料堆棚四周安装喷雾酒水设施进行降尘。

②破碎、筛分粉尘

项目在破碎机给料口、出料口及振动筛设置喷淋装置，在破碎机工作时喷水控制粉尘的产生，使破碎过程中物料浸润于水环境中。

③堆场扬尘

在堆场四周设置建设不低于产品堆放最高高度的围挡，在堆料上洒水抑尘，同时在围墙上设置水喷淋装置，进一步抑尘降尘。粉料设置简易工棚储存，严禁露天堆放。

④运输扬尘

运输车辆装料适量，用篷布覆盖；出厂车辆冲洗轮胎后方可出场，严禁超载；车辆运输途径居民聚居区时降低车速；洒水车定时对车辆行驶的路面实施洒水抑尘等措施。

⑤食堂油烟

油烟净化器经处理后的油烟废气通过屋顶烟道高空排放。

本项目无组织粉尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值要求。食堂油烟执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中排放标准要求。

2、废水污染防治措施

项目建成后主要的废水污染源有生活污水和生产废水。

（1）生活用水

生活污水经隔油池+化粪池处理后达到《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）中的旱地作物标准，用于厂界外果园灌溉，不外排。

- 生产废水

堆场抑尘用水

设置工棚和不低于产品堆放最高高度的围挡，并在围墙上设置水喷淋装置，喷淋水全部蒸发。

破碎、筛分加工车间抑尘用水

在出料皮带口、破碎机进料口及筛分机处设置喷雾机喷水，在产污环节抑制粉尘产生；在生产区设置工棚四周围挡处设置水喷淋，防治粉尘扩散；喷淋水全部蒸发。

清洗废水

在生产过程中大量的碎石清洗水，经沉淀池沉淀后，集汇清水循环使用，不外排。

浓缩压滤废水

浓缩罐产生的废水、压滤机产生的废水经沉淀后，集汇清水池循环使用，不外排。

初期雨水

经沉淀处理后上清液用于厂区抑尘及厂区绿化，不外排。

3、噪声防护措施

为降低厂界噪声，采取如下噪声防治措施：

①选用低噪声设备，并对设备基础采用隔振与减振措施。

②加强管理，建立设备定期维护，保养的管理制度，以防止设备故障形成的非生产噪声。加强职工环保意识教育，提倡文明生产，防止人为噪声。

③机动车辆必须加强维修和保养，保持技术性能良好，在经过运输道路沿途村落时，限制鸣笛，限制行驶速度15km/h，合理安排运输车辆工作时间，22：00-次日6：00禁止运输工作，避免交通噪声对沿途村庄产生影响。

厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008)中的2类标准。

4、固体废物防治措施

（1）固体废物

项目产生的固体废物主要分为生活垃圾、一般工业固体废物（泥饼、铁杂质、压滤机滤布）、危险废物（废机油、含油废抹布）。

①生活垃圾

生活垃圾集中收集到指定地点堆放，由本镇环卫部门统一清运处理。

②泥饼

经过压滤、晾干后制作成泥饼，外售至砖厂。

③铁杂质

铁杂质收集后外售物资回收公司。

④压滤机滤布

收集后外售物资回收公司。

⑤废机油

废机油属于危险固废，废物类别为HW08废矿物油与含矿物油废物，废物代码为900-217-08，收集后暂存于危废暂存间，定期交由有资质的单位进行处理。

⑥含油废抹布

含油废抹布属于危险废物，废物类别为HW49其他废物，废物代码为900-041-49，集中收集后暂存于危废间，定期交由有资质单位进行处理。

（2）一般固废环境管理

生活垃圾由环卫部门统一清运处理，一般固体废弃物分类收集，不得露天堆放，堆放点做好防雨防渗。

一般固废的贮存、处置执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求。项目产生的一般工业固体废物中泥饼暂存于污泥场中，污泥场面积约1000M2，高2M，有效容积约1400M3，定期外售。铁杂质、压滤机滤布暂存于一般固废暂存间内，一般固废暂存间有效容积约14M3，定期外售。

- 危险废物环境管理

项目产生的危险废物中废机油、含油废抹布暂存于危废暂

存间中，危废暂存间面积约10M2，有效容积约7M3，定期委托资质单位处置。

危险废物贮存间的建设与管理执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597—2023）要求：

①危险废物储存库的设计原则：地面与墙角用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容；设施内有安全照明设施和观察窗口；用以存放装载液体、半固体危险废物容器的地方，必须有耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂隙；设计堵截泄漏的墙角，地面与墙角所围建筑的容积不低于堵截最大容器的最大储量或总储量的五分之一。

②管理要求：衬里材料必须与危险废物相容；总贮存量不超过300kg（L）的危险废物要放入符合标准的容器内，加上标签，容器放入坚固的柜或箱中，柜或箱设多个直径不少于30mm的排气孔，不相容危险废物要分别存放或存放在不渗透间隔分开的区域内，每个部分都有防漏裙脚或储漏盘，防漏裙脚或储漏盘的材料要与危险废物相容；危险废物产生单位必须作好危险废物情况的记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期等；必须定期对所贮存的危险废物包装容器贮存设施进行检查，发现破损，及时采取措施清理更换。

③安全防护：危险废物贮存设施都必须设置警示标志；周围

设置围墙或其他防护栅栏；配备通讯设备、照明设施、安全防护服装及工具，并设应急防护设施；危险废物贮存设施内清理出来的泄漏物，一律按危险废物处置；按国家污染源管理要求对危险废物贮存设施进行监测。

5、地下水、土壤环境影响防治措施

企业排水实行雨污分流，雨水地面径流排入周边水环境；生活污水经隔油池+化粪池处理后用于厂外果园灌溉，不外排；清洗废水经沉淀池和污水浓缩罐处理后循环使用，不外排。隔油池、化粪池、初期雨水池、沉淀池、危废暂存间及相应管道做好防渗措施。

6、环境风险防范措施

（1）废气事故风险防范措施

项目加强对喷淋设施的管理与维护，减少粉尘超标排放的情况发生，同时，如发生停水及时停止生产，有效避免对周边环境的影响。

（2）废水事故风险防范措施

废水治理设施在设计、施工时，严格按照工程设计规范要求进行，选用标准管材，进行防腐、防渗处理。加强治理设施的运行管理和日常维护，发现异常及时查明原因和维修。

（3）机油泄露事故风险防范措施

机油储存应远离火种、热源，附近禁止存放氧化剂、食用化学品和强氧化剂；禁止在储存区附近使用易产生火花的机械设备和工具。

机油储存区基础做重点防渗，储存点四周设50cm高围堰，围堰区内地面和围堰均需作防腐防渗处理，一旦发生泄露可将泄露的机油全部拦截在围堰内。

机油在保管和使用时，建立严格的管理和规章制度，油品装卸、使用时，全过程应有人在现场监督，一旦发生事故，立即采取防范措施。

五、《报告表》经批准后，如项目的性质、规模、地点、拟采用的防治污染措施等发生重大变动或自批准超过5年后开工建设，须报我局重新审批。

六、请赣州市宁都生态环境局做好本项目的环境保护日常监管工作。你公司应收到本批复后20个工作日内，将批准后《报告表》及批复送赣州市宁都生态环境局，并按规定接受各级生态环境行政主管部门的监管检查。

宁都县行政审批局

2024年3月 日

宁都县行政审批局                                     2024年3月13日印发